Центр регионального развития, инноваций

и управления (ООО)
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева 50А, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ РАЙОН

ЧЕКМЕНЕВСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 3

| Руководитель проекта | И.Е. Лещев |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |

Пермь 2009

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории | 1:25 000 | 5 |
|  | Схема санитарно-защитных зон и ограничений | 1:25 000 | 5 |
|  | Генплан (Основной чертеж). Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи | 1:25 000 | 5 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 | 5 |
|  | Пояснительная записка | - | 5 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | 1 |

Оглавление

4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	4

5. Первоочередные градостроительные мероприятия	29

Основные показатели проекта	33

Список литературы	35

4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

По группе ГО Чекменевское сельское поселение Нытвенского муниципального района является не категорированной территорией. Категорированных по ГО населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений на территории поселения нет.

На основании исходных данных ГУ МЧС России по Пермскому краю, в  соответствии с положениями СНиП 2.01. 81-90  п.п.1.1 – 1.7, территория Чекменевского сельского поселения находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения от г. Краснокамска.

Расселение

Так как Чекменевское сельское поселение является не категорированным, то население подлежит рассредоточению в границах территории поселения согласно мобилизационному плану.

Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных автомобильных дорог поселения, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения.

Противорадиационные  укрытия

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие в защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 12 часов. По данным Главного управления  МЧС России по Пермскому краю на территории Чекменевского сельского  поселения защитные сооружения гражданской обороны отсутствуют.

В соответствии с мобилизационным планом района, укрытие населения предусмотрено в имеющихся подвалах, погребах, приспосабливаемых под ПРУ и в  быстровозводимых укрытиях.

Согласно СНиП II-11-77* норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5 м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого приходится 0,59м2.

Численность населения в Чекменевском поселении составляет 1385 человек. Подлежит укрытию 85% от всего количества населения – 1178 чел. на расчетный срок, в том числе на первую очередь укрытию подлежит 1019 чел. Из них рабочих и служащих составляет 512 человек, в том числе на первую очередь – 443 человека.

Поэтому проектом планируются укрытия по типу П-4 на 512 человек, в том числе на I очередь – 443 человека; укрытия по типу П-5 планируются на 656 чел, в том числе на I очередь –567 человек. Площадь планируемых укрытий будет составлять:

-   по типу П-4: 0,59м2×456 = 270 м2,

в т.ч. на I очередь 0,59м2×395 = 234 м2;

-   по типу П-5: 0,59м2×656 = 387 м2,

в т.ч. на I очередь 0,59м2×567 = 335 м2;

Таким образом, необходимо запроектировать и разместить на территории сельского поселения 657 м2 укрытий в соответствии с требованиями СНиП II-11- 77*«Защитные сооружения гражданской обороны». Стоимость оборудования противорадиационных укрытий определяется на дальнейших стадиях проектирования.

Размещение противорадиационных укрытий осуществляется:

а) в подвальных помещениях:

-  одноэтажных жилых домов;

-  школ и детских садов;

-  домов культуры и др.

б) в приспосабливаемых 1этажах:

-  административных зданий;

-  школ и др.

Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение и водоотведение

Жилой фонд Чекменевского сельского поселения в основном, коммунальной инфраструктурой не обеспечен.  Централизованное водоснабжение в населенных пунктах поселения осуществляется из водозаборных скважин через водоразборные колонки, широко используются индивидуальные скважины и колодцы. Годовое потребление воды населением составляет 21,8 тыс.м3. Протяженность сетей водоснабжения в поселении составляет 5,9 км. Протяженность наружной сети канализации - 1,8 км, очистных сооружений нет, используются в основном индивидуальные септики и выгребные коллекторы.

Проблема состоит в том, что существующие водопроводно-канализационные сооружения не в состоянии обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение из-за недостаточной их мощности и конструктивного несовершенства, что требует их скорейшего развития в поселении.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответствии с инструкцией ВСН ВК4-90) относятся:

-  подготовка схем водоснабжения всех населенных пунктов поселения, в соответствии с требованиями ВСН ВК 4-90, для различных режимов работы и ситуаций;

-  в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;

-  устья всех водозаборных скважин должны быть загерметизированы;

-  ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;

-  реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;

-  каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специальными предупредительными знаками. Доступ к ним должен быть оборудован техническими средствами, исключающими контакт персонала с загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение

Отопление большей части жилого фонда Чекменевского сельского поселения - печное. Центральное теплоснабжение осуществляется только в с. Чекмени, в д. Ниж. Гаревая и в д. Груни от 4-х котельных, только одна из которых работает на природном газе. Этого не достаточно для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения населения и объектов соцкультбыта, а также для экономического и социального развития территории в целом.

Главной задачей развития систем теплоснабжения является обеспечение территории всего поселения природным газом.

Основные направления развития теплоснабжения:

1. Строительство новых объектовых и квартальных котельных в населенных пунктах поселения.

2. Перевод существующих котельных на современные парогазовые установки.

3. Развитие индивидуальных объектов «малой энергетики» на базе современных и высокоэффективных технологий.

4. Реконструкция тепловых сетей, внедрение новых теплоизаляционных материалов, энергрсберегающих систем.

Электроснабжение Чекменевского сельского поселения осуществляется от электроподстанции ПС Нытва по двум вводам на ТП Чекмени и на ТП Н. Гаревая- Приверха по воздушным линиям ВЛ-10кВ и ВЛ-0,6кВ. Протяжённость обслуживаемых в поселении линий электропередачи составляет около 30 км.

Воздушные и кабельные линии (ВЛ и КЛ), транзитные линии электропередачи (ЛЭП), узловые и объектовые подстанции на территории поселения размещены за пределами зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

В большинстве случаев объекты энергоснабжения, в частности, объекты  тепло и водообеспечения не закольцованы и не подключены к резервным источникам электроснабжения, что может привести к возможным ЧС из-за аварий в энергосети.

При проектировании систем электроснабжения, распределительные линии электропередачи напряжением 110,35,10, 0,6кВ необходимо закольцовывать и  учитывать возможность подводки линий электропередачи к объектам по разным трассам.

Газоснабжение

В настоящее время газопровод в Чекменевском сельском поселении подведен только в д. Н. Гаревая, где обеспечивает котельную МУП ЖКХ и 48 квартир жилого фонда. Также для газификации квартир и жилых домов используется привозной сжиженный газ, которым обеспечено 119 квартир.

Основной задачей по обеспечению поселения природным газом, является прокладка газопровода в другие населенные пункты поселения и оборудование распределительной сети.

Система оповещения ГО

Основной способ оповещения и информирования населения Чекменевского сельского поселения о ситуациях ГО и ЧС является передача  речевой информации, перед которой производится включение производственных гудков, электросирен, других сигнальных средств, что означает сигнал «ВНИМАНИЕ!  ВСЕМ!» с последующим информированием о развитии событий и по действиям людей.

Сигналы (распоряжения) ГО передаются по сетям местного радио, телевизионного и проводного вещания, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. По решению Главы  Нытвенского муниципального района  приостанавливается трансляция вещательных программ и населению передается речевая информация  длительностью не более 5 минут.

Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.

Система оповещения и информирования населения включает в себя силы и средства, организационно и технически объединенные для решения задач оповещения и информирования:

а) силы:

- дежурные (дежурно-диспетчерские) службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю;

- администрация Нытвенского муниципального района;

- администрация Чекменевского сельского поселения;

- операторы связи ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Ростелеком»;

- поселковые радиоузлы и узлы связи;

- организации, учреждения и предприятия, в соответствии с возложенными на них обязанностями по организации оповещения и информирования населения;

б) средства:

- аппаратура связи Нытвенского ТУЭС ОАО «Уралсвязьинформ»;

- аппаратура  связи и  оповещения 21 ОГПС;

- аппаратура  связи и  оповещения ГУ ОВД Нытвенского района;

- сотовые и транкинговые системы телефонной связи;

- оборудование поселкового радиоузла и узла связи;

- ведомственные АТС и радиоузлы;

- радиостанции потенциально опасных объектов;

- локальные и объектовые системы оповещения;

- подвижные звуковещательные станции, автомобили с громкоговорящими установками.

Локальные системы оповещения потенциально опасных объектов состоят:

- из сети электросиренного оповещения, обеспечивающей доведение сигнала до персонала объекта и проживающего населения на расстоянии до 2,5 км  от объекта;

- сети громкоговорящего оповещения персонала предприятия и населения на расстояние до 2,5 км от объекта;

- рабочего места диспетчера (дежурного), имеющего технические средства управления сетью электросиренного и громкоговорящего оповещения.

Объектовые системы оповещения объектов, имеющих важное экономическое или оборонное значение состоят:

- из электронного оповещения персонала объекта;

- объектовой сети радиотрансляционного вещания.

Система оповещения ГО и ЧС Чекменевского сельского поселения включает:

- систему оповещения сельского поселения;

- системы оповещения населенных пунктов поселения.

Локальные и объектовые системы оповещения в настоящее время на территории Чекменевского сельского поселения отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Источниками ЧС природного характера являются:   опасные климатические, геологические и  гидрологические природные условия.

Опасные климатические условия

К опасным климатическим условиям в Чекменевском сельском поселении можно отнести: сильные морозы (свыше  –25ºС) и снежные заносы, сильные ветры скоростью более 20 м/сек., весеннюю распутицу, ливни с интенсивностью более 30 мм/час, грозы, лесные пожары, град с диаметром частиц 20 мм и более, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа, гололед с диаметром отложений более200 мм, способные вызывать аварии в сетях жизнеобеспечения поселения, на транспорте и в производственных циклах предприятий.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и       штормовых ветров  (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противосколжения при гололеде на дорогах;

- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Подавляющая часть лесных пожаров вызвана неосторожным обращением населения с огнём. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду леса. Они являются источником опасности для населенных пунктов, находящихся в лесной зоне (в т.ч. с.Чекмени,    д. Приверха, д. Горы, д. Соснова и др.) и затрудняют хозяйственную деятельность населения.

Поэтому защита лесов от пожаров является первостепенной задачей органов лесного хозяйства и местного самоуправления для сохранения и приумножения лесных богатств и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические мероприятия:

- Контроль работы лесопожарных служб.

- Контроль за проведением наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки.

- Введение ограничения посещения отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период.

- Контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках.

- Организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора.

- Внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

Опасные геологические условия

В инженерно-геологическом отношении, территория Чекменевского сельского поселения является благоприятной для организации строительства.

К наиболее опасным геологическим явлениям отнесены: овражная и речная эрозия, оползни, развитие процессов заболачивания.

Эрозионные процессы проявляются в основном в размывании склонов водоразделов и долин рек, а также верховьев речек и оврагов. Особенно широко они развиты в долинах рек Мал. Шерья, Хвоевая, Гаревая, Куртюганиха, на участках с большой крутизной склонов и по берегу Воткинского водохранилища.

Площадь сети логов и оврагов, подверженных овражной эрозии занимают до 55 % территории поселения, причём около 50 % из них – опасные и умеренно опасные, согласно приложения Б  СНиП 22- 01- 95. К эрозионно-опасным отнесены территории, где сочетание природных условий создает возможность проявления ускоренной эрозии в ходе хозяйственной деятельности. Также эрозии почв являются первопричиной образования оползней. До 30 % эрозийных территорий в поселении сопровождают оползни.

Заболачиванию подвержены поймы рек Мал. Шерья, Перемка, Володиха. Обширные участки заболоченной территории находятся в центре поселения – к северу и на юго-запад от с. Чекмени, у д. Горы и у д. Приверха. Данные территории не пригодны для ведения капитального строительства или требуют дополнительно дорогостоящей инженерной подготовки.

Для предотвращения эрозии, оползней, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных инженерно-технических мероприятий:

- организация поверхностного стока и поверхностное осушение;

- берегоукрепление;

- укрепление откосов фундаментных площадок на косогорах;

- благоустройство оврагов и крутых склонов рельефа;

- осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель.

Опасные гидрологические условия

Чекменевское сельское поселение расположено на правом берегу Воткинского водохранилища. Наиболее значительной в поселении является река Малая Шерья, которая впадает в Нытвенский пруд. Всего по территории поселения протекает около десятка малых речек и ручейков, которые впадают в р. Каму или в р. Нытву.

Все реки представляют собой типичные равнинные водотоки, со всеми характерными их чертами. Густота речной сети близка к средней (0,4 – 0,5 км/км2) или ниже ее. Строение речной сети – древовидное. Уклоны рек невелики.

Наиболее опасные гидрологические явления  наблюдаются на реках в периоды весеннего половодья и паводков – повышение уровня воды при прохождении максимальных расходов редкой повторяемости, а также при замерзании рек осенью, при ледоставе и вскрытии весной.

Наивысшие уровни воды наблюдаются на реках обычно весной, во время весеннего половодья. Весеннее половодье – это фаза водного режима, которая ежегодно повторяется в один и тот же сезон и характеризуется наибольшей водностью, высоким продолжительным повышением уровня воды. Формируется в результате таяния снега. В половодье происходит заливание речной поймы. За исключением катастрофических случаев заливание поймы - явление обычное, регулярное и поэтому не является неожиданным для населения и хозяйства.

Наиболее опасные гидрологические явления в периоды весеннего половодья в Чекменевском поселении наблюдаются на реке Кама между д. Жарены и п. Усть-Нытва, где, в случае подъема уровня воды, в зону подтопления попадает участок автомобильной дороги протяженностью до 5км. Это приводит к размыву земляного полотна дороги и разрушению покрытия, а также выводит из пользования большие площади пригодных земель.

Паводок – это фаза водного режима, которая характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей. Количество паводков  в среднем не превышает одного в год.

В отличие от половодья  паводки обычно менее регулярны и трудно предсказуемы. Поэтому неожиданные паводки редкой повторяемости (например, один раз в 50, 25 или 10 лет), могут привести к катастрофическим последствиям.

Для защиты населенных пунктов от высоких уровней паводковых вод, как правило, используют защитные дамбы, дамбы обвалования, а также искусственное  повышение уровня территорий. На территории Чекменевского сельского поселения подобные сооружения  отсутствуют.

Границы территорий, подверженных риску затопления паводковыми водами  учтены при определении планировочной структуры и функциональных зон в схеме территориального планирования сельского поселения.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Чекменевского сельского поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие СХПК «Чекменевское», работают 4 муниципальные котельные, проложены инженерные сети и сети энергоснабжения, проходит участок федеральной автомобильной дороги  Казань-Пермь, муниципальная автодорога краевого значения Пермь-Оханск, эксплуатируется  районная и внутрипоселковая дорожная сеть, на реках поселения имеется 3 ГТС прудов.

Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера. Рассмотрим существующие:

А)  Радиационные и химически опасные объекты

По данным администрации Нытвенского муниципального района, предприятия химической промышленности, технологические линии, хранилища радиоактивных и химических веществ на территории Чекменевского сельского поселения отсутствуют.

Б) Взрывопожароопасные объекты

включают:

- нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие объекты;

- объекты нефтепроводного транспорта;

- объекты добычи газа и газопроводного транспорта;

- АЗС;

- АГЗС;

- другие объекты.

Объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, магистральные нефтепроводы (нефтепродуктопроводы),  газодобывающие, газоперерабатывающие объекты и объекты газопроводного транспорта на территории Чекменевского сельского поселения не размещены.

Объекты котельного хозяйства

Существенную угрозу возникновения пожаров и образования взрывов представляют объекты котельного хозяйства Чекменевского сельского поселения,  к которым относятся следующие котельные:

Таблица 4.1. Сведения о котельных сельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Собственник (в управлении) | Кол-во (ед.) | Вид топлива | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП ЖКХ «Чекменевское» | МУП ЖКХ | 1 | газ | д. Н.Гаревая |
| 2 | Котельная Чекменевской СОШ | МОУ СОШ | 1 | уголь | с. Чекмени |
| 3 | Котельная МДОУ детский сад | МДОУ (Д /сад) | 1 | электрич. | д. Груни |
| 4 | Котельная Нытвенского психоневрологического интерната | ГКСУ СОН «Нытвенский ПНИ» | 1 | уголь | Д. Груни |

Большая часть зданий и объектов в поселении имеет печное отопление или использует электроэнергию. Из имеющихся котельных, только одна работает на сетевом газе.

Главной проблемой пожарной безопасности котельных является большой износ котельного оборудования. Устаревшие системы котлоагрегатов  работают      в основном без современных КИП, с большой степенью рисков возникновения пожара.

Необходимо постепенно все котельные модернизировать и перевести на газ, т.к. это более эффективный вид топлива, а современное газовое оборудование котельных позволяет повысить их  пожарную безопасность до 98 %.

В)  Пожарная безопасность поселения

Собственного подразделения пожарной охраны на территории Чекменевского сельского поселения нет. В настоящее время пожарная безопасность поселения обеспечивается  силами краевого подчинения 84-ПЧ        (г. Нытва) и подразделением МПС с. Шумиха. Места их дислокации соответствуют требованиям НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Таблица 4.2. Силы и средства района по ликвидации пожаров

| № по поряд. | Наименование пожарных подразделений и частей | Место дислокации | Состав и оснащение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84-ПЧ ГУ 21-ОФПС | г. Нытва | 59 чел., 5 пожарн. АЦ |
| 2 | Подразделение МПС | с. Шумиха | 4 чел., 1 пожарн. АЦ |

Но часть населенных пунктов Чекменевского сельского поселения не входит в нормативную зону обеспечения существующих пожарных подразделений,  данные приведены в таблице 2.5.13.

Таблица 4.3.  Перечень населенных пунктов поселения, не входящих в нормативное время прибытия пожарных частей и планируемое размещение ПЧ для обеспечения времени прибытия

| № п/п | Название населенного пункта | Ближайшая ПЧ, существующая (км) | Ближайшая ПЧ, планируемая (км) | Расстояние до ПЧ (км) | Расчетное время прибытия (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сущ. | план. | сущ. | план. |
| 1 | д. Груни | с. Шумиха | д. Груни | 18,0 | 0 | 28 | 0 |
| 2 | д. Полом | с. Шумиха | д. Груни | 16,5 | 2,5 | 25 | 4 |
| 3 | д. Перемка | г. Нытва | д. Груни | 15,5 | 3,5 | 23 | 5 |
| 4 | д. Приверха | г. Нытва | д. Груни | 16,5 | 11,0 | 25 | 17 |
| 5 | д. Сосновка | г. Нытва | д. Груни | 17,5 | 9,5 | 27 | 15 |

Исходя из анализа сложившейся ситуации, для своевременного реагирования на возможные пожары в населенных пунктах Чекменевского сельского поселения д. Груни, д. Полом,  необходимо организовать подразделение добровольной пожарной охраны  в д. Груни, оснащенного пожарной машиной (АЦ). Это также позволит своевременно прибывать по лесной дороге в д. Соснова, д. Приверха и д. Перемка, где в настоящее время отсутствует постоянное население.

Существующие в населенных пунктах системы водоснабжения, необходимо оборудовать пожарными гидрантами полностью, из расчета по 1-2  гидранта на каждые 200 метров жилой  малоэтажной застройки (д. Чекмени, д. Конино, д. Нижняя Гаревая, д. Груни). Они должны обеспечивать 3х часовой запас воды и отвечать требованиям СНиП 2.04.02-84, где предусмотрен расход воды на наружное пожаротушение в сельских населенных пунктах – 5л/с на один пожар. Также необходимо оборудовать дополнительные  подъезды к естественным водоемам (пирсы) для заправки пожарных машин в любое время года (д. Конино, д. Соснова).

Г)  Гидротехнические сооружения (ГТС)

По данным инвентаризации, проведенной в 2005 году в рамках областной  целевой программы «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области 2003-2007 г.г.»  (Закон Пермской области № 675-133 от 20.09.2003г.), на территории Чекменевского сельского поселения расположены и обследованы        гидротехнические  сооружения:

-  плотины прудов    – 3шт, это:

- на реке Малая Шерья у д. Дыбки;

- на притоке р. Перемка в д. Полом;

- на реке Токовишна в д. Груни.

Согласно СНиП 2.06.01-86 все плотины относятся к IV классу капитальности.

Защитные дамбы, берегоукрепления  и прочие ГТС на территории Чекменевского поселения отсутствуют.

Согласно «Положению о декларации, безопасности гидротехнических сооружений», утвержденному Постановлением Правительства  № 1303 от 6 ноября 1998 года, гидротехнических сооружений подлежащих декларированию безопасности на территории поселения нет, а также в поселении отсутствуют потенциально опасные ГТС.

К первоочередным мероприятиями по снижению риска возникновения ЧС на водоемах из-за неисправностей или аварий на ГТС являются:

- выполнение текущего ремонта плотины пруда на притоке р. Перемка в      д. Полом;

- очистка и подготовка к противопожарному применению заростающих и заиленных прудов в населенных пунктах д. Груни и д. Полом.

Д)  Потенциально опасные объекты транспортной инфраструктуры

Все грузовые и пассажирские перевозки в Чекменевском сельском поселении полностью осуществляются  автомобильным транспортом. Жители района пользуются железнодорожным транспортом через станцию Менделеево, которая находится в 50 км.

Через поселение проходит федеральная автомагистраль Казань-Пермь, автомобильная дорога краевого значения Пермь-Оханск и внутрирайонная сеть,  представленная главным образом грунтовыми дорогами.

Потенциально опасными объектами  транспортной инфраструктуры Чекменевского сельского поселения являются участки автомобильных дорог:

Таблица 4.4.  Участки  автодорог,  где  наиболее  вероятно  возникновение  ДТП

| Название трассы (улицы) | Местоположение участка дороги | Тип покрытия | Вид аварии |
| --- | --- | --- | --- |
| Автодорога М-7 «Волга» участок «Казань-Пермь» | пересечение с дорогой Чекмени- Егоршата, 422 км | асфальтобетон | нарушение правил приоритета и скорости движения |
| Автодорога «Нытва- Чекмени» | развилка на д. Чудиново у д. Конино | грунтовая | сужение дороги, нарушение правил очередности проезда |
| Автодорога «Нытва- Чекмени» | развилка на с. Горы в д. Н.Гаревая | гравийная | нарушение скоростного режима и правил проезда |

На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Для предотвращения ДТП необходимо провести реконструкцию улично – дорожной сети поселений, с реконструкцией перекрестков, с созданием разгрузочных полос движения, заездных карманов и площадок ожидания. Необходимо все дороги в населенных пунктах выполнить в твердом покрытии. На магистральных и обходных дорогах необходимо предусмотреть оборудование разделительных перегородок между смежными проезжими частями дороги.

Аварии на транспорте при перевозке ЛВЖ и СУГ (СЖУГ).

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

-  образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим  взрывом ГВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);

-  образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

-  образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

-  разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;

-   образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

-   образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

-   образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного  возникновения пожара-вспышки);

-   образование избыточного давления воздушной ударной волны;

-   образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Определение зон действия поражающих факторов возможных аварий.

Расчеты выполнены согласно «Методике оценки последствий аварий на пожаро, - взрывоопасных объектах» - М.:МЧС России,1994.

Все рассмотренные выше сценарии аварийных ситуаций при перевозке ЛВЖ и СУГ можно отнести к трем основным видам аварий, возникающих при ДТП на автомобильном транспорте:

-  взрывное превращение облака топливовоздушной смеси ТВС (ГВС);

-  образование огненного шара;

-  пожар пролива горючего вещества.

В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 4.5. Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т. |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 8000 |
| Коэффициент участия газа во взрыве | 1,0 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| полные (>100 кПа) | <85,6 |
| сильные (100÷40 кПа) | 85,6÷210,5 |
| средние (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| слабые (20÷10 кПа) | 432,7÷815,4 |
| расстекление (5 кПа) | >815,4 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| летальная (>100 кПа) | <85,6 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 85,6÷165,4 |
| средняя (60÷40 кПа) | 165,4÷210,5 |
| легкая (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| Огненный шар |
| Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг | 4800 |
| Коэффициент участия газа в огненном шаре | 0,6 |
| Диаметр огненного шара, м | 85,2 |
| Время существования огненного шара, с | 12,0 |
| Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 20,0 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 47,4 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 64,2 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 108,4 |

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ударной волной при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.

Таблица 4.6. Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т. |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 6400 |
| Коэффициент участия во взрыве | 0,8 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| полные (>100 кПа) | <65,4 |
| сильные (100÷40 кПа) | 65,4-110,0 |
| средние (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| слабые (20÷10 кПа) | 450,0-687,7 |
| расстекление (5 кПа) | 687,7 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| летальная (>100 кПа) | <65,4 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 65,4-88,5 |
| средняя (60÷40 кПа) | 88,5-110,0 |
| легкая (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| Пожар пролива |
| Масса вещества в аварийном проливе, кг | 6400 |
| Коэффициент участия в пожаре | 0,8 |
| Максимальная площадь пожара (свободное разлитие),м2 | 175,4 |
| Эффективный диаметр пролива, м | 15 |
| Высота пламени, м | 4,8 |
| Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 22,5 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 37,6 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 57,6 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 92,2 |

Расчетные данные представлены на ситуационных планах в приложении.

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения  на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных  автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

Е)  Оценка рисков возникновения и развития аварий

заключается:

- в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;

- в оценке степени риска;

- в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);

- в обобщении оценок риска.

Определение частоты возникновения инициирующих событий

Практика показывает, что аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные воздействия, разрушения, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для определения частоты нежелательных событий,  как правило, используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.

Оценка степени риска

Оценка степени риска – это процесс определения вероятности  возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из этапов  анализа  риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера  на территории Чекменевского сельского поселения являются:

  - Участок «Пермь-Казань» федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга», автодорога краевого значения «Пермь-Оханск» и внутрирайонная дорога «Нытва- Чекмени», по которым наиболее часто осуществляются перевозки легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ и др.) и взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан).

- Отопительные котельные поселения.

- Гидротехнические сооружения:

- ГТС пруда на р. Малая Шерья у д. Дыбки;

- ГТС пруда на притоке р. Перемка в д. Полом;

- ГТС пруда на р. Токовишна в д. Груни.

Обобщение оценок риска, выводы

Проведенная оценка существующих рисков возникновения и развития аварий в Чекменевском сельском поселении позволяет сравнить и выделить наиболее опасные объекты и наиболее вероятные аварии на них.

Сравнительные данные потенциально опасных объектов, приведенные в таблице 2.5.12 показали, что наибольшую опасность для населения  района представляют возможные аварии при перевозке сжиженных и сжатых углеродистых газов и бензина автомобильным транспортом.

Таблица 4.7. Сравнительные данные оценки коллективного риска вероятного поражения населения при возникновении аварий на рассмотренных ПОО

| № п/п | Вид аварии | Место аварии | Статистич частота возникн-я аварий в год (1/год) | Ср. уровень вероятного поражения населения (чел) | Коллективный риск (число пострадавших в год) (чел/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварии при перевозке СУГ |  |  |  |  |
| - | взрыв облака ТВС | Пересечение автодороги Казань-Пермь на 422 км с а/д Чекмени- Егоршата | 3·10-4 | 10,2 | 3,0·10-3 |
| - | взрыв облака ТВС | Автодорога «Нытва - Чекмени», у развилки на д. Чудиново | 3·10-4 | 5,8 | 1,7·10-3 |
| - | взрыв облака ТВС | Автодорога «Нытва - Чекмени», развилка в д. Н.Гаревая | 3·10-4 | 80 | 2,4·10-2 |
| - | Огненный шар | Пересечение автодороги Казань-Пермь на 422 км с а/д Чекмени- Егоршата | 3·10-4 | 0,2 | 6,0·10-5 |
| - | Огненный шар | Автодорога «Нытва - Чекмени», у развилки на д. Чудиново | 3·10-4 | 0,4 | 1,2·10-4 |
| - | Огненный шар | Автодорога «Нытва - Чекмени», развилка в д. Н.Гаревая | 3·10-4 | 5,5 | 1,65·10-3 |
| 2 | Аварии при перевозке бензина |  |  |  |  |
| - | взрыв облака ТВС | Пересечение автодороги Казань-Пермь на 422 км с а/д Чекмени- Егоршата | 3·10-4 | 11,2 | 3,4·10-3 |
| - | взрыв облака ТВС | Автодорога «Нытва - Чекмени», у развилки на д. Чудиново | 3·10-4 | 6,3 | 1,9·10-3 |
| - | взрыв облака ТВС | Автодорога «Нытва - Чекмени», развилка в д. Н.Гаревая | 3·10-4 | 86,9 | 2,6·10-2 |
| - | пожар пролива | Пересечение автодороги Казань-Пермь на 422 км с а/д Чекмени- Егоршата | 3·10-4 | 0,7 | 2,1·10-4 |
| - | пожар пролива | Автодорога «Нытва - Чекмени», у развилки на д. Чудиново | 3·10-4 | 0,25 | 7,5·10-5 |
| - | пожар пролива | Автодорога «Нытва - Чекмени», развилка в д. Н.Гаревая | 3·10-4 | 3,45 | 1,0·10-3 |

В соответствии с Приложением «Г»  СП 11-112-2001«Порядок разработки и  состав раздела «ИТМ ГОЧС» градостроительной документации», в «зону жесткого контроля» территории Чекменевского сельского поселения попадают сложные участки и пересечения федеральной автомобильной дороги «Казань-Пермь-Екатеринбург» и внутрирайонной дороги «Нытва-Чекмени». Эти объекты требуют оценки существующих и принятия дополнительных мер по уменьшению риска.

В зону «неприемлемого риска» попадает возможность аварий при перевозке ЛВЖ и СУГ (СЖУГ) автомобильным транспортом через населенный пункт –         д. Нижняя Гаревая. Эти обстоятельства требуют принятия неотложных мер по уменьшению риска данных перевозок. Для этого необходимо полностью запретить подобные перевозки через центр деревни, установить специальные объездные маршруты, время следования автопоездов с опасными грузами и непосредственное их сопровождение силами ГИБДД, а также обеспечить внутрирайонной дорожной сети своевременный ремонт и регулярное эксплуатационное содержание.

5. Первоочередные градостроительные мероприятия

Таблица 1. Перечень мероприятий по жилищному строительству

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработать программу расселения ветхого жилья до 2019 г. | 2011 – 2012 |
| Разработать программу проведения капитальных ремонтов жилых домов. | 2011 – 2012 |
| Разработать программу организации индивидуального жилищного строительства. | 2011 – 2012 |

Таблица 2. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт участков автомобильных дорог сельского поселения, 7,0 км | 2011 – 2019 |
| Капитальный ремонт мостов в населенных пунктах сельского поселения, 0,6 км | 2011 – 2019 |
| Строительство дороги к г. Перми а/д «Волга» - Чекмени (кожзавод) – 2 км. | 2011 - 2029 |

Таблица 3. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры (водоснабжение)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Проектирование и строительство сетей водоснабжения в д. Нижняя Гаревая- 8 км. д. Груни-2 км. с. Чекмени- 3 км. | 2009 - 2019 |
| Обустройство артезианских скважин для обеспечения водоснабжения: д. Нижняя Гаревая – 1 шт. с. Чекмени – 1 шт. | 2011 – 2019 |
| Строительство очистных сооружений: д. Нижняя Гаревая – 100 м3 с. Чекмени – 20 м3 | 2011 – 2019 |
| Проведение капитального ремонта сети водоснабжения сельского поселения | 2011 – 2019 |
| Реконструкция существующих артезианских скважин, совершенствование применяемых технологических процессов водоподготовки, организация зон санитарной охраны | 2011 – 2019 |

Таблица 4. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры (водоочистка)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Реконструкция магистральной системы водоотведения с использованием труб из пластика и других полимеров | 2011 – 2019 |
| Проектирование и строительство 2-х КНС канализационных сетей: д. Нижняя Гаревая – 10 км. С. Чекмени – 2 км. | 2011 – 2019 |

Таблица 5. Перечень мероприятий по инженерной подготовке территории

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработать проект строительства ливневой канализации в д. Нижняя Гаревая | 2011 – 2019 |
| Инвентаризация ГТС, расположенных на территории сельского поселения | 2011 – 2019 |
| Разработка проекта защиты территории сельского поселения от подтопления | 2011 – 2019 |
| Проектирование и проведение ремонта плотины пруда на притоке р. Перемка в д. Полом | 2011 – 2019 |

Таблица 6. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры (энергоснабжение)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Проектирование и строительство сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций населенных пунктов: д. Нижняя Гаревая - ТП-2 шт. ЛЭП 0,4 кВ-6,0 км. с. Чекмени – ТП-1 шт. ЛЭП 0,4 кВ-4,0 км. д. Конино – ТП-1 шт. ЛЭП 0,4 кВ-2,5 км. д. Груни - ТП-1 шт. ЛЭП 0,4 кВ-3,5 км. д. Жарены – ТП-1 шт. ЛЭП 10 кВ-1,3 км. | 2009 - 2019 |
| Проектирование и строительство сетей электроснабжения и связи; электрические сети, уличное освещение: д. Нижняя Гаревая - 10 км. с. Чекмени – 5 км. д. Конино – 3 км. д. Груни – 2 км. | 2011 – 2019 |
| Проектирование и строительство сетей газопровода высокого давления д. Нижняя Гаревая – 4,5 км. газификация д. Нижняя Гаревая – 8 км. Проектирование и строительство магистрального газопровода: д. Нижняя Гаревая - д. Конино – д. Чудиново – с. Чекмени, - 10 км. Газификация жилого фонда с. Чекмени – 2 км. д. Конино – 3,5 км. Проектирование и строительство магистрального газопровода: от с. Талица Оханского района– д. Груни (10 км) | 2011 – 2019 |

Таблица 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Подготовка проектов СЗЗ, перевод капитальной жилой застройки, падающей в границы СЗЗ в разряд нежилых помещений, разрешенных для размещения в СЗЗ | 2011 – 2019 |
| Разработка и внедрение комплексной Схемы сбора отходов производства и потребления. | 2011 – 2019 |
| Инвентаризировать и ликвидировать несанкционированные свалки ТБО. | 2011 – 2019 |

Таблица 8. Перечень мероприятий по благоустройству территории

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработка проекта озеленения и цветочного оформления общественных зон д. Нижняя Гаревая, с. Чекмени | 2011 – 2019 |
| Разработка проекта организации уличного освещения на территории сельского поселения с учетом внедрения энергосберегающих решений | 2011 – 2019 |

Таблица 9. Перечень мероприятий по развитию социальной инфраструктуры

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт здания ФАП в с. Чекмени | 2011 – 2019 |
| Капитальный ремонт существующих домов культуры, библиотеки | 2011 – 2019 |

Таблица 10. Перечень мероприятий по ГО и ЧС

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Организовать подразделение добровольной пожарной охраны в д. Груни, оснащенное пожарной машиной | 2011 – 2019 |
| Очистка и подготовка к противопожарному применению зарастающих и заиленных прудов в населенных пунктах д. Груни и д. Полом | 2011 – 2019 |

Таблица 11. Перечень мероприятий по охране объектов культурного наследия

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Провести дополнительное обследование, определить и нанести на картографический материал границы территорий памятников археологического наследия для последующего нанесения на кадастровые карты. | 2010 – 2019 |
| Разработать и утвердить в установленном порядке границы территорий объектов культурного наследия и зоны их охраны. | 2010 – 2019 |
| Поставить земельные участки, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет. | 2010 – 2019 |
| Инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, расположенные за границами населенных пунктов, в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия. | 2010 – 2019 |
| Популяризировать культурное наследие сельского поселения путем установки надписий и обозначений на территории объектов культурного наследия. | 2010 – 2019 |

Основные показатели проекта

Таблица 1. Население

| Показатель | Единица измерения | Расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 2478 |
| Естественная убыль населения | % | -0,2 |
| Механический прирост населения | % | 1,4 |

Таблица 2. Социальная инфраструктура

| Наименование учреждения | Вместимость | Уровень обеспеченности (% от СНиП) | Существующие/ сохраняемые | Новое строительство на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 184 | 100 | 100 | 100 |
| Общеобразовательные школы | 439 | 100 | 700 | - |
| Учреждения дополнительного образования | 44 | 100 | - | - (использование существующих помещений общеобразовательных школ) |

Таблица 3. Жилье и коммунальная инфраструктура

| Показатель | Единица измерения | Современное состояние (2009) | Расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | тыс. м2 | 17,3 | 99,1 |
| Средняя обеспеченность жильем | м2 на 1 чел. | 13 | 40 |
| Среднегодовой объем жилищного строительства | тыс. м2 | - | 4,1 |
| Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | 45 | 90 |
| Обеспеченность жилищного фонда газоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | 10 | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда централизованным теплоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | н/д | 90 |
| Обеспеченность жилищного фонда централизованной канализацией | % (от общего жилищного фонда) | 22 | 45 |
| Обеспеченность септиками, локальными очистными сооружениями | % (от общего жилищного фонда) | 0 | 21 |
| Водопотребление (всего) | тыс. м3 в сут. | н/д | 0,3 |
| Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора | МВт/год | н/д | 0,4 |
| Годовой расход газа | млн. нм3 в год | н/д | 0,28 |

Список литературы

- Водный кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона с изм. на 27.12.2009)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона с изм. На 29.12.2006)

- Земельный кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона 136-ФЗ с изм. на 29.12.2006)

- Лесной кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ)

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. N 96-ФЗ

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» № 7- ФЗ с изм. на 05.02.2007

- Федеральный закон  «Об экологической экспертизе»  № 174-ФЗ,  1995г.

- Федеральный закон   «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, с изм на 18.12.2006

- «О введении в действие санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03» (Постановление от 10 апреля 2003 г. N 38 Главный государственный санитарный врач Российской федерации министерство здравоохранения Российской федерации).

- "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (Настоящий Федеральный закон, принятый  в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»)

- "Об областных целевых программах" (Закон Пермской области от 05.02.2003 N 620-120).

- «Об охране окружающей среды Пермской области» (Законодательное собрание Пермской области 502-94, с изм. на 05.06.2006)

- «О санитарной паспортизации объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации» (Постановленние № 8 от 16.05.2005.   Главный государственный санитарный врач по Пермской области).

- «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области» (Закон об областной целевой программе № 675-133, от 20.03.2003, в ред. Законов Пермской области № 2149-473 с изм. от 08.04.2005)

- "Охрана окружающей среды Пермской области" О концепции целевой комплексной программы на 2006-2010 годы (Постановление Законодательного Собрания Пермской Области N 2131 от 17 марта 2005 г.)

- «Положение о главном управлении природопользования Пермской области» (Утверждено указом губернатора области от 28.04.2005 № 72).

- Порядок проектирования, согласования и утверждения санитарно-защитных зон предприятий, групп предприятий и промышленных узлов на территории пермской области (утверждён указом губернатора Ю,П, Трутнева от 02.03.2004 № 21)

- Пояснительная записка к проекту федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»

- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.   Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сообружения»

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»

- СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»

- Аношкина, Е.Л. Институты и инструменты регионосозидания. Пермь: Издательство Перм. гос. техн. ун-та, 2006 (сентябрь). 231 с. (14,5 п.л.)

- Аношкина, Е.Л. Регионосозидание: институционально-экономические основы: монография. М.: Академический проект, Гаудеамус, 2006 (сентябрь). 304 с. (15,96 п.л.)

- Аношкина, Е.Л. Методы и инструменты обоснования региональной экономической политики: монография / Е.Л. Аношкина. Перм. гос. техн. ун-т. г. Пермь, 2005. 276 с.

- Аношкина, Е.Л., Перский Ю. К. Индивидуальная и социальная полезность высшего образования. Пермь: Изд-во Перм. Ун-та, 2001. 98 с. (6 п.л./ 5 п.л.)

- Бобылёв, С.Н. Экологизация экономики и конечные результаты / С.Н. Бобылёв, А.Ш. Ходжаев // Вестник МГУ. Сер. Экономика. 2001. № 4. С. 96–108.

- Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: учебник для вузов / С.Н. Бобылёв, А.Ш. Ходжаев. М.: ИНФРА-М, 2004. 500 с.

- Бронштейн, А.М. Экологизация экономики: методы регионального управления / А.М. Бронштейн [и др.]. М.: Наука, 1990. 117 с.

- Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов / А.Г. Гранберг. 3-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 495 с.

- Данилов-Данильян, В.И. Устойчивое развитие – будущее Российской Федерации / В.И. Данилов-Данильян // Россия на пути к устойчивому развитию. М, 1996. С. 17–25.

- Дегтярева, И.В. Асимметрия социально-экономического развития регионов и механизмы ее выравнивания: монография // И.В. Дегтярева, М.Ю. Неучева // Уфа: РИО БАГСУ, 2005. 134 с.

- Законодательное собрание Пермской области (Постановление от 17 марта 2005 г. N 2131) О концепции целевой комплексной программы "Охрана окружающей среды Пермской области на 2006-2010 годы ".

- Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / под ред. проф. д.э.н. Ю.К.Перского, доц., к.э.н. Н.Я.Калюжновой. М.: ТЕИС, 2003. 472 с.

- Концепция развития территории, прилегающей к возводимому участку объездной автодороги г. Перми / Группа Стратегического Консалтинга, Санкт- Петербург 2005 г.

- Концепция Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Проект Минрегионразвития.

- Кулькова, В.Ю. Концептуальные основы регионального развития в современных условиях / В.Ю. Кулькова, Ю.С. Валеева // Межрегиональная группа учёных – институт проблем новой экономики. Ежеквартальный научно-методический журнал. 2004. № 1. С. 20–26.

- Ларина, Н.И. Региональная политика в странах рыночной экономики: учебн. пособие / Н.И. Ларина, А.А. Кисельников. М.: Экономика, 1998. 172 с.

- Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.Н. Лексин, А.Н.Швецов. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 368 с.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 1 / В. Лексин, Е. Андреева, А. Ситников, А. Швецов // РЭЖ. 1993. № 9. С. 50–63.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 5. Экономика и федерализм / В.Лексин, Б.Мильнер, А.Швецов // РЭЖ. 1994. № 11. С. 30–36.

- Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.Н.Лексин, А.Н.Швецов. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 368 с.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 4. Государственное регулирование и селективная поддержка регионального развития / В.Лексин, А.Швецов // Российский экономический журнал. 1994. № 3. С. 42–49.

- Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Филипп Котлер [и др.]. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 376 с.

- Муниципальные образования Пермского края. Социально- экономические показатели. Статистический ежегодник. / РОССТАТ. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. Пермь 2007 г.

- Нестеров, П.М. Региональная экономика: учебник для вузов / П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 447 с.

- Нестеров, П.М. Менеджмент региональной системы: учебник для вузов / П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 356с.

- Николаев, М.В. Кластерная концепция эффективной интеграции регионов в глобальную экономику / М.В. Николаев // Проблемы современной экономики. 2005. № 1–2. С 132–136.

- Новосёлов, А.С. Теория региональных рынков: учебник / А.С. Новосёлов. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 448 с.

- Портер, М. Международная конкуренция / М. Портер. М.: Междунар. отношения, 1993. 896 с.

- Портер, М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Е. Портер; пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.

- Портер, М. Конкуренция / Майкл Е. Портер; пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 496 с.

- Маслов, Д.Г. К проблеме выбора показателя устойчивости эколого-экономической системы региона / Д.Г.Маслов // Известия высших учебных заведений Поволжский регион. Общественные науки. 2005. № 4. С. 120–127.

- Матвеева Г.К. Фауна и население птиц урбанизированных территорий Пермского Прикамья. Автореферат, дис.канд.биол.наук, М., 2005.

- Мониторинг объектов окружающей среды и результаты медико-экологической реабилитации населения за 2005 год: Ежегодный сборник материалов //  Под  общ. редакцией чл.-кор. РАМН, доктора мед. наук, проф. Н.В. Зайцевой, Управление по охране окружающей среды Пермской области. — Пермь, 2006 г., 152 с.

- Мониторинг объектов окружающей среды и результаты медико-экологической реабилитации населения за 2004 год: Ежегодный сборник материалов //  Под  общ. редакцией чл.-кор. РАМН, доктора мед. наук, проф. Н.В. Зайцевой, Управление по охране окружающей среды Пермской области. — Пермь, 2005 г., 106 с.

- Муниципальные образования Пермского края. Социально-экономические показатели: Статистический ежегодник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. - Пермь, 2007.

- Новосёлов, А.С. Теория региональных рынков: учебник / А.С. Новосёлов. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 448 с.

- Островский, Н.В. Критерии устойчивого развития: региональные аспекты / Н.В.Островский // Приложение к журналу «Межрегиональная группа учёных – институт проблем новой экономики»: сборник научных статей межрегиональной конференции-семинара «Неоэкономика и стратегии развития российских регионов». Киров: ВСЭИ, 2004. С. 7–15.

- Пермский край. Схема территориального планирования. Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» С-Петербург, www.enko.spb.ru

- Сборник «Состояние и охрана окружающей среды Пермской области в 2004 году» // Пермь, 2005 г., с.137-140.

- Состояние федерации в Российской Федерации: доклад Казакова А.И. от 24.09.2003 г. http: //www.fondedin.ru/

- Шепель А.И. Животные Прикамья. Учебное пособие в 2-х томах – Пермь: ПГУ Формат 70х90 1/16, 1 том – 184 стр., 2 том – 168 с.

- Штульберг, Б.М. Региональная политика России: Теоретические основы, задачи и методы реализации / Б.М. Штульберг, В.Г. Введенский. М.: Гелиос АРВ, 2000. 206 с.