Центр регионального развития, инноваций

и управления (ООО)
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева 50А, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГРИГОРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 2

| Руководитель проекта | И.Е. Лещев |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |

Пермь 2009

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План современного использования территории | 1:25 000 | 5 |
|  | Схема ограничений. Схема комплексной оценки территории | 1:25 000 | 5 |
|  | Генплан (Основной чертеж). Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи | 1:25 000 | 5 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 | 5 |
|  | Пояснительная записка (обосновывающие материалы) | - | 5 |
|  | Положения о территориальном планировании | - | 5 |
|  | Электронные носители информации | - | 1 |

Оглавление

3. Обоснование и перечень мероприятий по территориальному планированию	4

3.1. Развитие инфраструктуры и пространственной организации

территории	4

3.1.1. Планировочная структура и функциональное зонирование территории сельского поселения	4

3.1.2. Жилищное строительство	8

3.1.3. Транспортная инфраструктура	9

3.1.4. Инженерная инфраструктура	11

3.1.5. Инженерная подготовка территории	18

3.2. Рациональное использование ресурсного потенциала	20

3.2.1. Охрана окружающей среды	20

3.2.2. Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов	28

3.2.3. Охрана объектов культурного наследия	29

3.3. Развитие человеческого потенциала	33

3.4. Экономическое развитие	39

3. Обоснование и перечень мероприятий по территориальному планированию

3.1. Развитие инфраструктуры и пространственной организации территории

3.1.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории сельского поселения

Основная планировочно-коммуникационная ось поселения формируется по транспортному коридору, образованному автомобильной и железной дорогами и складывается в направлении Пушкари - Лягушино.

Вдоль основной планировочно-коммуникационной оси расположены населенные пункты сельского поселения: система населенных пунктов с. Григорьевское – ст. Григорьевская (более 60% населения), система населенных пунктов Мокино – Якунино (20% от общей численности населения), система населенных пунктов Галки – Лягушино и другие населенные пункты.

Таблица 3.1. 1. Тип населенного пункта по перспективе развития.

| Населенный пункт | Численность населения | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| Григорьевское сельское поселение |  |  |
| с. Григорьевское | 1697 | Развиваемый |
| ст. Григорьевская | 907 | Развиваемый |
| с. Мокино | 825 | Развиваемый |
| с. Покровское | 293 | Сохраняемый |
| д. Фиминята | 86 | Сохраняемый |
| д. Галки | 85 | Сохраняемый |
| д. Гуслята | 62 | Сохраняемый |
| д. Таланы | 46 | Сохраняемый |
| разъезд Сюзьва | 51 | Сохраняемый |
| д. Якунино | 41 | Сохраняемый |
| д. Кошели | 21 | Сохраняемый |
| д. Мысы | 20 | Малоперспективный |
| д. Мокрые | 21 | Малоперспективный |
| д. Пушкари | 13 | Малоперспективный |
| д. Вожаково | 17 | Малоперспективный |
| д. Поснята | 21 | Малоперспективный |
| д. Еранино | 16 | Малоперспективный |
| д. Андринята | 4 | Малоперспективный |
| д. Новокошкино | 8 | Малоперспективный |
| д. Бураки | 9 | Малоперспективный |
| д. Реуны | 9 | Малоперспективный |
| д. Спирята | 3 | Малоперспективный |
| д. Первунята | 8 | Малоперспективный |
| д. Архипово | 1 | Малоперспективный |
| д. Дрезды | 2 | Малоперспективный |
| д. Лягушино | 4 | Малоперспективный |
| д. Нововожаково | 4 | Малоперспективный |
| д. Сахары | 4 | Малоперспективный |
| д. Волеги | 2 | Малоперспективный |
| д. Ляпуны | 4 | Малоперспективный |
| д. Рожки | 2 | Малоперспективный |
| д. Члены | - | Самоликвидируемый |
| д. Шатуны | 2 | Малоперспективный |
| д. Юшково | 3 | Малоперспективный |
| д. Печенки | 1 | Малоперспективный |
| д. Старцево | 1 | Малоперспективный |
| д. Шувалово | 2 | Малоперспективный |

Ряд населенных пунктов расположен в стороне от планировочных осей.

Природный каркас поселения включает в себя систему лесов, экологических коридоров вдоль рек и ручьев.

В границах населенных пунктов имеются участки ленного фонда, в связи с чем необходимо проведение мероприятий по установлению правового режима данных земельных участков.

Таблица 1.3.1.Планируемое изменение границ категорий

земель Григорьевского  сельского поселения

| Категория земель | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 2110 | 2522 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 18378 | 17966 |
| Земли лесного фонда, в том числе: | 13903 | 13903 |
| Нытвенское участковое лесничество | 3135 | 3135 |
| Григорьевское сельское участковое лесничество | 10768 | 10768 |
| Земли запаса (государственный фонд перераспределения) | - | - |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, в том числе: железнодорожного | 381 | 381 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли особо охраняемых природных территорий | - | - |
| Всего: | 34772 | 34772 |

С точки зрения архитектурно-планировочных решений, предложенных генеральным планом, в Григорьевском сельском поселении формируются следующие зоны:

- Зоны естественных ландшафтов;

- Сельскохозяйственная зона;

- Жилая зона;

- Зона промышленных и коммунальных территорий, предпринимательства и сервиса;

- Зона спорта и активного отдыха.

Крупнейшие населенные пункты Григорьевского сельского поселения обеспечиваются социальной и инженерной инфраструктурой, в них создаются условия жизни сопоставимые с городскими.

Зоны естественных ландшафтов

Зоны естественных ландшафтов предназначены для сохранения природной среды, выполнения стабилизирующей функции в системе экологического зонирования. Допускается размещение объектов благоустройства, рекреации, линейных объектов инженерной инфраструктуры. Частично могут использоваться в хозяйственных целях (добыча полезных ископаемых, лесозаготовки).

Включают в себя земли лесного и водного фондов.

Сельскохозяйственная зона

Сельскохозяйственная зона предназначена для размещения сельскохозяйственных угодий, питомников, коллективных садоводств, а также объектов обслуживания, связанных с целевым назначением зоны.

Зоны сельскохозяйственного назначения занимают большую часть территорий между населенными пунктами.

Территории для развития садоводства, огородничества и дачного строительства не планируются.

Жилая зона

Жилая зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов индивидуальных жилых домов с низкой плотностью застройки.

Основными селитебными центрами поселения остаются село Григорьевское – станция Григорьевское, а также село Мокино. Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства индивидуального жилья усадебного и коттеджного типа, а также малоэтажного строительства в границах населенных пунктов.

Зона интересов

Зона интересов – территории, развитие которых предполагается в рамках реализации генерального плана за пределами расчетного срока.

В зону интересов населенных пунктов включаются территории сельскохозяйственных угодий, которые целесообразно перевести в жилую зону.

Зона промышленных и коммунальных территорий, предпринимательства и сервиса

Зона выделена для создания правовых условий формирования производственных территорий, коммунально-складских объектов, объектов обслуживания, размещения и развития промышленных предприятий, а также для установления санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны промышленных территорий, в основном, прилегают к территориям населенных пунктов.

Промышленные зоны прилегают к территориям населенных пунктов. Новые территории для развития промышленности зарезервированы между ст. Григорьевская и с. Григорьевское, вблизи с. Мокино.

Предусмотрено расширение кладбища вблизи с. Григорьевское, под расширение кладбища зарезервировано 10 га.

Зона спорта и активного отдыха

Зона спорта и активного отдыха предназначена для размещения объектов спорта, отдыха, туризма, организации зелёных насаждений общего пользования, а также объектов обслуживания, связанных с целевым назначением зоны.

3.1.2. Жилищное строительство

В настоящее время жилищная обеспеченность в Григорьевском сельском поселении составляет 6,8 м2 на человека, генеральным планом предполагается ее увеличение до 22 м2 на человека.

Увеличение жилого фонда предусмотрено за счет застройки усадебного типа, комфортабельных сельских коттеджей, а также многоквартирных малоэтажных домов.

Таблица 3.1.2. Жилищный фонд

| Показатель | Единица измерения | 2009 г. | 2019 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| численность населения | тыс. чел | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
| средняя жилищная обеспеченность | м2 общ. площади на чел. | 6,8 | 14 | 22 |
| жилищный фонд | тыс. м2 | 31 | 62,8 | 94,6 |
| среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 0,1 га  на один участок.

Территории для нового жилищного строительства выделяются в черте населенных пунктов, территории, высвобождающиеся в результате сноса ветхого жилья, также застраиваются. Также новое жилищное строительство предлагается в зоне интересов расположенных около с. Григорьевское, ст. Григорьеская, д. Арапово, с. Мокино. д. Поснята.

Таблица 3.1.3. Параметры планируемого развития жилых зон.

| № п/п | Местоположение участка | Ориентировочная площадь (га) | Средняя площадь участка (га) | Количество домов (шт) | Площадь жилого фонда (кв.м) | Количество населения (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Григорьевское | 139,8 | 0,15 | 822 | 65760 | 1480 |
| 2 | ст. Григорьевская | 85,1 | 0,15 | 500 | 40000 | 1400 |
| 3 | д. Арапово | 70,9 | 0,15 | 417 | 33360 | 3968 |
| 4 | д. Поснята | 3,9 | 0,15 | 22 | 1760 | 62 |
| 5 | с. Мокино | 112,9 | 0,15 | 664 | 53120 | 1859 |
|  | Итого | 412,6 |  | 2425 | 192000 | 8774 |

3.1.3. Транспортная инфраструктура

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус, а также железнодорожным транспортом.

В связи с уменьшением численности населения и увеличением обеспеченности личными автомобилями на расчетный срок не предполагается увеличение пассажиропотока по поселению.

Таблица 3.1.4. Показатели транспортной отрасли

| Показатель | Единица измерения | Прогноз на первую очередь (2019) | Прогноз на расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров (автобусные перевозки) | тыс. чел. | 91 | 87 |
| Пассажирооборот | тыс. чел./км. | 3,3 | 3,1 |

На расчетный срок потребуется текущий ремонт улично-дорожной сети сельского поселения, в среднем 1 км. ежегодно, таким образом, будет обеспечено соответствие автодорожной сети поселения действующим нормативам.

Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется застройщиками.

Хранение транспортных средств предусматривается на личных придомовых участках, в индивидуальных гаражах, а также на парковках вблизи многоквартирных домов.

Таблица 3.1.5. Расчет потребности в сооружениях и устройствах для хранения и обслуживания транспортных средств

| Наименование показателя | Норматив | Показатель на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Расчетное число индивидуальных личных автомобилей (ед.) | 300 на 1 тыс. жителей | 1 290 |
| Гаражи и стоянки для постоянного хранения автомобилей (машиномест) | 90% от расчетного числа автомобилей | 1 161 |
| Станции технического обслуживания (ед.) | 1 на 200 автомобилей | 6 |

3.1.4. Инженерная инфраструктура

Таблица 3.1.6. Проектируемая обеспеченность поселения инженерной инфраструктурой

| Населенный пункт | Наличие коммунальной инфраструктуры | Характеристика жилого фонда |
| --- | --- | --- |
| с. Григорьевское | централизованное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное теплоснабжение, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | среднеэтажный жилой фонд, малоэтажный жилой фонд |
| ст. Григорьевская | централизованное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное теплоснабжение, централизованное электроснабжение | среднеэтажный жилой фонд, малоэтажный жилой фонд |
| с. Мокино | централизованное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное теплоснабжение, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | среднеэтажный жилой фонд, малоэтажный жилой фонд |
| с. Покровское | централизованное водоснабжение, локальные очистные сооружения, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Фиминята | централизованное водоснабжение, локальные очистные сооружения, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Галки | централизованное водоснабжение, локальные очистные сооружения, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Гуслята | централизованное водоснабжение, локальные очистные сооружения, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Таланы | централизованное водоснабжение, локальные очистные сооружения, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| разъезд Сюзьва | централизованное водоснабжение, локальные очистные сооружения, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| Другие населенные пункты | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |

Генеральным планом предусматривается обеспечение централизованного водоснабжения в с. Григорьевское, на ст. Григорьевская, в селах Мокино, Покровское, деревнях Фиминята, Галки, Гуслята, Таланы, в разъезде Сюзьва.

Проектируется хозяйственно-питьевая система водоснабжения. Источники водоснабжения – подземные. Для уточнения запасов подземных вод необходимо проведение разведки водоносного горизонта. На всех водозаборных сооружениях необходима организация сплошных ограждений и зон строгого режима.

Расход воды в жилом секторе принят в соответствии с удельными среднесуточными нормами водопотребления по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети». Удельная норма хозяйственно-питьевого водопотребления принимается 270 л/сут для с. Григорьевское, ст. Григорьевская, с. Мокино и 200 л/сут для других населенных пунктов.

Таблица 3.1.7. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения

Григорьевское сельское поселение

|  | Кол-во населения, тыс. чел. | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный расход воды, м3/сут. | Максимальный часовой расход м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Григорьевское |
| Водопотребление (застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением) | 1,8 | 485 | 583 | 37,9 |
| Непредвиденный расход воды | - | 48,6 | 58,3 | 3,8 |
| Итого | 1,8 | 531,6 | 641,3 | 41,7 |
| ст. Григорьевская |
| Водопотребление (застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением) | 0,9 | 243 | 291,6 | 18,9 |
| Непредвиденный расход воды | - | 24,3 | 320,7 | 1,9 |
| Итого | 0,9 | 267,3 | 612,3 | 20,8 |
| с. Мокино |
| Водопотребление (застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением) | 0,7 | 189 | 226,8 | 14,7 |
| Непредвиденный расход воды | - | 18,9 | 22,7 | 1,5 |
| Итого | 0,7 | 207,9 | 249,5 | 16,2 |
| Другие населенные пункты |
| Водопотребление | 0,6 | 120 | 144 | 9,3 |
| Непредвиденный расход воды | - | 12 | 14,4 | 0,9 |
| Итого | 0,6 | 132 | 158,4 | 10,2 |

Для нужд сельскохозяйственного производства рекомендован поверхностный водозабор. Забор воды на поливку улиц и зеленых насаждений также рекомендуется производить из естественных источников воды, расположенных на территории населенных пунктов. Для организации забора воды необходимо оформить договора водопользования в соответствии с постановлением правительства РФ от 12.03.2008 г. №165 «О подготовке и заключении договора водопользования».

Система водоснабжения сельского поселения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная система – низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на расчетный срок принимаются максимальное количество одновременных наружных пожаров в сельском поселении – 1, расход воды на один наружный пожар – 10 л/с.

Намечается хранение трехчасового пожарного запаса воды в подземных резервуарах чистой воды, запасы воды на пожаротушение также проектируются рядом с объектами социальной сферы.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны у каждой скважины принимается равным 50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- строительство новых сетей водоснабжения (с. Григорьевское, ст. Григорьевская, с. Мокино, с. Покровское, д. Фиминята, д. Галки, д. Гуслята, д. Таланы, разъезд Сюзьва);

- проведение капитального ремонта магистральных сетей (с. Григорьевское, ст. Григорьевская, с. Мокино);

- обустройство новых артезианских скважин в поселении;

- организация зон санитарной охраны артезианских скважин;

- при заборе воды их поверхностных водных объектов, оформить договор водопользования в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.03.2008 №165 «О подготовке и заключении договора водопользования».

Расходы сточных вод от сельского поселения приведены в таблице ниже. При определении расходов водоотведение принято равным водопотреблению. Неучтенные расходы приняты в количестве 5( от расхода сточных вод от населения.

Таблица 3.1.8. Водоотведение и водоочистка Григорьевское сельское поселение

|  | Кол-во населения, тыс. чел. | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный расход воды, м3/сут. | Максимальный часовой расход м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | 4 | 1092 | 1310 | 92 |
| Непредвиденный расход воды | - | 54,6 | 65,3 | 4,5 |
| Итого | 4 | 1146,6 | 1375,3 | 96,5 |

Для с. Григорьевское, ст. Григорьевская и с. Мокино предусматриваются системы канализации и очистки стоков на очистных сооружениях полной биологической очистки. Для остальных населенных пунктов, оборудованных системой централизованного водоснабжения предусматривается строительство локальных очистных сооружений.

С целью сокращения сброса в водоемы поселения неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- строительство новых канализационных сетей в с. Григорьевское, ст. Григорьевская и с. Мокино;

- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации (с. Григорьевское, ст. Григорьевская и с. Мокино);

- строительство очистных сооружений канализации (с. Григорьевское, ст. Григорьевская и с. Мокино);

- строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промпредприятий.

Теплоснабжение потребителей с. Григорьевское, ст. Григорьевская и с. Мокино проектируется от местных котельных. Теплоснабжение остальных потребителей поселения предполагается индивидуальным, от индивидуальных газовых котлов или котлов, работающих на других видах топлива.

Проектом предусматривается газификация Григорьевского сельского поселения. Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СНиП  2.04.08-87* и составит 100 нм3/год в с. Григорьевское, ст. Григорьевская и с. Мокино (при наличии горячего водоснабжения), 250 нм3/год на человека в остальных населенных пунктах (с местными газовыми водонагревателями). Расход газа на коммунально-бытовые нужды предусматривает потребление газа на приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление усадебной застройки.

Таблица 3.1.9. Расход газа

| Потребители | Численность населения, тыс. чел. | Расход газа, млн. нм3 в год |
| --- | --- | --- |
| Григорьевское сельское поселение | 4,3 | 0,56 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим генеральным планом, и инструкцией по проектированию городских электрических сетей «РД 34.20.185-94». Покрытие электрических нагрузок потребителей Григорьевского сельского поселения предусматривается от Пермской энергосистемы.

Таблица 3.1.10. Суммарные электрические нагрузки по сельскому поселению

| Наименование | Мощность электропотребления, МВт/год (2019) | Мощность электропотребления, МВт/год (2029) |
| --- | --- | --- |
| Коммунально-бытовые потребители | 1,36 | 1,3 |

На расчетный срок в населенных пунктах сельского поселения, а также на межселенных территориях необходима реконструкция линий электропередач.

3.1.5. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории проектируется для строительства объектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных коммуникаций. На основе оценки рельефа, геологических, гидрологических условий и согласно принятым планировочным решениям инженерная подготовка территории сельского поселения заключается в выполнении следующих мероприятий:

- Организация рельефа

- Организация поверхностного стока

- Благоустройство оврагов

- Противоэрозионная обработка почвы

- Защита территории от затопления и подтопления

Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%, намечено высотное решение транспортных пересечений через овраги – мосты или дамбы. В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими.

Организация поверхностного стока предусмотрена для с. Григорьевское, ст. Григорьевская, организующей системой водоотвода является сеть дорог.

Планируется использование открытой системы водоотвода, для целей организации системы водоотвода служат бетонные лотки и канавы, канавы имеют трапецеидальное сечение, крепление откосов предусматривается одерновкой, ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6 – 1 м. Лотки прямоугольного сечения строятся на участках территории с уклонами более 0,03 (3 см на метр), во избежание размыва, ширина лотков – 0,4 – 0,6 м, глубина – 0,6 м.

Сброс воды осуществляется в сторону рек, водоотвод предусматривается самотеком. Все стоки подвергаются очистке на закрытых очистных сооружениях блочной конструкции, санитарная зона для закрытых очистных сооружений составляет 50 м.

Благоустройство оврагов, размещающихся на территории сельского поселения, предусматривается путем залужения и посадки кустарника. Для особенно крутых и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5. Поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами, в ячейках которых производится посадка растений.

Противоэрозионная обработка почвы необходима на землях, где проявляются эрозионные процессы. Для противоэрозионной обработки почвы могут быть применены агротехнические, гидротехнические или лесомелиоративные мероприятия.

Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления необходимы вблизи населенных пунктов. На территориях перспективного строительства может возникнуть необходимость строительства дренажа для отвода верховодки или грунтовых вод. Необходимость строительства дренажа должна быть оценена при разработке проектов детальной планировки новых промышленных или жилых районов.

Необходим также ремонт ГТС водохранилища в с. Григорьевское, в нижнем бьефе которого проходит магистральный газопровод федерального значения.

На первую очередь необходима инвентаризация всех ГТС прудов, расположенных на территории поселения, в том числе, установление собственников, определение необходимости капитального и текущего ремонтов.

Проведение капитального ремонта ГТС пруда на ручье без названия в д. Новожилово.

3.2. Рациональное использование ресурсного потенциала

3.2.1. Охрана окружающей среды

Для поддержания экологической стабильности территории, предотвращения потери биоразнообразия и деградации ландшафтов, рекомендуется осуществить переход к модели устойчивого развития поселения на основе создания экологического каркаса территории. Основная цель создания экологического каркаса сводится к установлению индивидуальных режимов природопользования для определенных территорий и конкретных земельных участков в целях поддержания их экологического потенциала и сохранения ценных природных объектов. Предоставление участков для строительства или иной деятельности должно учитывать необходимость минимизации возможности нанесения существенного вреда природной среде и ценным в экологическом и социальном отношениях природным объектам.

Для снижения воздействия на атмосферный воздух Григорьевского сельского поселения рекомендуется провести следующие мероприятия:

- газификация индивидуальной жилой застройки;

- проектирование энергоснабжения за счет использования преимущественно газового топлива;

- оптимизация дорожного движения, перевод автотранспортных средств предприятий и органов местного самоуправеления на малотоксичные виды топлива (газ), использования неэтилированного бензина для снижения концентрации в атмосфере соединений свинца, оснащения автотранспортных средств предприятий и органов местного самоуправления средствами дожигания отходящих выхлопных газов.

Также необходимо проведение комплекса мероприятий по организации санитарно-защитных зон вновь создаваемых предприятий:

- подготовка проектов СЗЗ;

- благоустройство, озеленение СЗЗ.

Для снижения антропогенного воздействия на водные объекты рекомендуется:

- замена металлические водопроводных труб на пластиковые (для снижения концентрации тяжёлых металлов);

- организовать систему водоочистки жилищного фонда;

- на территории с. Григорьевское и ст. Григорьевская предусмотреть строительство ливневой канализации с системой очистных сооружений;

- организовать защиту водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоёмов;

- внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчётчиков);

- организовать размещение и временное хранение отходов производства и потребления в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 для исключения попадания токсичного  фильтрата в поверхностные и подземные сточные воды.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются вдоль всех водных объектов Григорьевского сельского поселения.

Таблица 3.2.1. Перечень водных объектов, расположенных на территории Григорьевского сельского поселения.

| Водный объект | Длина (км) | Ширина водоохраной зоны (м) | Ширина прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Поломка | 51 | 200 | 30-50 |
| р. Сюзьва | 56 | 200 | 30-50 |
| р. Березовка | 13 | 100 | 30-50 |
| р. Северная | 10 | 100 | 30-50 |
| р. Сылвица | 18 | 100 | 30-50 |
| р. Урва | 17 | 100 | 30-50 |
| р. Глушневка | менее 10 | 50 | 30-50 |
| р. Евсиха | менее 10 | 50 | 30-50 |
| р. Исаниха | менее 10 | 50 | 30-50 |
| р. Талица | менее 10 | 50 | 30-50 |
| другие реки и ручьи | менее 10 | 50 | 30-50 |

Водоохранные зоны прудов соответствуют водоохранным зонам водных объектов, на которых расположены пруды.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Всем предприятиям, осуществляющим сбросы в водные объекты, необходимо разработать и согласовать нормативы предельно допустимых сбросов. Предприятия-водопользователи не должны сбрасывать загрязнённые сточные воды в поверхностные водные объекты без предварительной очистки. Локальные очистные, гидротехнические и другие водохозяйственные сооружения и технические устройства должны содержаться в исправном состоянии и работать эффективно. Предприятиями должны быть разработаны и утверждены инженерные мероприятия по предотвращению аварийных (залповых) сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Выполнение рекомендуемых мероприятий обеспечит снижение объемов водопотребления, снизит концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, обеспечит нормативное качество питьевой воды и воды в водотоках.

Генеральным планом рекомендуется комплекс мероприятий по снижению воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Таблица 3.2.2. Прогноз накопления ТБО от населения

|  | 2029 г. |
| --- | --- |
| Численность населения в благоустроенном жилом фонде (тыс. чел.) | 4,1 |
| Численность населения в неблагоустроенном жилом фонде (тыс. чел.) | 0,3 |
| Нормативное количество ТБО (тыс. кг/год) | 869 |

Органы местного самоуправления должны стимулировать переход предприятий на безотходное производство, либо вовлечение отходов в производственный цикл в качестве вторичного сырья.

Рекомендуется осуществление раздельного сбора образующихся отходов производства и потребления по их видам, классам опасности (с учетом федерального классификационного каталога отходов) и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку или последующее размещение, снизить количество образования отходов высокого класса опасности.

Сбор твердых бытовых отходов на территории поселения производится в специально отведенных местах. Ведение учета в организации обращения с бытовыми отходами, организацию мест сбора отходов осуществляют, непосредственно или опосредованно, лица, в процессе деятельности которых образуются отходы. В черте населенных пунктов оборудуются урны для сбора твердых бытовых отходов. Площадки для сбора бытовых отходов устанавливаются в не менее чем 20 метрах от окон жилых домов, но не более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилище. Вывоз мусора на полигон ТБО производится не реже 1 раза в 7 дней.

Контейнеры для раздельного сбора ТБО отличаются по цвету, также на них наносятся наименования видов материалов, подлежащих сбору в эти контейнеры (бумага, картон, стекло, пленка, метал, ПЭТ, пластики, прочая упаковка). Номиналы позиций наносятся в виде надписей и (или) пиктограмм и должны однозначно и точно доносить информацию о материалах, подлежащих сбору.

Крупногабаритные отходы размещаются жильцами у контейнерных площадок, а предприятия, ответственные за удаление ТБО, периодически осуществляют сбор этих отходов за счет собственных средств.

Организовать сбор отходов с территорий частной застройки можно по кольцевой или планово-регулярной схеме. Вывоз отходов производится по мере заполнения контейнера. Для удаленных населенных пунктов численностью менее 50 человек предлагается сбор отходов осуществлять в мешки с последующим вывозом на контейнерные площадки ближайшего населенного пункта.

Владельцам индивидуальных жилых домов с приусадебными участками рекомендуется собирать мусор на улицах в периметре своих приусадебных участков и компостировать растительные остатки (опавшая листва, обрезь, ветки, скошенная трава т.п.) и пищевые отходы личного потребления домовладельцев в компостных кучах на территории собственного земельного участка. Сжигание указанных твердых бытовых отходов на территории приусадебного участках на иных территориях запрещается на расстоянии менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек.

В целях незасорения площадей, улиц, скверов устанавливаются урны во всех общественных местах, при входах в административные и общественные здания, объекты общественной торговли и сферы услуг.

На территории садовых кооперативов рекомендуется оборудовать контейнерные площадки для сбора отходов и вторичного сырья (полиэтиленовая пленка, бумага, PET-бутылка, стеклянная бутылка), количество которых определятся исходя из числа земельных участков. В садоводческих кооперативах, как и в частном жилом секторе, основная масса отходов сжигается или подвергается компостированию. Поэтому достаточно установки небольшого числа контейнеров, отходы из которых будут вывозиться по мере заполнения контейнера, с учетом сезонности образования отходов.

Для промышленных и иных предприятий и учреждений устанавливаются собственные места сбора твердых бытовых отходов. Предприятиям и организациям, осуществляющим хозяйственную деятельность, необходимо обеспечить условия, при которых отходы не оказывают  вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей  при необходимости  временного накопления производственных отходов на промышленной площадке (до момента  использования отходов в последующем технологическом цикле или направления на объект для размещения).

Места временного складирования ТБО на территории поселения  должны соответствовать следующим требованиям:

- покрытие площадки выполняется из не разрушаемого и не проницаемого для токсичных  веществ  материала (асфальт, бетон, плитка и др.);

- площадка должна иметь удобный подъезд автотранспорта для вывоза отходов;

- для защиты массы отходов от  воздействия атмосферных осадков и ветра должна быть предусмотрена эффективная защита (навес, упаковка отходов в тару, контейнеры с крышками и др.).

Всем предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, необходимо обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного накопления и размещения отходов, согласно утверждённым лимитам на размещение отходов на территории предприятия.

Предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, следует вести достоверный учет наличия, образования, использования и размещения всех отходов собственного производства, т.к. данные учета  используются при составлении сводного по предприятию статистического отчета  по форме 2ТП-отходы и являются основанием для  расчета платы за размещение отходов.

Транспортировка отходов должна осуществляться  способами,  исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

Генеральным планом предлагается инвентаризировать, ликвидировать и рекультивировать несанкционированные свалки ТБО. В местах массового отдыха людей и в лесопарковых зонах организовать сбор мусора на специализированных площадках.

Основными источниками вредного физического воздействия на территории сельского поселения являются электромагнитные излучения (ЛЭП, объекты системы энергоснабжения). В генплане учтены охранные зоны ЛЭП, которые включены в систему планировочных ограничений.

3.2.2. Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов

Генеральным планом предусмотрено благоустройство территории села Григорьевское и станции Григорьевская, планируется организация зоны зеленых насаждений вдоль основных улиц, а также скверов вблизи учреждений социальной сферы. Посадки зеленых насаждений должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, затем - лиственных деревьев, составляющих средний ярус, и заканчивая хвойными.

Вдоль улиц с. Григорьевское и ст. Григорьевская необходимо обустройство газонов, предотвращающих попадание земли на тротуары. Земля, которая не может быть защищена зелеными насаждениями, закрывается тротуарами, либо посыпается абсорбирующим веществом, например, древесными гранулами.

Для освещения пешеходных тротуаров, дорожек и остановок общественного транспорта используется рассеянное освещение. Особое внимание уделяется плафону, рассеивающему лучи. Мощность используемых в таких фонарях ламп составляет 40-125 Ватт, в зависимости от дистанции, на которой установлены фонари друг от друга.

Генеральным планом рекомендовано внедрение энергосберегающих решений для освещения улиц, например, светодиодных светильников (ССУ-200, УСС-150, SVETECO 48, SVETECO 96, PROLUX SL-48 и других).

3.2.3. Охрана объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия на территории Григорьевского сельского поселения отнесены памятники археологии, памятник градостроительства и архитектуры.

В соответствии с распоряжением губернатора №317 от 05.12.2000 г., объекты культурного наследия (памятники археологии и памятник градостроительства и архитектуры) поставлены на государственный учет.

Таблица 3.2.3. Объекты культурного наследия регионального значения Григорьевского сельского поселения

| Наименование памятника | Правовой статус | Дата | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Григорьевская I, стоянка | памятник археологии регионального значения | VIII тыс. до н.э. | 150 м к северо-востоку от д. Осипята, левый бнрег безымянного ручья, левого притока р. Сюзьва |
| Еранино I, стоянка | памятник археологии регионального значения | VIII - VI тыс. до н.э. | 50 м от д. Гудыры, правый берег р. Сюзьва, правый приток р. Кама |
| Церковь Святой Троицы | памятник градостроительства и архитектуры регионального значения | 1841 г. | с. Григорьевское, переулок Зеленый, 1 |

В настоящее время не определены границы памятников Григорьевского сельского поселения. Проекты зон охраны памятников сельского поселения не разработаны, земельные участки, на которых расположены памятники, не поставлены на кадастровый учет. Целесообразен перевод земельных участков памятников в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Использование территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо принятие следующих мер.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

При обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения  вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством,

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия предусмотрено проведение следующих мероприятий на первую очередь:

- инициировать разработку и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия;

- обозначить в Правилах землепользования и застройки режим использования, ограничивающий хозяйственную деятельность в границах данных участков;

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, расположенные за границами населенных пунктов, в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия;

На расчетный срок предусмотрены:

- инициировать разработку мероприятий по актуализации информационных ресурсов, содержащих сведения об объектах культурного наследия;

- обеспечение контроля за соблюдением установленного режима использования земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия.

- включение в проекты  проведения работ, связанных с земельными участками на которых расположены объекты культурного наследия, раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия и согласование проектов с органом охраны культурного наследия.

- информирование землепользователей о наличии объектов культурного наследия на земельных участках.

- согласование проектов нормативно-правовых актов по предоставлению земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, государственной инспекцией по охране культурного наследия Пермского края.

3.3. Развитие человеческого потенциала

Таблица 3.3.1. Проектируемая обеспеченность поселения социальной инфраструктурой

| Населенный пункт | Численность населения, тыс. чел (2029) | Наличие социальной инфраструктуры (существующая / проектируемая) |
| --- | --- | --- |
| с. Григорьевское | 1,8 | Средняя общеобразовательная школа Детский сад Амбулатория Аптечный пункт Библиотека Дом культуры |
| ст. Григорьевская | 0,9 | Средняя общеобразовательная школа Детский сад Фельдшерско-акушерский пункт Аптечный пункт Библиотека Дом культуры |
| с. Мокино | 0,8 | Средняя общеобразовательная школа Детский сад Фельдшерско-акушерский пункт Библиотека Дом культуры |
| с. Покровское | 0,3 | Детский сад Фельдшерско-акушерский пункт Библиотека |
| Другие населенные пункты | 0,6 | - |

Целью политики сельского поселения в социальной сфере является создание эффективной системы обслуживания населения, оптимальной для сельского поселения, обеспечивающей потребности местных жителей.

Образование

Политика сельского поселения в области школьного и дошкольного образования направлена на возможности получения качественного образования детьми всех населенных пунктов.

Таблица 3.3.2. Количество детей дошкольного и школьного возраста

| Показатель | 2019 г. | 2024 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество детей дошкольного возраста | 394 | 388 | 379 |
| Количество детей школьного возраста | 799 | 789 | 770 |

Таблица 3.3.3. Потребность в образовательных учреждениях

| Показатель | 2019 г. | 2024 | 2029 г. | Существующая сеть учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения (мест) | 335 | 330 | 322 | 179 |
| Общеобразовательные школы (мест) | 799 | 789 | 770 | 765 |
| Внешкольные учреждения дополнительного образования (мест) | 80 | 79 | 77 | - |

Существующая сеть учреждений среднего образования покрывает потребности поселения на расчетный срок, ввода новых учреждений не требуется.

Существующая сеть детских садов покрывает лишь 50% от потребностей поселения в детских садах на расчетный срок. Необходимо строительство новых детских садов на расчетный срок, либо развитие других форм дошкольного образования.

В поселении необходимо создание сети учреждений дополнительного образования, для этих целей возможно использование помещений существующих средних школ, за счет реализации программы дополнительного образования можно уменьшить высокие затраты на содержание школ.

Здравоохранение

Потребности поселения в учреждениях здравоохранения обеспечиваются за счет существующей сети фельдшерско-акушерских пунктов, а также учреждений здравоохранения в районном и краевом центрах обслуживания (Нытва, Пермь).

Таблица 3.3.4. Потребность поселения в учреждения сферы здравоохранения

| Показатель | 2019 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- |
| Стационары (коек) | 59 | 57 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения (посещений в смену) | 80 | 77 |

На расчетный срок потребуется капитальный ремонт зданий фельдшерско-акушерских пунктов в ст. Григорьевская, с. Мокино, с. Покровское, строительство нового здания для оказания медицинских услуг на ст. Григорьевская, а также больницы в с. Григорьевское.

Культура и искусство

Потребность населения территории в учреждениях культуры и искусства обеспечивается за счет сложившейся сети учреждений. Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями в Григорьевском сельском поселении ниже нормативной. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* для  сельской местности предусмотрено в расчете на людность поселений или их групп на 1–2 тыс. населения от 300 до 230 посетительских мест в клубах на 1 тысячу человек.

Таблица 2.3.3. Потребность поселения в учреждения культуры и искусства

| Показатель | 2012 | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Клубы | 460 | 857 | 826 |
| Библиотеки | - | 18 | 17 |

Мероприятия по развитию объектов образовательной инфраструктуры:

- строительство новых домов культуры в с. Григорьевское, на ст. Григорьевская;

- капитальный ремонт существующих зданий учреждений культуры;

- приобретение современного оборудования в учреждения культуры.

На расчетный срок потребуется капитальный ремонт домов культуры в ст. Григорьевская,  с. Григорьевское, а также библиотек в ст. Григорьевская, с. Мокино, с. Григорьевское.

Физическая культура и спорт

Схема территориального планирования Пермского края предусматривает доведение общей площади спортивных залов края до 939 тыс. м2 (0,34 м2 на душу населения), плоскостных сооружений до 5230 тыс. м2 (1,89 м2 на человека).

Исходя из демографического прогноза Григорьевскому сельскому поселению потребуется 1477 м2 спортивных залов на расчетный срок, плоскостных сооружений – 8212 м2.

Таблица 3.3.6. Потребность поселения в спортивных сооружения

| Показатель | 2029 г. |
| --- | --- |
| Спортивные залы (м2) | 1477 |
| Плоскостные спортивные сооружения (м2) | 8212 |

Таким образом, поселению требуется увеличить общую площадь спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений, что предполагается сделать за счет:

- строительства новых спортивных залов в СОШ (с. Григорьевское, ст. Григорьевская, с. Мокино);

- реконструкции существующих плоскостных спортивных сооружений (с оборудованием площадок для игры в волейбол, баскетбол, футбол и т.п.).

В Григорьевском сельском поселении существуют возможности занятия видами спорта, связанными с использованием природного потенциала поселения (охота, рыбалка, водные виды спорта). Генеральным планом предусмотрены специальные мероприятия для предотвращения лесных пожаров и обеспечения безопасности отдыхающих на территориях лесного фонда.

Социальное обеспечение

Потребность поселения в учреждениях социального обеспечения покрывается за счет учреждений в районном и краевом центрах обслуживания.

Таблица 3.3.7. Потребность поселения в учреждениях социального обеспечения

| Показатель | 2019 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов (мест) | 93 | 89 |
| Детские дома-интернаты (мест) | 3 | 3 |
| Специальные жилые дома для одиноких престарелых (мест) | 271 | 261 |

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления функционируют в существующем здании в с. Григорьевское. На расчетный срок потребуется капитальный ремонт здания.

3.4. Экономическое развитие

В современном понимании регион (муниципалитет, поселение) – это не только административно-территориальная единица, характеризующаяся набором географических, природно-ресурсных и экономических характеристик, но и социально-экономический субъект, который должен разрабатывать собственные стратегии развития (в том числе адаптивные), проектировать свои пространственные характеристики.

Для обоснования стратегий и программ развития следует использовать современные методы и инструменты экономической науки. Кластерный подход к территориальному развитию, предложенный М.Портером, позволяет аккумулировать эффект локализации как на отраслевом уровне, так и в аспекте размещения. Кластерная модель используется при разработке экономической политики во всем мире как инструмент повышения конкурентоспособности экономики региона, в том числе в целях стимулирования инноваций и экономики знаний. Большинство экспертов определяют кластер как географическую концентрацию подобных, смежных или дополнительных предприятий с активными каналами для бизнес-транзакций, коммуникаций и диалога, которые имеют общую специализированную инфраструктуру, рабочие рынки и услуги, и общие возможности или проблемы.

Ключевой стратегией экономического развития конкретной местности в условиях открытой экономики является стратегия специализации на основе кластерного развития. Именно развитие кластера взаимосвязанных предприятий создает условия не только для повышения экономической эффективности и производительности, но и повышает качество региональной экономической политики, что является существенным для привлечения инвестиций, жителей и ресурсов на территорию.

В целях разработки и реализации стратегии развития необходимо институциональное проектирование, то есть создание новых связей между предприятиями, предпринимателями, местной и региональной властью, гражданским обществом в целях совместной работы для решения задач территориального развития. В качестве основного института территориального развития следует рассматривать создание групп стратегического планирования, включающих представителей местной власти и бизнеса, привлеченных специалистов, представителей общественных организаций и потенциальных инвесторов. Задачей группы стратегического планирования является методическое, организационное и техническое сопровождение и поддержка реализации стратегии на всех этапах.

Гриогрьевское сельское поселение относится к староосвоенным территориям индустриально-аграрного типа, с относительно высокой плотностью заселения и хозяйственного использования земель. Сложившаяся специализация поселения – сельское хозяйство, пищевая промышленность, рекреация.

На развитие рынка труда Григорьевского сельского поселения оказывают влияние следующие экономические и социальные факторы:

- низкие темпы создания новых рабочих мест практически во всех секторах экономики, что приводит к отсутствию позитивных сдвигов в отраслевой и профессиональной структуре занятости населения;

- превалирование теневой занятости в малом бизнесе;

- неустойчивый характер динамики численности экономически активного населения;

- устойчивое сокращение численности занятого населения.

Одной из задач создания генерального плана является определение перспектив развития всех сфер экономики поселения. Ввиду отсутствия полных данных, содержащих предложения по размещению новых и развитию существующих предприятий, рассматриваются три возможных сценария развития.

Инерционный сценарий будет иметь место, если сохранятся негативные тенденции, связанные с недостаточными объемами инвестиций как в основной капитал предприятий, так и в инфраструктуры и социальную сферу. Перспективы развития Григорьевского сельского поселения по инерционному сценарию не предполагают увеличения темпов экономического роста, увеличения количества рабочих мест, а также уровня доходов населения.

Большая часть малых и средних предприятий поселения без финансовой и законодательной поддержки, а также в связи с мировым финансовым кризисом, переживает не лучшие времена, поэтому инерционный вариант развития предусматривает также возможность ликвидации некоторых предприятий, а также сокращением финансирования социальной сферы.

Вследствие этого может быть потеряна часть рабочих мест, повыситься уровень безработицы, увеличится миграционный отток населения, желающего устроить свою жизнь в другом месте, трудовая маятниковая миграция.

Целевой сценарий предполагает постепенное развитие промышленности поселения, рост числа малых и средних предприятий, увеличение инвестиционных проектов. Целевой сценарий исходит из тенденций развития инерционного сценария с учетом возрастающих объемов бюджетного финансирования в приоритетных направлениях.

Основная характеристика этого периода – продолжение структурной перестройки экономики, появление новых или возобновление ликвидированных производств, прежде всего в области производства стройматериалов, техническом обслуживании, транспортных услугах, сервисных услугах. В данных отраслях рост прогнозируется, прежде всего, за счет привлечения бюджетных инвестиций в рамках национальных и региональных проектов. Опережающими темпами должна развиваться торговля.

Альтернативный сценарий необходим, чтобы дать адекватные ответы на вызовы, стоящие перед поселением. Альтернативный сценарий учитывает, что в реальном секторе экономики в основном исчерпаны возможности наращивания производства за счет экстенсивных факторов, в предстоящем периоде и на перспективу необходимо обеспечить модернизацию экономики путем внедрения современных ресурсо- и энергосберегающих технологий, максимального использования интеллектуальных ресурсов в отраслях экономики.

При формировании специализации Григорьевского сельского поселения целесообразно развитие производственных предприятий малых форм по производству изделий народного промысла, изделий для дачного хозяйства, для строительства и обустройства индивидуального жилья, развитие предпринимательства и сервиса.

Генеральным планом предлагаются следующие проектные решения:

- организация производственной зоны;

- создание предприятий, перерабатывающих местные полезные ископаемые;

- стимулирование создания малых предприятий;

- формирование институтов и инструментов кластерного развития.