Центр регионального развития, инноваций

и управления (ООО)
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева 50А, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГРИГОРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 3

| Руководитель проекта | И.Е. Лещев |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |

Пермь 2012

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План современного использования территории | 1:25 000 | 5 |
|  | Схема ограничений. Схема комплексной оценки территории | 1:25 000 | 5 |
|  | Генплан (Основной чертеж). Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи | 1:25 000 | 5 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 | 5 |
|  | Пояснительная записка (обосновывающие материалы) | - | 5 |
|  | Положения о территориальном планировании | - | 5 |
|  | Электронные носители информации | - | 1 |

Оглавление

4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	4

5. Первоочередные градостроительные мероприятия	19

Основные показатели проекта	23

Список литературы	25

2.4.  Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

По группе ГО Григорьевское сельское поселение Нытвенского муниципального района является не категорированной территорией. Категорированных по ГО населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений на территории поселения нет.

На основании исходных данных ГУ МЧС России по Пермскому краю, в  соответствии с положениями СНиП 2.01. 81-90  п.п.1.1 – 1.7, территория Григорьевского сельского поселения находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения от г. Краснокамска.

Расселение

Так как Григорьевское сельское поселение является не категорированным, то население подлежит рассредоточению в границах территории поселения согласно мобилизационному плану.

Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных автомобильных дорог поселения, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения.

Противорадиационные  укрытия

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие в защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 12 часов. По данным Главного управления  МЧС России по Пермскому краю на территории Григорьевского сельского  поселения защитные сооружения гражданской обороны отсутствуют.

В соответствии с мобилизационным планом района, укрытие населения предусмотрено в имеющихся подвалах, погребах, приспосабливаемых под ПРУ и в  быстровозводимых укрытиях.

Согласно СНиП II-11-77* норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5 м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого приходится 0,59м2.

Численность населения в Григорьевском поселении составляет 4466 человек. Подлежит укрытию 85% от всего количества населения – 3796 чел. на расчетный срок, в том числе на первую очередь укрытию подлежит 3284 чел. Из них рабочих и служащих составляет 2012 человек, в том числе на первую очередь –1740 человека.

Поэтому проектом планируются укрытия по типу П-4 на 2012 человек, в том числе на I очередь – 1740 человек; укрытия по типу П-5 планируются на 3796 чел, в том числе на I очередь – 3284 человек. Площадь планируемых укрытий будет составлять:

-   по типу П-4: 0,59м2×2012 = 1187м2,

в т.ч. на I очередь 0,59м2×1740 = 1027 м2;

-   по типу П-5: 0,59м2×1784 = 1086 м2,

в т.ч. на I очередь 0,59м2×1544 = 911 м2;

Таким образом, необходимо запроектировать и разместить на территории сельского поселения 2273 м2 укрытий в соответствии с требованиями СНиП II-11- 77*«Защитные сооружения гражданской обороны». Стоимость оборудования противорадиационных укрытий определяется на дальнейших стадиях проектирования.

Размещение противорадиационных укрытий осуществляется:

а) в подвальных помещениях:

-  одноэтажных жилых домов;

-  школ и детских садов;

-  домов культуры и др.

б) в приспосабливаемых 1этажах:

-  административных зданий;

-  школ и др.

Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение и водоотведение

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах Григорьевского  поселения осуществляется из водозаборных скважин через водоразборные колонки, широко используются индивидуальные скважины и колодцы. Годовое потребление воды населением составляет более 30 тыс.м3. Протяженность сетей водоснабжения в поселении составляет 18,9 км. Использование наружной сети канализации минимально, в основном используются индивидуальные септики и выгребные коллекторы, очистные сооружения отсутствуют.

Существующие водопроводно-канализационные сооружения не соответствуют  современным требованиям по водоснабжению и водоотведению из-за недостаточной их мощности и конструктивного несовершенства. Также, более половины всех водопроводов и водоотводных систем имеют 80% износа.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответствии с инструкцией ВСН ВК4-90) относятся:

-  подготовка схем водоснабжения всех населенных пунктов  поселения, в соответствии с требованиями ВСН ВК 4-90, для различных режимов работы и ситуаций;

-  в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;

-  устья всех водозаборных скважин должны быть загерметизированы;

-  ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;

-  реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;

-  каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специальными предупредительными знаками. Доступ к ним должен быть оборудован техническими средствами, исключающими контакт персонала с загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение

Отопление большей части жилого фонда Григорьевского сельского поселения - печное. Центральное теплоснабжение осуществляется только в с. Григорьевское, в  с. Мокино и в с. Покровское от 8 имеющихся  котельных, две из которых работают на природном газе. Этого не достаточно для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения населения и объектов соцкультбыта, а также для экономического и социального развития территории в целом.

Главной задачей развития систем теплоснабжения является обеспечение всей территории поселения природным газом.

Основные направления развития теплоснабжения:

1. Строительство новых объектовых и квартальных котельных в населенных пунктах поселения.

2. Перевод существующих котельных на современные парогазовые установки.

3. Развитие индивидуальных объектов «малой энергетики» на базе современных и высокоэффективных технологий.

4. Реконструкция тепловых сетей, внедрение новых теплоизаляционных материалов, энергрсберегающих систем.

Электроснабжение Григорьевского сельского поселения осуществляется по трем вводам от электроподстанции ПС Покровская и ПС Мокино и частично от     ПС Батуево по воздушным линиям ВЛ-10кВ. Протяжённость обслуживаемых в поселении линий электропередачи составляет более 80 км.

Воздушные и кабельные линии (ВЛ и КЛ), транзитные линии электропередачи (ЛЭП), узловые и проходные подстанции на территории поселения размещены за пределами зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

В большинстве случаев объекты энергоснабжения, в частности объекты тепло и водообеспечения не закольцованы и не подключены к резервным источникам электроснабжения, что может привести к возможным ЧС из-за аварий в энергосети.

При проектировании систем электроснабжения, распределительные линии электропередачи напряжением 110,35,10, 0,6кВ необходимо закольцовывать и  учитывать возможность подводки линий электропередачи к объектам по разным трассам.

Газоснабжение

В настоящее время в Григорьевском сельском поселении межпоселковый газопровод подведен только в с. Григорьевское от ГРС «Григорьевская», где обеспечивает 2 котельные ООО «Фаворит» и 148 квартир жилого фонда. Также для газификации домов в поселении используется привозной сжиженный газ, которым обеспечено более 700 квартир, газ доставляется с газонаполнительной станции из    г. Нытва.

Основной задачей по обеспечению поселения природным газом, является прокладка газопровода в другие населенные пункты поселения и оборудование в них распределительной сети.

Система оповещения ГО

Основной способ оповещения и информирования населения Григорьевского сельского поселения о ситуациях ГО и ЧС является передача  речевой информации, перед которой производится включение производственных гудков, электросирен, других сигнальных средств, что означает сигнал «ВНИМАНИЕ!  ВСЕМ!» с последующим информированием о развитии событий и о действиях людей.

Сигналы (распоряжения) ГО передаются по сетям местного радио, телевизионного и проводного вещания, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. По решению Главы  Нытвенского муниципального района  приостанавливается трансляция вещательных программ и населению передается речевая информация  длительностью не более 5 минут.

Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.

Система оповещения и информирования населения включает в себя силы и средства, организационно и технически объединенные для решения задач оповещения и информирования людей:

а) силы:

- дежурные (дежурно-диспетчерские) службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю;

- администрация Нытвенского муниципального района;

- администрация Григорьевского сельского поселения;

- операторы связи ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Ростелеком»;

- поселковые радиоузлы и узлы связи;

- организации, учреждения и предприятия, в соответствии с возложенными на них обязанностями по организации оповещения и информирования населения;

б) средства:

- аппаратура связи Нытвенского ТУЭС ОАО «Уралсвязьинформ»;

- аппаратура  связи и  оповещения 21 ОГПС;

- аппаратура  связи и  оповещения ГУ ОВД Нытвенского района;

- сотовые и транкинговые системы телефонной связи;

- оборудование поселкового радиоузла и узла связи;

- ведомственные АТС и радиоузлы;

- радиостанции потенциально опасных объектов;

- локальные и объектовые системы оповещения;

- подвижные звуковещательные станции, автомобили с громкоговорящими установками.

Локальные системы оповещения потенциально опасных объектов состоят:

- из сети электросиренного оповещения, обеспечивающей доведение сигнала до персонала объекта и проживающего населения на расстоянии до 2,5 км  от объекта;

- сети громкоговорящего оповещения персонала предприятия и населения на расстояние до 2,5 км от объекта;

- рабочего места диспетчера (дежурного), имеющего технические средства управления сетью электросиренного и громкоговорящего оповещения.

Объектовые системы оповещения объектов, имеющих важное экономическое или оборонное значение состоят:

- из электронного оповещения персонала объекта;

- объектовой сети радиотрансляционного вещания.

Система оповещения ГО и ЧС Григорьевского сельского поселения включает:

- систему оповещения сельского поселения;

- системы оповещения населенных пунктов поселения.

Локальные и объектовые системы оповещения в настоящее время на территории Григорьевского сельского поселения отсутствуют.

2.5. Мероприятия по защите территорий  от потенциально опасных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Источниками ЧС природного характера являются:   опасные климатические, геологические и  гидрологические природные условия.

Опасные климатические условия.

К опасным климатическим условиям в Григорьевском сельском поселении можно отнести: сильные морозы (свыше  –25ºС) и снежные заносы, сильные ветры скоростью более 20 м/сек., весеннюю распутицу, ливни с интенсивностью более 30 мм/час, грозы, лесные пожары, град с диаметром частиц 20 мм и более, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа, гололед с диаметром отложений более200 мм, способные вызывать аварии в сетях жизнеобеспечения поселения, на транспорте и в производственных циклах предприятий.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и       штормовых ветров  (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противосколжения при гололеде на дорогах;

- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Подавляющая часть лесных пожаров вызвана неосторожным обращением населения с огнём. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду леса. Они являются источником опасности для населенных пунктов, находящихся в лесной зоне (в т.ч. д. Фиминята, с. Григорьевское, ст. Григорьевская,  д. Сюзьва, д. Спирята, д. Гуслята и др.) и затрудняют хозяйственную деятельность населения.

Поэтому защита лесов от пожаров является первостепенной задачей органов лесного хозяйства и местного самоуправления для сохранения и приумножения лесных богатств и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические мероприятия:

- Контроль работы лесопожарных служб.

- Контроль за проведением наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки.

- Введение ограничения посещения отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период.

- Оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных массивов.

- Установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами.

- Контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках.

- Организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора.

- Внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

Опасные геологические условия.

В инженерно-геологическом отношении, территория Григорьевского сельского поселения является благоприятной для организации строительства.

К наиболее опасным геологическим явлениям отнесены: овражная и речная эрозия, оползни, развитие процессов заболачивания.

Эрозионные процессы проявляются в основном в размывании склонов водоразделов и долин рек, а также верховьев речек и оврагов. Особенно широко они развиты в долинах рек Урва, Сылвица, Сюзьва, Северная, Б.Северная, на участках с большой крутизной склонов.

Площадь сети логов и оврагов, подверженных овражной эрозии занимают до 55 % территории поселения, причём около 50 % из них, согласно приложению Б  СНиП 22- 01- 95 – опасные и умеренно опасные. К эрозионно-опасным отнесены территории, где сочетание природных условий создает возможность проявления ускоренной эрозии в ходе хозяйственной деятельности. Также эрозии почв являются первопричиной образования оползней. До 30 % эрозийных территорий в поселении сопровождают оползни.

Заболачиванию подвержены поймы рек Сюзьва, Поломка, Сылвица и другие. Обширные участки заболоченной территории находятся, в районе д. Лягушино и  севернее д. Архипово на реке Поломка, к югу от д. Фиминята, у д. Гудыры, в селе Григорьевское и севернее с. Покровское на реке Сюзьва. Данные территории не пригодны для строительства, так как требуют дополнительной дорогостоящей инженерной подготовки.

Для предотвращения эрозии, оползней, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных инженерно-технических мероприятий:

- организация поверхностного стока и поверхностное осушение;

- берегоукрепление;

- укрепление откосов фундаментных площадок на косогорах;

- благоустройство оврагов и крутых склонов рельефа;

- осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель.

Опасные гидрологические условия.

Все реки Григорьевского сельского поселения относятся к бассейну реки Кама. Наиболее значительными в поселении являются реки Сюзьва, Сылвица, Урва, Поломка. По территории поселения протекает более десятка малых речек и ручейков, протяженность которых составляет менее 10 км.

Все реки представляют собой типичные равнинные водотоки, со всеми характерными их чертами. Густота речной сети близка к средней (0,4 – 0,5 км/км2) или ниже ее. Строение речной сети – древовидное. Уклоны рек невелики.

Наиболее опасные гидрологические явления  наблюдаются на реках в периоды весеннего половодья и паводков – повышение уровня воды при прохождении максимальных расходов редкой повторяемости, а также при замерзании рек осенью, при ледоставе и вскрытии весной.

Наивысшие уровни воды наблюдаются на реках обычно весной, во время весеннего половодья. Весеннее половодье – это фаза водного режима, которая ежегодно повторяется в один и тот же сезон и характеризуется наибольшей водностью, высоким продолжительным повышением уровня воды. Формируется в результате таяния снега. В половодье происходит заливание речной поймы. За исключением катастрофических случаев заливание поймы - явление обычное, регулярное и поэтому не является неожиданным для населения и хозяйства.

Паводок – это фаза водного режима, которая характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей. Количество паводков  в среднем не превышает одного в год.

В отличие от половодья  паводки обычно менее регулярны и трудно предсказуемы. Поэтому неожиданные паводки редкой повторяемости (например, один раз в 50, 25 или 10 лет), могут привести к катастрофическим последствиям.

Для защиты населенных пунктов от высоких уровней паводковых вод, как правило, используют защитные дамбы, дамбы обвалования, а также искусственное  повышение уровня территорий. На территории Григорьевского сельского поселения подобные сооружения  отсутствуют.

Границы территорий, подверженных риску затопления паводковыми водами  учтены при определении планировочной структуры и функциональных зон в схеме территориального планирования сельского поселения.

2.5.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Григорьевского сельского поселения функционирует несколько сельскохозяйственных предприятий АОЗТ «Григорьевское», ПТФ «Григорьевская», ООО «Покровские нивы», ООО «Мокинское», производственные предприятия ООО «Энтузиаст» и ООО «РТП», работают 8 котельных, эксплуатируются инженерные сети и сети энергоснабжения. Через данную территорию проложен участок магистрального газопровода, проходит железнодорожная магистраль Москва-Владивосток, а также автомобильные дороги краевого и внутрирайонного значения Нытва-Григорьевское, Григорьевское-Лузино-Постаноги, Григорьевское-Мокино, на реках поселения имеется 8 ГТС прудов.

Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера. Рассмотрим существующие:

А)  Радиационные и химически опасные объекты

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, предприятия химической промышленности, технологические линии, хранилища радиоактивных и химических веществ на территории Григорьевского сельского поселения отсутствуют.

Б) Взрывопожароопасные объекты

включают:

- нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие объекты;

- объекты нефтепроводного транспорта;

- объекты добычи газа и газопроводного транспорта;

- АЗС;

- АГЗС;

- другие объекты.

Объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, магистральные нефтепроводы (нефтепродуктопроводы),  газодобывающие и  газоперерабатывающие объекты на территории Григорьевского сельского поселения не размещены.

Объекты газопроводного транспорта:

- магистральные газопроводы, газопроводы-отводы;

- объекты обеспечения транспортировки  (ГКС, ГРС, АГНКС и т.д.);

- другие объекты.

Таблица 2.5.1  Основные характеристики существующих газопроводов

| № п/п | Наименование газопровода | класс | давление (МПа) | диаметр (мм) | Тип трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МГ «Ямбург – Тула-1» | 3 | 7,5 | 1200 | Подземный |
| 2 | МГ «Ямбург – Тула-2» | 3 | 7,5 | 1200 | Подземный |
| 3 | Газопровод-отвод на ГРС «Григорьевская» | 3 | 7,5 | 325 | Подземный |
| 4 | Распределительный газопровод с. Григорьевское | 4 | 0,35 | 55 | Подземный |

Магистральные газопроводы в поселении эксплуатируются Очерским ЛПУ мг ООО «Пермтрансгаз» ОАО «Газпром», а газораспределительные сети  – Краснокамским филиалом ЗАО «Фирма «Уралгазсервис».

### Для газификации квартир и жилых домов используется природный и сжиженный газ. Процент газификации квартир составляет 85%, в том числе природным газом – 15%, сжиженным – 70%. Обеспечение объектов природным газом осуществляется через ГРС «Григорьевская».

Аварии на газопроводах. Определение зон действия поражающих факторов при возможных  авариях.

Так как аварией на газопроводе является разрыв трубы на полное сечение, сопровождающийся выбросом транспортируемого природного газа с воспламенением или без воспламенения, то на основе анализа факторов возникновения и условий, определяющих исход аварий можно выделить следующие типовые сценарии аварий:

Сценарий 1 (СГ1) - свободное (без возгорания) истечение струи газа из поврежденного газопровода, безопасное рассеивание газа в атмосфере;

Сценарий 2 (СГ2) - горение «колонного» шлейфа газа, истекающего из котлована, образующегося в результате разрушения газопровода;

Сценарий 3 (СГ3) - горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, истекающего из концов разрушенного газопровода, которые представлены в таблице 2.20.

Таблица 2.5.2   Схемы развития типовых сценариев аварий.

| № сценария | Схема развития сценария |
| --- | --- |
| СГ1 Безопасное рассеивание шлейфа газа | Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа → истечение струй газа → образование локальной зоны загазованности → безопасное рассеивание газа в атмосфере. |
| СГ2 Горение «колонного» шлейфа газа | Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа → истечение струй газа навстречу друг другу вдоль образовавшейся траншеи → наличие источника воспламенения → сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) → горение «колонного» шлейфа газа, истекающего из котлована → термическое воздействие на окружающую среду. |
| СГ3 Горение высокоскоростных струй газа* | Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа → истечение газа в виде двух свободных струй → наличие источника воспламенения → сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) → горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, истекающего из концов разрушенного газопровода → прямое огневое воздействие на окружающую среду → термическое воздействие на окружающую среду. |

Рассмотрим ситуации  истечения газа из полного сечения газопровода на

3 участках :

- магистральный газопровод Ø 1200 х16,7 мм длиной 50,0 м (7,5 МПа);

- отвод от м. газопровода Ø 235х10,6 мм длиной 50,0 м (7,5 МПа);

- распределительный газопровод Ø 55х4,5 мм, длиной 50,0 м (0,35 МПа);

Расчеты зон действия поражающих факторов при возможных авариях на газопроводах выполнены согласно «Сборнику методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книга 2) Москва 1994 г».

В качестве условий расчета рассматривается сценарий СГ1,  с учетом принятых статистических данных:

-  независимо от характера разгерметизации, образующееся  облако ТВС в 20 % случаев рассеивается, в остальных случаях происходит воспламенение облака. Это с равной вероятностью приводит к взрывному превращению облака или образованию огненного шара.

-  при оценке последствий воздействия огненных шаров принято, что в диапазоне между нижним и верхним пределами воспламенения в период существования огненного шара находится 60% массы газа (пара) в облаке и что общая масса облака более 1000 кг.

Порядок расчета:

1. Определение массы газа в облаке ТВС при истечении СУГ из трубопровода осуществляется по предложенной формуле:

М=60* ρ *S*(2(Р- Ра ) / ρ)1/2 *(1+4∫l / d)-1/2

- По таблице определяется  класс пространства, окружающего место воспламенения облака (3 класс пространства для газопроводов в населенном пункте).

- По таблице определяется  класс взрывоопасного вещества (метан относится к 4 классу).

- По таблице определяем режим взрывного превращения облака ТВС, нашим данным соответствуют 5 и 6 режим.

- По выбранному режиму взрывного превращения, а также в зависимости от массы топлива, содержащегося в облаке, по рекомендованным графикам определяем радиусы зон полных, сильных, средних и слабых разрушений зданий и радиусы зон поражения людей, находящихся на открытой местности.

- Результаты расчета приведены в таблицах.

Таблица 2.5.3  Расчетные радиусы зон разрушения зданий

| Степень поражения | Радиусы зон разрушения жилых зданий при авариях на газопроводах, м |
| --- | --- |
|  | Ø1200х16,7 мм, при протяженности 50,0 м (7,5 МПа) | Ø235х10,6 мм, при протяженности 50,0 м (7,5 МПа) | Ø55х4,5 мм, при протяженности 50,0 м (0,35 МПа) |
|  | пересечение с ж/д между д. Бураки и д. Волеги | ст. Григорьевская | с. Григорьевское |
| Полное | 180 | 28 | 6,5 |
| Сильное | 340 | 50 | 14 |
| Среднее | 760 | 130 | 27 |
| Слабое | 1180 | 315 | 75 |

Таблица 2.5.4  Расчетные радиусы зон поражения людей

| Степень поражения | Радиусы зон поражения людей при авариях на газопроводах, м |
| --- | --- |
|  | Ø1200х16,7 мм, при протяженности 50,0 м (7,5МПа) | Ø235х10,6 мм, при протяженности 50,0 м (7,5МПа) | Ø90х6,5 мм, при протяженности 50,0 м (0,35 МПа) |
| 99%пораженных | 210 | 26 | 10 |
| 90%пораженных | 240 | 30 | 13 |
| 50%пораженных | 280 | 36 | 15 |
| 10%пораженных | 300 | 42 | 17 |
| 1% пораже нных | 330 | 47 | 19 |
| Порог поражения | 360 | 54 | 25 |

Расчетные данные представлены на ситуационных планах в приложении.

Объекты заправки и хранения  ГСМ и газа включают:

- АЗС;

- АГЗС;

- заправочные пункты;

- нефтебазы;

- нефтехранилища;

- склады ГСМ и нефтепродуктов.

Данные объекты в поселении принадлежат и эксплуатируются ООО «Агроснаб».

Таблица 2.5.5  Сведения об основных объектах хранения ГСМ и газа

| № п/п | Наименование объекта | класс | Вид опасности | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС № 90 с. Григорьевское | 4 | ДТ/бензин | ООО «Агроснаб» |
| 2 | Нефтебаза ст. Григорьевская | 4 | ДТ/бензин | ООО «Агроснаб» |

В поселении существует единственная автозаправочная станция АЗС № 90, которая расположена на территории села Григорьевское. АЗС размещена в соответствии с НПБ 111-98 «Нормы пожарной безопасности АЗС», на расстоянии более 50 метров от жилых зданий  и промышленных сооружений, поэтому высокой опасности для объектов и людей не представляет.

Объекты котельного хозяйства.

Существенную угрозу возникновения пожаров и образования взрывов представляют объекты котельного хозяйства Григорьевского сельского поселения,  к которым относятся следующие котельные:

Таблица 2.5.6  Сведения о котельных сельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Собственник (в управлении) | Кол-во (ед.) | Вид топлива | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная СХПК «Григорьевское» | ООО «Фаворит» | 1 | газ | с. Григорьевское |
| 2 | Котельная Григорьевской СШ | МОУ СОШ | 1 | газ | с. Григорьевское |
| 3 | Котельная РТП | РТП Григорьевское | 1 | мазут | с. Григорьевское |
| 4 | Коммунальная котельная | ООО «Жилсервис» | 1 | уголь | с. Мокино |
| 5 | Коммунальная котельная | МОУ | 1 | уголь | ст. Григорьевская |
| 6 | Котельная МДОУ детский сад | МДОУ (Д /сад) | 1 | электрич. | ст. Григорьевская |
| 7 | Котельная Григорьевской МШ | МОУ (Муз.шк.) | 1 | электрич. | ст. Григорьевская |
| 8 | Котельная МДОУ детский сад | МДОУ (Д /сад) | 1 | электрич. | с. Покровское |

Большая часть котельных в поселении использует твердое и жидкое топливо или электроэнергию. Из имеющихся котельных 2 работают на сетевом газе.

Главной проблемой пожарной безопасности большинства котельных является высокая степень износа котельного оборудования. Устаревшие системы котлоагрегатов, особенно на жидком топливе, работают без современных КИП, с большой степенью рисков возникновения пожара.

Необходимо постепенно все котельные модернизировать и перевести на газ, т.к. это более эффективный вид топлива, а современное газовое оборудование котельных позволяет повысить их  пожарную безопасность до 95-98 %.

В)  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В настоящее время пожарная безопасность поселения обеспечивается  силами пожарного подразделения МПС с. Григорьевское и подразделения ДПО с. Мокино. Места их дислокации, в общем, соответствуют требованиям НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Но часть населенных пунктов сельского поселения не входит в нормативную зону прибытия существующих пожарных подразделений (таблица 2.5.5).

Таблица 2.5.7   Силы и средства поселения по ликвидации пожаров

| № по поряд. | Наименование пожарных подразделений и частей | Место дислокации | Состав и оснащение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подразделение МПС | с. Григорьевское | 4чел., 2 пожарн. АЦ |
| 2 | Подразделение ДПО | с. Мокино | 1 чел., 1 пожарн. АЦ |

Исходя из анализа сложившейся ситуации, необходимо создание подразделения ДПО в д. Гуслята, оснащенного 1 пожарной машиной (АЦ), которое позволит своевременно организовать тушение возможных пожаров в близлежащих д. Первунята, д. Дрезды, д. Старцево, д. Сахары, а также быстро прибывать в         д. Верх. Северная и д. Реуны  Григорьевского сельского поселения. В дачный населенный пункт – д. Пушкари наиболее быстро прибывать из д. Заполье Постаноговского сельского поселения, при условии, что там будет создано подразделение ДПО. В настоящее время, при возникновении  пожаров, в эти пункты выезжают подразделения МПС из с. Григорьевское  и ДПО из с. Мокино, время прибытия которых не входит в норматив или на пределе нормативного.

Таблица 5.2.8   Размещение ПЧ, для обеспечения нормативного прибытия

| № по порядку | Название населенных пунктов | Существующее пожарное депо | Ближайшее пож. депо, планируемое | Расстояние до ПЧ (км) | Расчет. Время прибытия (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сущ. | План | сущ. | План |
| Григорьевское сельское поселение |
| 1 | д. Пушкари | с.Григорьевское | д. Заполье | 22,5 | 5 | 35 | 8 |
| 2 | д. Дрезды | с.Григорьевское | д. Гуслята | 15,5 | 3.5 | 23 | 5 |
| 3 | д. Первунята | с.Григорьевское | д. Гуслята | 16,5 | 2,0 | 25 | 3 |
| 4 | д. Гуслята | с.Григорьевское | д. Гуслята | 15,5 | 0 | 23 | 0 |
| 5 | д. Сахары | с.Григорьевское | д. Гуслята | 18,0 | 4,0 | 28 | 6 |
| 6 | д. Старцево | с.Григорьевское | д. Гуслята | 13,0 | 2,0 | 20 | 3 |

Слабая техническая оснащенность подразделения МПС в с. Григорьевское не позволяет оперативно и быстро реагировать на возможные пожароопасные ситуации в поселении (в т.ч.  при перевозке пожароопасных грузов по ж/д). В первую очередь, необходимо  строительство нового пожарного депо на две пожарные машины в с. Григорьевское, а также его полное оснащение современной техникой и средствами пожаротушения.

Существующие в населенных пунктах системы водоснабжения, необходимо оборудовать пожарными гидрантами полностью, из расчета по 1-2  гидранта на каждые 200 метров жилой  малоэтажной застройки (ст. Григорьевская, д. Сюзьва, д. Фиминята, с. Покровское). Они должны обеспечивать 3х часовой запас воды и отвечать требованиям СНиП 2.04.02-84, где предусмотрен расход воды на наружное пожаротушение в сельских населенных пунктах – 5л/с на один пожар. Также необходимо оборудовать дополнительные  подъезды к естественным водоемам (пирсы) для заправки пожарных машин в любое время года (д. Гуслята, д. Сахары, д. Реуны, д. Пушкари, с. Покровское).

Г)  Потенциально опасные гидротехнические сооружения (ГТС)

По данным инвентаризации, проведенной в рамках областной целевой программы «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области 2003-2007 г.г.» (Закон Пермской области № 675-133 от 20.09.2003г.), на территории Григорьевского сельского поселения расположены гидротехнические  сооружения 6прудов, это:

- на реке Поломка у д. Мокино;

- на притоке р. Сюзьва у ст. Григорьевская;

- на реке Сюзьва в с. Григорьевское;

- на притоке р. Сюзьва в д. Андрията;

- на притоке р. Сюзьва в д. Нововожаково;

- на ручье б/н в д.Шатуны.

Согласно СНиП 2.06.01-86 все плотины относятся к IV классу капитальности.

Защитные дамбы, берегоукрепления  и прочие ГТС на территории поселения отсутствуют.

Согласно «Положению о декларации, безопасности гидротехнических сооружений», утвержденному Постановлением Правительства  № 1303 от 6 ноября 1998 года, гидротехнических сооружений подлежащих декларированию безопасности на территории поселения подлежит:

пруд на р. Сюзьва в с. Григорьевское, объемом 2390,0 тыс. м3, площадью до 94 га, с напором – 4,0 м, который является потенциально опасным ГТС, в нижнем бьефе которого расположены жилые и хозяйственные постройки и проходит магистральный газопровод федерального значения.

К первоочередным мероприятиями по снижению риска возникновения ЧС на водоемах из-за неисправностей или аварий на ГТС являются:

- выполнение капитального ремонта плотины пруда на р. Сюзьва станции Григорьевская, где могут возникнуть подтопления жилых и хозпостроек;

- выполнение текущего ремонта плотины пруда на притоке р. Поломка у      с. Мокино, в нижнем бьефе которой расположены жилые дома;

- очистка и оборудование зарастающих и заиленных прудов пожарного назначения в населенных пунктах с. Мокино и д. Андрията.

Д)  Потенциально опасные объекты транспортной инфраструктуры

Основная часть грузовых и пассажирских перевозок в Григорьевском сельском поселении осуществляется  автомобильным транспортом. Для дальних поездок жители поселения пользуются железнодорожным транспортом через станцию Григорьевская(5 км) или Менделеево, которая находится в 80 км от административного центра.
           Через поселение проходит региональная автомобильная дорога Нытва-Григорьевское-Ильинский, внутрирайонные дороги Григорьевское - Постаноги- Лузино, Григорьевское-Мокино-Майский, а также улично-дорожная сеть,  представленная главным образом грунтовыми дорогами.

Потенциально опасными объектами  транспортной инфраструктуры Григорьевского сельского поселения являются участки автомобильных дорог:

Таблица 2.5.9   Участки  автодорог,  где  наиболее  вероятно  возникновение  ДТП

| Название трассы (улицы) | Местоположение участка дороги | Тип покрытия | Вид аварии |
| --- | --- | --- | --- |
| Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» | развилка в д. Мокрые | асфальтобетон | нарушение скоростного режима и правил проезда |
| Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» | развилка в с. Мокино | асфальтобетон | нарушение правил приоритета и скорости движения |
| Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» | пересечение дорог в с. Григорьевское | асфальтобетон | сужение дороги, нарушение правил очередности проезда |
| Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» | железнодорожный переезд у д. Бураки | асфальтобетон | нарушение правил проезда ж/д переезда |

На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате возможных аварий возникает серьезная угроза населению, проживающему в населенных пунктах, расположенных на данных транспортных магистралях. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Для предотвращения ДТП необходимо  по возможности вынести трассы дорог за пределы населенных пунктов, провести реконструкцию улично – дорожной сети поселения, с реконструкцией перекрестков, с оборудованием горизонтальной и вертикальной разметки, площадок кратковременной остановки и переходно-скоростных полос движения. Необходимо предусмотреть оборудование двусторонних барьерных ограждений на разделительных полосах магистральных и обходных дорог.

Аварии на транспорте при перевозке ЛВЖ и СУГ (СЖУГ).

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

-  образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим  взрывом ГВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);

-  образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

-  образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

-  разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;

-   образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

-   образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

-   образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного  возникновения пожара-вспышки);

-   образование избыточного давления воздушной ударной волны;

-   образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Определение зон действия поражающих факторов возможных аварий.

Расчеты выполнены согласно «Методике оценки последствий аварий на пожаро, - взрывоопасных объектах» - М.:МЧС России,1994.

Все рассмотренные выше сценарии аварийных ситуаций при перевозке ЛВЖ и СУГ можно отнести к трем основным видам аварий, возникающих при ДТП на автомобильном транспорте:

-  взрывное превращение облака топливовоздушной смеси ТВС (ГВС);

-  образование огненного шара;

-  пожар пролива горючего вещества.

В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 2.5.10   Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т. |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 8000 |
| Коэффициент участия газа во взрыве | 1,0 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| полные (>100 кПа) | <85,6 |
| сильные (100÷40 кПа) | 85,6÷210,5 |
| средние (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| слабые (20÷10 кПа) | 432,7÷815,4 |
| расстекление (5 кПа) | >815,4 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| летальная (>100 кПа) | <85,6 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 85,6÷165,4 |
| средняя (60÷40 кПа) | 165,4÷210,5 |
| легкая (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| Огненный шар |
| Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг | 4800 |
| Коэффициент участия газа в огненном шаре | 0,6 |
| Диаметр огненного шара, м | 85,2 |
| Время существования огненного шара, с | 12,0 |
| Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 20,0 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 47,4 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 64,2 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 108,4 |

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ударной волной при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.

Таблица 2.5.11  Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т. |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 6400 |
| Коэффициент участия во взрыве | 0,8 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| полные (>100 кПа) | <65,4 |
| сильные (100÷40 кПа) | 65,4-110,0 |
| средние (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| слабые (20÷10 кПа) | 450,0-687,7 |
| расстекление (5 кПа) | 687,7 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| летальная (>100 кПа) | <65,4 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 65,4-88,5 |
| средняя (60÷40 кПа) | 88,5-110,0 |
| легкая (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| Пожар пролива |
| Масса вещества в аварийном проливе, кг | 6400 |
| Коэффициент участия в пожаре | 0,8 |
| Максимальная площадь пожара (свободное разлитие),м2 | 175,4 |
| Эффективный диаметр пролива, м | 15 |
| Высота пламени, м | 4,8 |
| Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 22,5 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 37,6 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 57,6 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 92,2 |

Расчетные данные представлены на ситуационных планах в приложении.

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения  на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных  автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба при возникновении аварий на железной дороге, перевозки опасных грузов должны осуществляться в соответствии с РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», а также необходимо выполнить мероприятия:

- оборудовать все основные железнодорожные переезды в соответствии с требованиями «Правил дорожного движения»;

- устранить все имеющиеся несанкционированные переезды через  ж/д полотно и не допустить появления новых переездов;

- своевременно проводить сезонное эксплуатационное обслуживание ж/д путей и полосы отвода;

- все переезды оборудовать переездной сигнализацией;

- наиболее сложные участки путей и переезды  оборудовать дежурными постами.

Е)  Оценка рисков возникновения и развития аварий

заключается:

- в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;

- в оценке степени риска;

- в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);

- в обобщении оценок риска.

Определение частоты возникновения инициирующих событий

Практика показывает, что аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные воздействия, разрушения, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для определения частоты нежелательных событий,  как правило, используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.

Оценка степени риска

Оценка степени риска – это процесс определения вероятности  возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из этапов  анализа  риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера  на территории Григорьевского сельского поселения являются:

  - Региональная автомобильная дорога Нытва-Григорьевское-Ильинский, внутрирайонные дороги Григорьевское - Постаноги- Лузино, Григорьевское-Мокино-Майский, по которым наиболее часто осуществляются перевозки легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ и др.) и взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан).

  - Участок федеральной железнодорожной магистрали Москва-Владивосток.

  - Магистральный газопровод Ямбург-Тула и участки межпоселковых газопроводов.

- Отопительные котельные поселения.

- Гидротехнические сооружения:

- ГТС пруда на р. Сюзьва в с. Григорьевская;

- ГТС пруда на реке Поломка у д. Мокино.

Обобщение оценок риска, выводы

Проведенная оценка существующих рисков возникновения и развития аварий в Григорьевском сельском поселении позволяет сравнить и выделить наиболее опасные объекты и наиболее вероятные аварии на них.

Сравнительные данные потенциально опасных объектов, приведенные в таблице 2.5.12 показали, что наибольшую опасность для населения  района представляют возможные аварии при перевозке сжиженных и сжатых углеродистых газов и бензина автомобильным и железнодорожным транспортом, а также вероятные аварии на магистральных и межпоселковых газопроводах.

Таблица 2.5.12. Сравнительные данные оценки коллективного риска вероятного поражения населения при возникновении аварий на рассмотренных ПОО

| № п/п | Вид аварии | Место аварии | Статистич частота возникн-я аварий в год (1/год) | Ср. уровень вероятного поражения населения (чел) | Коллективный риск (вероятное количество пострадавших в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварии на газопроводах: |  |  |  |  |
| - | взрыв облака ГВС | газопровод Ø 1200х16,7 мм у д. Волеги | 1,97·10-4 | 2,2 | 4,3·10-4 |
| - | взрыв облака ГВС | газопровод Ø 235х10,6 мм на ст. Григорьевская | 1,97·10-4 | 3,8 | 7,5·10-4 |
| - | взрыв облака ГВС | газопровод Ø 55х4,5 мм в с. Григорьевское | 1,97·10-4 | 1,1 | 2,1·10-4 |
| 2 | Аварии при перевозке СУГ |  |  |  |  |
| - | взрыв облака ТВС | Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» развилка в с. Мокино | 3·10-4 | 174 | 3,4·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» пересечение автодорог в с. Григорьевское | 3·10-4 | 232 | 6,9·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» ж/д переезд у д. Бураки | 3·10-4 | 11,6 | 3,5·10-3 |
| - | Огненный шар | Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» развилка в с. Мокино | 3·10-4 | 11,4 | 3,4·10-3 |
| - | Огненный шар | Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» пересечение автодорог в с. Григорьевское | 3·10-4 | 15,2 | 4,6·10-3 |
| - | Огненный шар | Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» ж/д переезд у д. Бураки | 3·10-4 | 0,8 | 2,4·10-4 |
| 3 | Аварии при перевозке бензина |  |  |  |  |
| - | взрыв облака ТВС | Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» развилка в с. Мокино | 3·10-4 | 190 | 5,7·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» пересечение автодорог в с. Григорьевское | 3·10-4 | 256 | 7,7·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» ж/д переезд у д. Бураки | 3·10-4 | 12,8 | 3,8·10-3 |
| - | пожар пролива | Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» развилка в с. Мокино | 3·10-4 | 7,6 | 2,3·10-3 |
| - | пожар пролива | Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» пересечение автодорог в с. Григорьевское | 3·10-4 | 10,0 | 3,0·10-3 |
| - | пожар пролива | Автодорога «Нытва-Григорьевское-Ильинский» ж/д переезд у д. Бураки | 3·10-4 | 0,5 | 1,5·10-4 |

В соответствии с Приложением «Г»  СП 11-112-2001«Порядок разработки и  состав раздела «ИТМ ГОЧС» градостроительной документации», в «зону жесткого контроля» на территории Григорьевского сельского поселения попадают участок региональной автомобильной дороги Нытва-Григорьевское-Ильинский и внутрирайонные дороги Григорьевское - Постаноги – Лузино,  Григорьевское-Мокино-Майский, а также сложные участки и пересечения существующих газопроводов.  Эти объекты требуют оценки существующих и принятия дополнительных мер по уменьшению риска.

В зону «неприемлемого риска» попадает возможность аварий при перевозке ЛВЖ и СУГ (СЖУГ) автомобильным транспортом через населенные пункты –         д. Мокрые, с. Мокино, с. Григорьевское и железнодорожный переезд у д. Бураки. Данные обстоятельства требуют принятия неотложных мер по уменьшению риска грузоопасных перевозок. Для этого необходимо запретить подобные перевозки через центральные улицы, установить специальные объездные маршруты, время следования автопоездов с опасными грузами и непосредственное их сопровождение силами ГИБДД, а также обеспечить своевременный ремонт и регулярное эксплуатационное содержание улично-дорожной сети поселения.

5. Первоочередные градостроительные мероприятия

Мероприятия по жилищному строительству

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработать программу расселения ветхого жилья до 2019 г. | 2012 – 2013 |
| Разработать программу проведения капитальных ремонтов жилых домов. | 2013 |
| Разработать программу организации индивидуального жилищного строительства. | 2012 – 2013 |

Мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры (водоснабжение)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Обустройство артезианских скважин для обеспечения водоснабжения д. Галки, Гуслята, Таланы. | 2012 – 2019 |
| Проведение капитального ремонта сети водоснабжения сельского поселения. | 2012 – 2019 |
| Реконструкция существующих артезианских скважин, совершенствование применяемых технологических процессов водоподготовки, организация зон санитарной охраны. | 2012 – 2019 |

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры (водоочистка)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Реконструкция магистральной системы водоотведения с использованием труб из пластика и других полимеров. | 2012 – 2019 |
| Проектирование и строительство очистных сооружений канализации для с. Григорьевское, ст. Григорьевская, с. Мокино. | 2012 – 2019 |

Мероприятия по инженерной подготовке территории

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработать проект строительства ливневой канализации в с. Григорьевское, ст. Григорьевская. | 2012 – 2019 |
| Инвентаризация ГТС, расположенных на территории сельского поселения. | 2012 – 2019 |

Мероприятия по охране окружающей среды

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Подготовка проектов СЗЗ, перевод капитальной жилой застройки, падающей в границы СЗЗ в разряд нежилых помещений, разрешенных для размещения в СЗЗ. | 2012 – 2019 |
| Разработка и внедрение комплексной Схемы сбора отходов производства и потребления. | 2012 – 2019 |
| Инвентаризировать и ликвидировать несанкционированные свалки ТБО. | 2012 – 2019 |

Мероприятия по благоустройству территории

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработка проекта озеленения и цветочного оформления общественных зон с. Григорьевское, ст. Григорьевская. | 2012 – 2019 |
| Разработка проекта организации уличного освещения на территории сельского поселения с учетом внедрения энергосберегающих решений. | 2012 – 2019 |

Мероприятия по охране, сохранению и использованию объектов культурного наследия местного значения

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Провести дополнительное обследование, определить и нанести на картографический материал границы территорий памятников археологического наследия для последующего нанесения на кадастровые карты. | 2012 – 2019 |
| Разработать и утвердить в установленном порядке границы территорий объектов культурного наследия и зоны их охраны. | 2012 – 2019 |
| Поставить земельные участки, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет. | 2012 – 2019 |
| После разработки и утверждения границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны определить земельные участки, части земельных участков, находящиеся в границах зон охраны объектов культурного наследия, обозначить в Правилах землепользования и застройки режим использования, ограничивающий хозяйственную деятельность в границах данных участков. | 2012 – 2019 |
| Инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, расположенные за границами населенных пунктов, в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия. | 2012 – 2019 |
| Популяризировать культурное наследие сельского поселения путем установки надписий и обозначений на территории объектов культурного наследия. | 2012 – 2019 |

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Проектирование и строительство детских садов в с. Григорьевское, ст. Григорьевская. | 2012 – 2029 |
| Капитальный ремонт зданий ФАП и участковой больницы. | 2012 – 2019 |
| Строительство нового здания для оказания медицинских услуг на ст. Григорьевская. | 2012 – 2019 |
| Капитальный ремонт существующих домов культуры, библиотеки. | 2012 – 2019 |

Мероприятия по ГО и ЧС

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Организовать подразделение пожарной охраны в с. Григорьевское, оснащенное пожарной машиной. | 2013 – 2019 |
| Очистка и подготовка к противопожарному применению зарастающих и заиленных прудов в населенных пунктах. | 2013 – 2019 |
| Капитальный ремонт ГТС пруда в д. Нововожаково | 2015 |

Основные показатели проекта

Таблица 1. Население

| Показатель | Единица измерения | Расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 4,34 |
| Естественная убыль населения | % | -0,2 |
| Население трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 54% |
| Население младше трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 22% |
| Население старше трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 24% |
| Средний возраст населения | лет | 39 |

Таблица 2. Социальная инфраструктура

| Наименование учреждения | Вместимость | Уровень обеспеченности (% от СНиП) | Существующие/ сохраняемые | Новое строительство на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 277 | 100 | 179 | 98 |
| Общеобразовательные школы | 626 | 100 | 765 | - |
| Учреждения дополнительного образования | 63 | 100 | - | - (использование существующих помещений общеобразовательных школ) |

Таблица 3. Жилье и коммунальная инфраструктура

| Показатель | Единица измерения | Современное состояние (2012) | Расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | тыс. м2 | 31 | 94,6 |
| Средняя обеспеченность жильем | м2 на 1 чел. | 6,8 | 22 |
| Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 19,2 |
| Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | н/д | 3,23 |
| Обеспеченность жилищного фонда водопроводом | % (от общего жилищного фонда) | н/д | 94 |
| Обеспеченность жилищного фонда газоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | н/д | 94 |
| Обеспеченность жилищного фонда централизованным теплоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | н/д | 79 |
| Обеспеченность септиками, локальными очистными сооружениями | % (от общего жилищного фонда) | н/д | 21 |
| Обеспеченность канализацией, централизованной водоочисткой | % (от общего жилищного фонда) | н/д | 79 |
| Водопотребление (всего) | тыс. м3 в сут. | н/д | 1 |
| Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора | МВт/год | н/д | 1,3 |
| Годовой расход газа | млн. нм3 в год | 0 | 0,56 |

Таблица 5. Транспортная  инфраструктура

| Показатель | Единица измерения | Современное состояние (2011) | Расчетный срок (2031) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог регионального значения | км | 33,3 | 33,3 |
| Протяженность автомобильных дорог муниципального значения | км | 88,875 | 88,875 |
| Протяженность улично-дорожной сети, в том числе | км | 33,755 | 66,225 |
| поселковые дороги | км | 4,650 | 4,650 |
| главные улицы | км | 3,050 | 3,050 |
| основные улицы в жилой застройки | км | 8,386 | 28,386 |
| второстепенные улицы в жилой застройке | км | 17,670 | 30,140 |

Список литературы

- Водный кодекс Российской Федерации  от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 №417-ФЗ)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона с изм. На 29.12.2006)

- Земельный кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона 136-ФЗ с изм. на 29.12.2006)

- Лесной кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ)

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. N 96-ФЗ

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» № 7- ФЗ с изм. на 05.02.2007

- Федеральный закон  «Об экологической экспертизе»  № 174-ФЗ,  1995г.

- Федеральный закон   «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, с изм на 18.12.2006

- «О введении в действие санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03» (Постановление от 10 апреля 2003 г. N 38 Главный государственный санитарный врач Российской федерации министерство здравоохранения Российской федерации).

- "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (Настоящий Федеральный закон, принятый  в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»)

- "Об областных целевых программах" (Закон Пермской области от 05.02.2003 N 620-120).

- «Об охране окружающей среды Пермской области» (Законодательное собрание Пермской области 502-94, с изм. на 05.06.2006)

- «О санитарной паспортизации объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации» (Постановленние № 8 от 16.05.2005.   Главный государственный санитарный врач по Пермской области).

- «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области» (Закон об областной целевой программе № 675-133, от 20.03.2003, в ред. Законов Пермской области № 2149-473 с изм. от 08.04.2005)

- "Охрана окружающей среды Пермской области" О концепции целевой комплексной программы на 2006-2010 годы (Постановление Законодательного Собрания Пермской Области N 2131 от 17 марта 2005 г.)

- «Положение о главном управлении природопользования Пермской области» (Утверждено указом губернатора области от 28.04.2005 № 72).

- Порядок проектирования, согласования и утверждения санитарно-защитных зон предприятий, групп предприятий и промышленных узлов на территории пермской области (утверждён указом губернатора Ю,П, Трутнева от 02.03.2004 № 21)

- Пояснительная записка к проекту федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»

- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.   Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сообружения»

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»

- СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»

- Аношкина, Е.Л. Институты и инструменты регионосозидания. Пермь: Издательство Перм. гос. техн. ун-та, 2006 (сентябрь). 231 с. (14,5 п.л.)

- Аношкина, Е.Л. Регионосозидание: институционально-экономические основы: монография. М.: Академический проект, Гаудеамус, 2006 (сентябрь). 304 с. (15,96 п.л.)

- Аношкина, Е.Л. Методы и инструменты обоснования региональной экономической политики: монография / Е.Л. Аношкина. Перм. гос. техн. ун-т. г. Пермь, 2005. 276 с.

- Аношкина, Е.Л., Перский Ю. К. Индивидуальная и социальная полезность высшего образования. Пермь: Изд-во Перм. Ун-та, 2001. 98 с. (6 п.л./ 5 п.л.)

- Бобылёв, С.Н. Экологизация экономики и конечные результаты / С.Н. Бобылёв, А.Ш. Ходжаев // Вестник МГУ. Сер. Экономика. 2001. № 4. С. 96–108.

- Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: учебник для вузов / С.Н. Бобылёв, А.Ш. Ходжаев. М.: ИНФРА-М, 2004. 500 с.

- Бронштейн, А.М. Экологизация экономики: методы регионального управления / А.М. Бронштейн [и др.]. М.: Наука, 1990. 117 с.

- Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов / А.Г. Гранберг. 3-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 495 с.

- Данилов-Данильян, В.И. Устойчивое развитие – будущее Российской Федерации / В.И. Данилов-Данильян // Россия на пути к устойчивому развитию. М, 1996. С. 17–25.

- Дегтярева, И.В. Асимметрия социально-экономического развития регионов и механизмы ее выравнивания: монография // И.В. Дегтярева, М.Ю. Неучева // Уфа: РИО БАГСУ, 2005. 134 с.

- Законодательное собрание Пермской области (Постановление от 17 марта 2005 г. N 2131) О концепции целевой комплексной программы "Охрана окружающей среды Пермской области на 2006-2010 годы ".

- Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / под ред. проф. д.э.н. Ю.К.Перского, доц., к.э.н. Н.Я.Калюжновой. М.: ТЕИС, 2003. 472 с.

- Концепция развития территории, прилегающей к возводимому участку объездной автодороги г. Перми / Группа Стратегического Консалтинга, Санкт- Петербург 2005 г.

- Концепция Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Проект Минрегионразвития.

- Кулькова, В.Ю. Концептуальные основы регионального развития в современных условиях / В.Ю. Кулькова, Ю.С. Валеева // Межрегиональная группа учёных – институт проблем новой экономики. Ежеквартальный научно-методический журнал. 2004. № 1. С. 20–26.

- Ларина, Н.И. Региональная политика в странах рыночной экономики: учебн. пособие / Н.И. Ларина, А.А. Кисельников. М.: Экономика, 1998. 172 с.

- Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.Н. Лексин, А.Н.Швецов. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 368 с.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 1 / В. Лексин, Е. Андреева, А. Ситников, А. Швецов // РЭЖ. 1993. № 9. С. 50–63.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 5. Экономика и федерализм / В.Лексин, Б.Мильнер, А.Швецов // РЭЖ. 1994. № 11. С. 30–36.

- Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.Н.Лексин, А.Н.Швецов. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 368 с.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 4. Государственное регулирование и селективная поддержка регионального развития / В.Лексин, А.Швецов // Российский экономический журнал. 1994. № 3. С. 42–49.

- Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Филипп Котлер [и др.]. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 376 с.

- Муниципальные образования Пермского края. Социально- экономические показатели. Статистический ежегодник. / РОССТАТ. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. Пермь 2007 г.

- Нестеров, П.М. Региональная экономика: учебник для вузов / П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 447 с.

- Нестеров, П.М. Менеджмент региональной системы: учебник для вузов / П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 356с.

- Николаев, М.В. Кластерная концепция эффективной интеграции регионов в глобальную экономику / М.В. Николаев // Проблемы современной экономики. 2005. № 1–2. С 132–136.

- Новосёлов, А.С. Теория региональных рынков: учебник / А.С. Новосёлов. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 448 с.

- Портер, М. Международная конкуренция / М. Портер. М.: Междунар. отношения, 1993. 896 с.

- Портер, М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Е. Портер; пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.

- Портер, М. Конкуренция / Майкл Е. Портер; пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 496 с.

- Маслов, Д.Г. К проблеме выбора показателя устойчивости эколого-экономической системы региона / Д.Г.Маслов // Известия высших учебных заведений Поволжский регион. Общественные науки. 2005. № 4. С. 120–127.

- Матвеева Г.К. Фауна и население птиц урбанизированных территорий Пермского Прикамья. Автореферат, дис.канд.биол.наук, М., 2005.

- Мониторинг объектов окружающей среды и результаты медико-экологической реабилитации населения за 2005 год: Ежегодный сборник материалов //  Под  общ. редакцией чл.-кор. РАМН, доктора мед. наук, проф. Н.В. Зайцевой, Управление по охране окружающей среды Пермской области. — Пермь, 2006 г., 152 с.

- Мониторинг объектов окружающей среды и результаты медико-экологической реабилитации населения за 2004 год: Ежегодный сборник материалов //  Под  общ. редакцией чл.-кор. РАМН, доктора мед. наук, проф. Н.В. Зайцевой, Управление по охране окружающей среды Пермской области. — Пермь, 2005 г., 106 с.

- Муниципальные образования Пермского края. Социально-экономические показатели: Статистический ежегодник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. - Пермь, 2007.

- Новосёлов, А.С. Теория региональных рынков: учебник / А.С. Новосёлов. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 448 с.

- Островский, Н.В. Критерии устойчивого развития: региональные аспекты / Н.В.Островский // Приложение к журналу «Межрегиональная группа учёных – институт проблем новой экономики»: сборник научных статей межрегиональной конференции-семинара «Неоэкономика и стратегии развития российских регионов». Киров: ВСЭИ, 2004. С. 7–15.

- Пермский край. Схема территориального планирования. Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» С-Петербург, www.enko.spb.ru

- Сборник «Состояние и охрана окружающей среды Пермской области в 2004 году» // Пермь, 2005 г., с.137-140.

- Состояние федерации в Российской Федерации: доклад Казакова А.И. от 24.09.2003 г. http: //www.fondedin.ru/

- Шепель А.И. Животные Прикамья. Учебное пособие в 2-х томах – Пермь: ПГУ Формат 70х90 1/16, 1 том – 184 стр., 2 том – 168 с.

- Штульберг, Б.М. Региональная политика России: Теоретические основы, задачи и методы реализации / Б.М. Штульберг, В.Г. Введенский. М.: Гелиос АРВ, 2000. 206 с.