Пермский государственный технический университет
Научно-исследовательская часть
Центр регионального развития, инноваций и управления

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УРАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 3

| Руководитель проекта, начальник отдела генеральных планов, к. культурол. | А. А. Аношкин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | К. Л. Резанов |

Пермь 2009

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План современного использования территории. | 1:10000 | 5 |
|  | Генплан (основной чертеж). Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи. | 1:10000 | 5 |
|  | Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории. | 1:10000 | 5 |
|  | Схема санитарно-защитных зон и ограничений. | 1:10000 | 5 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 1:10000 | 5 |
|  | Пояснительная записка (обосновывающие материалы, положения о территориальном планировании). | - | 5 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы). | - | 5 |

Оглавление

4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	4

5. Первоочередные градостроительные мероприятия	18

Основные показатели проекта	32

Список литературы	39

4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Источники чрезвычайных ситуаций  подразделяются на явления (объекты):

- природного характера;

- техногенного характера;

- биолого-социального характера.

Природными факторами ЧС являются климатические, геологические и гидрологические условия.

Опасные климатические условия

К опасным климатическим условиям, способным вызывать аварии в сетях жизнеобеспечения населенных пунктов, на транспорте и в производственных циклах предприятий  Нытвенского района можно отнести:

- сильные морозы (свыше  –25ºС) и снежные заносы;

- сильные ветры скоростью более 20 м/сек;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- ливни с интенсивностью более 30 мм/час;

- град с диаметром частиц 20 мм и более;

- грозы и весеннюю распутицу;

- лесные пожары.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами, необходимо выполнение следующих мероприятий:

      - организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

      - своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;

      - своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

      - применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

      - заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Подавляющее число лесных пожаров в Уральском городском поселении вызвано неосторожным обращением с огнём местного населения.                      Пожары ухудшают биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, являются источником опасности, особенно для жителей поселка Уральского, расположенного в лесной зоне. Для предотвращения крупных лесных пожаров органами лесного хозяйства и администрации Уральского городского поселения должны реализовываться следующие мероприятия:

- контроль работы лесопожарных служб;

- введение ограничения посещения отдельных участков леса;

- запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

- контроль за соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

Опасные геологические условия

В инженерно-геологическом отношении территория Уральского городского поселения является благоприятной для организации строительства. К наиболее опасным геологическим явлениям отнесены овражная эрозия и развитие процессов заболачивания.

Эрозионные процессы проявляются, в основном, в размывании склонов водоразделов, верховьев речек и оврагов. Особенно широко они развиты на склонах берега Воткинского водохранилища. Площади территорий поселения, подвергшиеся овражной эрозии, согласно СНиП 22- 01- 95 распределены по категориям опасности: весьма опасные –45%, опасные –20%, умеренно опасные –35%.  При организации строительства необходимо учитывать, что к  эрозионноопасным землям относятся территории, где сочетание природных условий создает возможность проявления ускоренной эрозии в ходе ведения хозяйственной деятельности.

Большую часть территории поселения занимает охраняемый природный парк – Марчуговское болото, площадью более 200 га, с мощностью торфяного слоя более 2 м. Но помимо этого, на больших участках Уральского поселения отмечено развитие процессов заболачивания с формированием неустойчивых заторфованных и заилованных  грунтов, особенно в поймах ручьев и речек, в лесных низинах. Такие территории считаются не пригодными для любого вида строительства.

Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация поверхностного стока и поверхностное осушение;

- берегоукрепление;

- благоустройство оврагов и крутых склонов рельефа;

- осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель.

Опасные гидрологические условия

Наиболее опасные гидрологические явления, в периоды весеннего половодья и паводков в п. Уральский наблюдаются на Воткинском водохранилище, где в случае подъема уровня воды, в зону подтопления попадает вся набережная поселка. Это приводит к подмыву и сползанию ж/б плит берегового укрепления и бордюра дороги, к провалам подъездной и пешеходной дорожки, к разрушению фундаментов и стен, расположенных близко к набережной зданий и сооружений.

Также, поднятие уровня Воткинского водохранилища выше НПУ может произойти от аварийного сброса воды на Камской ГЭС, что приведет к возникновению зон умеренного и опасного затопления по берегам  залива  в мкр. Черемушки поселка Уральский (устье р. Ореховый) и к подтоплению промышленной зоны ПФК.  Подтопления на этих участках не угрожают жилой и хозяйственной застройке, т.к. она расположена достаточно высоко, но делают непригодными большие площади земель, до 200-300 га. Эти площади не могут быть использованы ни в строительстве, ни в сельском хозяйстве без предварительной, серьезной  инженерной подготовки.

Для защиты подтапливаемых территорий от возможных высоких уровней вод необходимо произвести капитальный ремонт берегоукреплений набережной Воткинского водохранилища в п. Уральский (800 м., 623 км от устья р. Кама). Для освоения затапливаемых территорий ПФК и в устье р. Ореховый, необходимо выполнение искусственного  повышения уровня прилегаемой территорий и возведение защитных дамб для планируемых к строительству объектов.

Техногенные факторы ЧС Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций.

Промышленность Уральского городского поселения представлена градообразующим предприятием ООО «Пермский фанерный комбинат», где работает около 30 % населения.  Частное предприятие ООО «Уральская транспортная компания» обеспечивает перевозку готовой продукции и материалов для ПФК. Передачей электроэнергии на территории Уральского городского поселения занимается ООО «Уральский коммунальный сервис», эксплуатацией жилого фонда, теплосетей, водопроводных и канализационных сетей занимается МУП ЖКХ, обеспечением водой – МУП «Родник».

Всего на территории Уральского городского поселения находятся 11 предприятий и объектов, которые представляют различного вида техногенные опасности.

При возможном разрушении плотины Камской ГЭС, может произойти форсирование уровня Воткинского водохранилища, возникнут зоны умеренного и  зоны опасного затопления на территории городского поселения.

Химически опасные объекты

В соответствии с исходными данными для разработки генплана, на территории Уральского городского поселения предприятий химической промышленности, технологических линий и хранилищ химических веществ не расположено. Основными источниками химической опасности для населения могут быть предприятия и объекты, использующие АХОВ.

Таким предприятием на рассматриваемой территории является ООО «Пермский фанерный комбинат», его опасность связана с риском распространения хлора  (содержится в баллонах) в случаях возможных аварий. В зоне возможного химического заражения проживает более 10 тыс. человек.

Характеристики зон заражения при возможном возникновении аварий приведены  в таблице.

Таблица 4.1. Зоны заражения при возможном возникновении аварий

| Наименование объекта | Вид и количество хранящихся АХОВ, т | Зона возможного заражения по оценке администрации района, кв.км | Количество населения, проживающего в ЗВЗ, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Пермский фанерный комбинат» | хлор – 9,7 т | 7,4 | 10,5 |

Для защиты работников этого предприятия имеется и внедрен план экстренного оповещения и эвакуации из зоны возможного заражения и план обеспечения средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Необходимо также предусмотреть и эффективно использовать имеющиеся защитные сооружения ГО.

Наличие АХОВ на данном предприятии представляет потенциальную опасность для населения п. Уральского. Проектом предусмотрена эвакуация населения из зон возможного распространения АХОВ и обеспечение общественных и административных организаций, школ, больниц, попадающих в зоны, средствами индивидуальной защиты.

Для эффективного и своевременного принятия мер по защите населения и  ликвидации  последствий возможных аварий на ПОО необходимо подготовить действенную систему оповещения в соответствии с краевой программой создания  централизованной системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

Данная система должна включать системы громкого оповещения предприятий и административных зданий, электросирены в жилых кварталах и на предприятиях, радиотрансляционные сети и пожарные оповещатели. Единое управление системой оповещения должно осуществляться от пожарного поста-диспетчерской.

При проектировании СОУЭ должна быть предусмотрена возможность её сопряжения с системой оповещения ГО и предупреждения о возможных ЧС различного характера.

Взрывопожароопасные объекты

Газодобывающие, нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие  и  нефтепроводные объекты на территории Уральского городского поселения отсутствуют.

Объекты газопроводного транспорта.

Магистральные газопроводы и объекты  обеспечения транспортировки газа по ним (ГКС, ГРС, АГНКС и т.д.) на территории Уральского городского поселения отсутствуют.

Централизованное газоснабжение поселения осуществляется по межпоселковой магистрали диаметром 160 мм от ГРС «Нытва» до ГРП «Уральский», далее по распределительной сети.

Таблица 4.2. Основные характеристики межпоселкового газопровода

| № п/п | Наименование газопровода | класс | Давление (МПа) | Диаметр (мм) | Тип трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселковый газопровод ГРС «Нытва» - ГРП «ПФК» | 3 | 0,6 | 160 | Подземный |

Объекты обеспечения транспортировки газа по межпоселковым газопроводам и распределительной сети эксплуатируются Краснокамским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис».

Таблица 4.3. Сведения об объектах обеспечения транспортировки газа

| № п/п | Наименование объекта | Площадь (га) | СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПШ «Уральский» | 0,015 | 300 |
| 2 | ГРП «ПФК» | 0,03 | 300 |

Аварии на газопроводах. Определение зон действия поражающих факторов при возможных  авариях.

Так как аварией на газопроводе является разрушение трубы на полное сечение, сопровождающийся выбросом транспортируемого природного газа с воспламенением или без воспламенения, то на основе анализа факторов возникновения и условий, определяющих исход аварий можно выделить следующие типовые сценарии аварий:

Сценарий 1 (СГ1) - свободное (без возгорания) истечение струи газа из поврежденного газопровода, безопасное рассеивание газа в атмосфере;

Сценарий 2 (СГ2) - горение «колонного» шлейфа газа, истекающего из котлована, образующегося в результате разрушения газопровода;

Сценарий 3 (СГ3) - горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, истекающего из концов разрушенного газопровода.

Таблица 4.4.  Схемы развития типовых сценариев аварий.

| № сценария | Схема развития сценария |
| --- | --- |
| СГ1 Безопасное рассеивание шлейфа газа | Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа → истечение струй газа → образование локальной зоны загазованности → безопасное рассеивание газа в атмосфере. |
| СГ2 Горение «колонного» шлейфа газа | Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа → истечение струй газа навстречу друг другу вдоль образовавшейся траншеи → наличие источника воспламенения → сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) → горение «колонного» шлейфа газа, истекающего из котлована → термическое воздействие на окружающую среду. |
| СГ3 Горение высокоскоростных струй газа* | Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа → истечение газа в виде двух свободных струй → наличие источника воспламенения → сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) → горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, истекающего из концов разрушенного газопровода → прямое огневое воздействие на окружающую среду → термическое воздействие на окружающую среду. |

Рассмотрим ситуации  истечения газа из полного сечения газопровода на четырех наиболее вероятных для аварий участках :

- газопровод Ø 273х14,6 мм, длиной 50,0 м (1,2 МПа) по ул. Сукманская;

- газопровод Ø 159х10,6 мм, длиной 50,0 м (0,3 МПа) по ул. Лесная;

- газопровод Ø 110х 8,5 мм, длиной 50,0 м (0,3 МПа)  по ул. Транспортная;

- газопровод Ø 89 х 8,5 мм, длиной 50,0 м (0,3 МПа)  по ул. Молодежная.

Расчеты зон действия поражающих факторов при возможных авариях на газопроводах выполнены согласно «Сборнику методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книга 2) Москва 1994 г».

В качестве условий расчета рассматривается сценарий СГз,  с учетом принятых статистических данных:

-  независимо от характера разгерметизации, образующееся  облако ТВС в 20 - % случаев рассеивается, в остальных случаях происходит воспламенение облака. Это с равной вероятностью приводит к взрывному превращению облака или образованию огненного шара.

-  при оценке последствий воздействия огненных шаров принято, что в диапазоне между нижним и верхним пределами воспламенения в период существования огненного шара находится 60% массы газа (пара) в облаке и что общая масса облака более 1000 кг.

Порядок расчета:

- Определение массы газа в облаке ТВС при истечении СУГ из трубопровода осуществляется по предложенной формуле:

М=60* ρ *S*(2(Р- Ра ) / ρ)1/2 *(1+4∫l / d)-1/2

- По таблице определяем класс пространства, окружающего место воспламенения облака (3 класс пространства для газопроводов в населенном пункте).

- По таблице определяем  класс взрывоопасного вещества (метан относится к 4классу).

- По таблице определяем режим взрывного превращения облака ТВС, нашим данным соответствуют 5 и 6 режим.

- По выбранному режиму взрывного превращения, а также в зависимости от массы топлива, содержащегося в облаке, по рекомендованным графикам определяем радиусы зон полных, сильных, средних и слабых разрушений зданий и радиусы зон поражения людей, находящихся на открытой местности.

- Результаты расчета приведены в таблицах.

Таблица 4.5.  Расчетные радиусы зон разрушения зданий и сооружений

при авариях на газопроводах

| Степень разрушения | Радиусы зон поражения зданий и сооружений при авариях на магистральных газопроводах, м |
| --- | --- |
|  | Ø273х14,6 мм, при протяженности 50,0 м (1,2МПа) | Ø159х10,6 мм, при протяженности 30,0 м (0,3)МПа) | Ø110х8,5 мм, при протяженности 30,0 м (0,3МПа) | Ø89х8,5 мм, при протяженности 30,0 м (0,3МПа) |
|  | жилые здания по ул. Сукманская | жилые здания по ул. Лесной | жилые здания по ул. Транспортная | жилые здания по ул. Молодежная |
| Полное | 40 | 20 | 15 | 12 |
| Сильное | 55 | 37 | 28 | 19 |
| Среднее | 185 | 96 | 70 | 47 |
| Слабое | 360 | 220 | 160 | 125 |

Таблица 4.6.  Расчетные радиусы зон поражения людей при авариях на газопроводах

| Степень поражения | Радиусы поражения людей (м.) |
| --- | --- |
|  | Ø273х14,6 мм, при протяженности 50,0 м (1,2МПа) | Ø159х10,6 мм, при протяженности 30,0 м (0,3МПа) | Ø110х8,5 мм, при протяженности 30,0 м (0,3МПа) | Ø89х8,5 мм, при протяженности 30,0 м (0,3МПа) |
| 99%пораженных | 50 | 22 | 16 | 12 |
| 90%пораженных | 75 | 39 | 22 | 19 |
| 50%пораженных | 95 | 47 | 37 | 30 |
| 10%пораженных | 130 | 62 | 49 | 42 |
| 1% пораже нных | 150 | 74 | 61 | 53 |
| Порог поражения | 185 | 86 | 72 | 64 |

Расчетные данные представлены на ситуационных планах в приложении.

Объекты заправки и хранения  ГСМ и газа

Таблица 4.7. Характеристика объектов заправки и хранения ГСМ и газа

| Наименование объекта | класс | Вид опасности | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗС п. Уральский | 4 | ДТ/бензин | ООО АЗС «Профи» |
| АЗС п. Уральский | 4 | ДТ/бензин | ООО «ПФК» |

Возможные аварии на АЗС и складах ГСМ

При рассмотрении данного вида аварий предполагается частичная разгерметизация или полное разрушение оборудования, содержащего горючее вещество в газообразной или жидкой фазе, выброс этого вещества в окружающую среду, образование облака ТВС, инициирование ТВС, горение или детонация в облаке ТВС.  В образовании облака топливовоздушной смеси (ТВС) может участвовать как жидкое горючее вещество (ЛВЖ), так и газообразное (СУГ).

Согласно ГОСТ  12.3.047-98 «Общие требования и методы контроля пожарной безопасности технологических процессов» статистическая вероятность развития различных сценариев аварий с выбросом горючего вещества и образованием облака топливовоздушной смеси (ТВС) будет зависеть от следующих параметров:

-  от характеристики горючего вещества;

-  от концентрации горючего вещества, содержащегося в облаке;

-  от массы топлива, хранящегося на складе;

-  от класса окружающего пространства;

-  от агрегатного состояния ТВС (газовая смесь или гетерогенная).

Данные параметры позволяют дать количественную оценку различным сценариям развития аварий с помощью статистических вероятностных коэффициентов. Вероятность развития аварий по различным сценариям:

| № по порядку | Сценарий развития аварии | Коэффициент вероятности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Факел | 0,0574 |
| 2 | Огненный шар | 0,7039 |
| 3 | Горение пролива | 0,0287 |
| 4 | Сгорание облака | 0,1689 |
| 5 | Сгорание с развитием избыточного давления | 0,0119 |
| 6 | Тление с развитием избыточного давления | 0,0292 |
|  | Итого | 1,0 |

С учетом вероятности возникновения и развития возможных аварий на АЗС и складах хранения ГСМ были разработаны и закреплены в НПБ 111-98 «Нормы пожарной безопасности АЗС» основные требования по организации и размещению АЗС на местности.

Данные требования устанавливают, чтобы общая вместимость резервуаров контейнерной АЗС не превышала 40 м3 при ее размещении на территории населенных пунктов и 60 м3 - вне населенных пунктов.

Единичная емкость резервуаров или камер АЗС, расположенных на территории населенных пунктов, не должна превышать 10 м3, а вне населенных пунктов - 20 м3. В соответствии с этими объемами рассчитаны зоны действия основных поражающих факторов возможных аварий на АЗС.

Минимально допустимые расстояния от АЗС жидкого моторного топлива до жилых и общественных зданий принимаются 25 м (50 м с надземными резервуарами), в соответствии с НПБ 111-98, а от АГЗС расстояния принимаются 100 м (300 м с надземными резервуарами).

Все АЗС и АГЗС, размещенные на территории поселения оборудованы в соответствии с требованиями НПБ 111-98 «Нормы пожарной безопасности АЗС» и повышенной потенциальной опасности не представляют при условии соблюдения установленных правил эксплуатации.

Объекты котельного хозяйства

Существующую угрозу возникновения пожара и образования взрыва представляет имеющаяся котельная ПФК:

Таблица 4.8. Характеристики котельной

| Муниципальное образование | Собственник | Кол-во (ед) | Вид топлива | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уральское ГП | ОАО «ПФК» | 1 | газ/дров. | п. Уральский |

Главной проблемой пожарной безопасности котельной ПФК является большой износ (до 60 %) котельного оборудования. Устаревшая система котлоагрегатов работает без современных КИП, с большой степенью рисков возникновения пожара. Необходима установка современного газового оборудования, что позволит повысить пожарную безопасность до 96-98 %.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В настоящее время противопожарная безопасность Уральского городского поселения обеспечивается силами ведомственной пожарной охраны  ООО «Пермский фанерный комбинат». Место дислокации данного формирования в основном соответствуют требованиям НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Таблица 4.9. Пожарные подразделения

| Наименование пожарных подразделений и частей | Место дислокации | Состав и оснащение |
| --- | --- | --- |
| ВПО ООО «ПФК» | п. Уральский | 32 чел., 3 пожарн. АЦ |

Но некоторые населенные пункты Уральского городского поселения не входят в нормативную зону обеспечения существующего пожарного формирования,  данные приведены в таблице.

Таблица 4.10.  Перечень населенных пунктов, не входящих в нормативные зоны выезда пожарной охраны

| Название населенного пункта | Наименование существующей ПЧ | Расстояние до ближайщей ПЧ (км) | Расчетное время прибытия (мин) |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Сукманы - 31 чел. | 84-ПЧ | 13,5 | 21 |
| ст. Сукманы - 9 чел | 84-ПЧ | 13,5 | 21 |
| д. Тюлени - 20 чел. | 84-ПЧ | 14,0 | 21 |
| Казарма 27 – 6 чел. | 84-ПЧ | 13,0 | 20 |

Деревня Сукманы, д. Тюлени, Казарма 27 и ст. Сукманы закреплены по противопожарному обеспечению за 84-ПЧ г. Нытвы, хотя и не входят в нормативную зону выезда этой части, т.к. расстояние до них –   13,0 -14,0 км. Но от пожарной части ООО «Пермский ФК» в пгт. Уральский около 10 км до указанных населенных пунктов. Необходимо согласовать и решить вопрос о закреплении этих пунктов за ВПО ООО «ПФК».

Таблица 4.11. Планируемое обеспечение нормативного времени прибытия

| Название населенного пункта | Существующая пожарная часть | Планируемая пожарная часть | Расстояние до ПЧ (км) | Расчетное время прибытия (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. | план. | сущ. | план. |
| д. Сукманы | г. Нытва | п. Уральский | 13,5 | 8,0 | 21 | 12 |
| ст. Сукманы | г. Нытва | п. Уральский | 13,5 | 10,0 | 21 | 15 |
| д. Тюлени | г. Нытва | п. Уральский | 14,0 | 10,5 | 21 | 16 |
| Казарма 27 | г. Нытва | п. Уральский | 13,0 | 9,0 | 20 | 13,5 |

В связи с тем, что ведомственная пожарная часть, существующая в          п. Уральском полностью зависит от экономического состояния и коммерческих интересов предприятия ООО «ПФК», собственник может отказаться от продления или заключения нового договора о тушении пожаров на жилой территории поселка. Таким образом, на территории городского поселения численностью 8,5 тыс. человек должно быть собственное пожарное депо в соответствии с НПБ 101-95. В приложении № 7 «Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов» данных НПБ предписано, что в населенных пунктах численностью свыше 5 до 20 тыс.чел. и площадью более 6 тыс.га (площадь поселения −7,4 тыс. га) требуется 1пож. депо на 6 автомобилей, в том числе 1АЛ по приложению № 1(при наличии зданий высотой 4 этажа и более).

Существующие на территории района  источники пожарного водоснабжения должны обеспечивать 3х часовой запас воды и отвечать требованиям СНиП 2.04.02-84, где предусмотрен расход воды на наружное пожаротушение в городских населенных пунктах – 10 л/с и более,  с учетом промышленных предприятий.

Имеющиеся системы водоснабжения необходимо оборудовать пожарными гидрантами полностью, из расчета 1-2 гидранта на каждые 200 метров жилой малоэтажной застройки, а в городских районах–  с учетом планировки, вида систем водоснабжения и внутренних объемов зданий.  Важно обеспечить проезды пожарных машин ко всем зданиям населенных пунктов и предприятий.

На территориях, где наружное противопожарное водоснабжение осуществляется из естественных водоемов, необходимо отремонтировать и  оборудовать дополнительные  подъезды к  водоемам (пирсы) для заправки пожарных машин водой в любое время года.

Гидротехнические сооружения (ГТС)

По данным инвентаризации, проведенной в 2004 году в рамках областной  целевой программы «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области 2003-2007 г.г.»  (Закон Пермской области № 675-133 от 20.09.2003г.) в Уральском городском поселении расположено 5 ГТС:

-  2 плотины прудов на  ручье б/н в д. Тюлени;

-  3 берегоукрепительных сооружения в п. Уральский.

Защитные дамбы (дамбы обвалования) на территории Уральского городского поселения отсутствуют.

Плотины существующих прудов находятся в удовлетворительном состоянии, требуют текущего обслуживания. Объекты, подверженные затоплению (подтоплению) при прорыве плотин или авариях на ГТС данных прудов,в нижнем бьефе не размещены, населенные пункты и население  опасности не подвержены.

Согласно «Перечню гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ Пермского края, подлежащих декларированию, а также не подлежащих декларированию, но являющихся потенциально опасными для объектов, находящихся в нижнем бьефе (по состоянию на 01.04.2011г.)», ГТС существующих прудов потенциально опасными не являются.

Существующие в  пос. Уральском берегоукрепления правого берега Воткинского водохранилища, согласно СНиП 2.06.01-86, относятся к III классу капитальности. Требуется проведение капитального ремонта берегоукрепления набережной, расположенного непосредственно в жилой зоне п. Уральский (623 км от устья р. Кама).

В соответствии с «Положением о декларации, безопасности гидротехнических сооружений», утвержденному Постановлением Правительства  №1303 от 6 ноября 1998 года, гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, и потенциально опасных ГТС в Уральском поселении нет.

К первоочередным мероприятиями по снижению риска возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях Уральского городского  поселения относится:

- капитальный ремонт участка берегоукрепления правого берега Воткинского водохранилища общей длиной 800 м, расположенного в жилой зоне п. Уральский (сползание ж/б плит и бордюра, провалы пешеходной дорожки).

Объекты транспортной инфраструктуры

Потенциально опасными объектами транспортной инфраструктуры Уральского городского поселения являются некоторые участки автомобильных дорог.

Таблица 4.12. Участки  автомобильных дорог, где вероятно возникновение  ДТП

| Название трассы (улицы) | Местоположение участка дороги | Тип покрытия | Факторы ДТП | Вид аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| автодорога «Нытва-Уральский» | 9,5 км у д. Притыка | асфальт | нерегулируемый ж/д переезд | столкновение с ж/д составом |
| автодорога «Нытва-Уральский» | 13,0 км у д. Сукманы | асфальт | закрытый поворот, примыкание | столкновение автотранспорта |
| п. Уральский ул. Сукманская | ж/д переезд | асфальт | нерегулируемый ж/д переезд | столкновение с ж/д составом |
| п. Уральский ул. Сукманская | перекресток с ул. Московской | асфальт | нарушение правил проезда | столкновение автотранспорта |

На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте, необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Провести реконструкцию улично-дорожной сети п. Уральского с реконструкцией перекрестков, с созданием разгрузочных полос движения, заездных карманов и площадок ожидания. Осуществить установку дорожных знаков и нанесение разметки в соответствии с проектами организации дорожного движения.

Существующая в поселке железнодорожная ветка эксплуатируется периодически, только для перевозки грузов в интересах ООО «Пермский фанерный комбинат».

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на железной дороге, перевозки опасных грузов должны осуществляться в соответствии с РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», а также необходимо выполнить следующие мероприятия:

- оборудовать все основные железнодорожные переезды в соответствии с требованиями «Правил дорожного движения»;

- устранить все имеющиеся несанкционированные переезды через ж/д полотно и не допустить появления новых переездов;

- своевременно проводить сезонное эксплуатационное обслуживание ж/д путей и полосы отвода;

- оборудовать наиболее сложные участки путей и переезды дежурными постами.

Аварии на транспорте при перевозке ЛВЖ и СУГ (СЖУГ).

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

-  образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим  взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);

-  образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

-  образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

-  разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;

-   образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

-   образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

-   образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного  возникновения пожара-вспышки);

-   образование избыточного давления воздушной ударной волны;

-   образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Определение зон действия поражающих факторов возможных аварий.

Расчеты выполнены согласно «Методике оценки последствий аварий на пожаро, - взрывоопасных объектах» - М.:МЧС России,1994.

В случаях возникновения ДТП на автомобильном (железнодорожном) транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых газов могут возникнуть три наиболее вероятных вида аварий:

-  взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);

-  образование огненного шара;

-  пожар пролива горючего вещества.

В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 4.13. Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т. |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 8000 |
| Коэффициент участия газа во взрыве | 1,0 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| полные (>100 кПа) | <85,6 |
| сильные (100÷40 кПа) | 85,6÷210,5 |
| средние (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| слабые (20÷10 кПа) | 432,7÷815,4 |
| расстекление (5 кПа) | >815,4 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| летальная (>100 кПа) | <85,6 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 85,6÷165,4 |
| средняя (60÷40 кПа) | 165,4÷210,5 |
| легкая (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| Огненный шар |
| Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг | 4800 |
| Коэффициент участия газа в огненном шаре | 0,6 |
| Диаметр огненного шара, м | 85,2 |
| Время существования огненного шара, с | 12,0 |
| Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 20,0 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 47,4 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 64,2 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 108,4 |

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.

Таблица 4.14. Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т. |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 6400 |
| Коэффициент участия во взрыве | 0,8 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| полные (>100 кПа) | <65,4 |
| сильные (100÷40 кПа) | 65,4-110,0 |
| средние (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| слабые (20÷10 кПа) | 450,0-687,7 |
| расстекление (5 кПа) | 687,7 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| летальная (>100 кПа) | <65,4 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 65,4-88,5 |
| средняя (60÷40 кПа) | 88,5-110,0 |
| легкая (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| Пожар пролива |
| Масса вещества в аварийном проливе, кг | 6400 |
| Коэффициент участия в пожаре | 0,8 |
| Максимальная площадь пожара (свободное разлитие),м2 | 175,4 |
| Эффективный диаметр пролива, м | 15 |
| Высота пламени, м | 4,8 |
| Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 22,5 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 37,6 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 57,6 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 92,2 |

Расчетные данные представлены на ситуационных планах в приложении.

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения  на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо сократить проезд через жилые кварталы крупногабаритных автопоездов, особенно различных  автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

Радиационные, химические и биологические опасные промышленные объекты

Предприятия химической промышленности и промышленные предприятия, в технологическом цикле которых применяются радиационные или биологические опасные вещества, на территории Нытвенского района отсутствуют.

Опасности биологического характера

Источниками чрезвычайных ситуаций биологического характера на территории района могут стать:

- скотомогильники;

- очистные сооружения;

- свалки (полигоны) ТБО.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, скотомогильники, сибиреязвенные скотомогильники, утилизационные ямы и специальные биотермические печи на территории Уральского городского поселения не размещены.

В настоящее время комплекс очистных сооружений Уральского поселения размещен и эксплуатируется предприятием ОАО «ПФК».   Объем поступающих на очистные сооружения сточных вод соответствует их проектной  производительности, но из-за ветхости канализационного и очистного оборудования допускается  поступление неочищенных стоков в водозаборы хозяйственно-питьевого назначения.

Таблица 4.15. Характеристики очистных сооружений Уральского городского поселения

| Населенный пункт | Мощность (тыс. м3/сут.) | Износ (%) | Собственник | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Уральский | 4,5 | 61 | ОАО «Пермский фанерный комбинат» | биологич. |
| п. Уральский | 28,7 | 75 | МУП «Родник» | хлорирование |

Реализация мер по строительству и совершенствованию очистных сооружений и канализационных систем, по улучшению обеспечения населения Нытвенского района водой осуществляется в соответствии с распоряжением губернатора Пермской области от 19.11.2004г. №623 «Региональные отраслевые мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Пермского края на 2005-2010 г.г.»

На территории городского поселения находится несколько несанкционированных свалок ТБО, ухудшающих экологическую обстановку и захламляющих территории населенных пунктов и территории лесного фонда.

В Уральском городском поселении организован вывоз бытового мусора по графику.

Оценка рисков возникновения и развития аварий

заключается:

- в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;

- в оценке степени риска;

- в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);

- в обобщении оценок риска.

Определение частоты возникновения инициирующих событий

Практика показывает, что все аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для определения частоты нежелательных событий,  как правило, используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.

Оценка степени риска

Оценка степени риска – это процесс определения вероятности  возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из этапов  анализа  риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера  на территории Уральского городского поселения являются:

  - ООО «Пермский фанерный комбинат» – предприятие, хранящее и использующее хлор в своем производственном процессе.

  - Автомобильная  дорога Нытва-Уральский и проездные улицы поселка Уральский, по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывопожароопасных грузов - углеродистых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ и др.).

  - Железнодорожная ветка ООО «ПФК» на территории п. Уральский.

  - Пересечения распределительных и межпоселковых газопроводов с автодорогами и ж/дорогой.

-  газопровод Ø 273х14,6 мм с  ж/дорогой по ул. Сукманская;

-  газопровод Ø 159х10,6 мм с ул. Лесной;

-  газопровод Ø 110х 8,5 мм с ул. Транспортной;

-  газопровод Ø 89 х 8,5 мм с ул. Молодежной.

- Гидротехнические сооружения района:

-  берегоукрепление набережной поселка Уральский.

- 2 автозаправочные станции (АЗС).

- Очистные сооружения МУП «Родник» и КОС ООО «ПФК».

- Котельная ООО «ПФК», тепловые сети поселка.

Наиболее опасными явлениями, способными вызвать ЧС природного характера  на территории муниципального района являются:

  - Возможные лесные пожары в поселке Уральский (мкр. Ельники, Черемушки, ул. Молодежная, ул. Комсомольская),  д. Тюлени, д. Притыка, д. Сукманы, Казарма 27.

  - Возгорания старых торфяников в районе д. Марчуги.

  - Затопления и подтопления территорий поселения:

-   участок в заливе Воткинского водохранилища у мкр. Черемушки;

-   участок  промышленной зоны ПФК в районе Затон;

-   набережная поселка Уральский, размыв основания плит берегоукрепления в результате подтоплений.

Обобщение оценок риска, выводы

Проведенная оценка существующих рисков возникновения и развития аварий в Уральском городском поселении, позволяет сравнить и выделить наиболее опасные объекты и наиболее вероятные аварии на них.

Расчетные данные по возникновению аварий, приведенные в таблице, показали, что наибольшую опасность для населения  представляют возможные аварии при перевозке сжиженных или сжатых углеродистых газов и бензина автомобильным транспортом, возможные взрывопожароопасные аварии на межпоселковых и распределительных газопроводах, вероятные аварии на ООО ПФК, связанные с выбросом в атмосферу АХОВ.

Таблица 4.16.  Сравнительные данные оценки коллективного риска вероятного поражения населения при возникновении аварий на рассматриваемых ПОО

| № п/п | Вид аварии | Место аварии | Статистич частота возникн-я аварий в год (1/год) | Ср. уровень вероятн. поражения населения (чел) | Коллективныйриск, число пострадавших в год (чел/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварии на ХОО: |  |  |  |  |
| а) | Выброс АХОВ, ветер- υ = 1-2 м/с | ООО «ПФК» | 10-6 | 275,6 | 2,8·10-4 |
| б) | Выброс АХОВ, ветер- υ = 0 м/с | ООО «ПФК» | 10-6 | 120 | 1,2·10-4 |
| 2 | Аварии на газопроводах: |  |  |  |  |
| - | взрыв облака ГВС | газопровод Ø 273х14,6 п. Уральский, пересечение с ж/д по ул. Сукманской | 1,97·10-4 | 5,0 | 9,8·10-4 |
| - | взрыв облака ГВС | газопровод Ø 159х10,6 п. Уральский, пересечение ул. Лесной | 1,97·10-4 | 4,6 | 9,0·10-4 |
| - | взрыв облака ГВС | газопровод Ø 110х10,6 п. Уральский, пересечение ул. Транспортной | 1,97·10-4 | 4,9 | 9,6·10-4 |
| - | взрыв облака ГВС | газопровод Ø 89х8,5 п. Уральский, пересечение ул. Молодежной | 1,97·10-4 | 2,6 | 5,1·10-4 |
| 3 | Аварии при перевозке СУГ |  |  |  |  |
| - | взрыв облака ТВС | 13 км автодороги «Нытва-Уральский», д. Сукманы | 3·10-4 | 17,4 | 5,2·10-3 |
| - | взрыв облака ТВС | п. Уральский, ж/д переезд по ул. Сукманской | 3·10-4 | 29,0 | 8,7·10-3 |
| - | взрыв облака ТВС | п. Уральский, перекресток ул. Сукманской и ул. Московской | 3·10-4 | 116 | 3,5·10-2 |
| - | Огненный шар | 13 км автодороги «Нытва-Уральский», д. Сукманы | 3·10-4 | 1,14 | 3,5·10-4 |
| - | Огненный шар | п. Уральский, ж/д переезд по ул. Сукманской | 3·10-4 | 1,9 | 5,9·10-4 |
| - | Огненный шар | п. Уральский, перекресток ул. Сукманской и ул. Московской | 3·10-4 | 7,6 | 2,3·10-3 |
| 4 | Аварии при перевозке бензина |  |  |  |  |
| - | взрыв облака ТВС | 13 км автодороги «Нытва-Уральский», д. Сукманы | 3·10-4 | 19,0 | 5,7·10-3 |
| - | взрыв облака ТВС | п. Уральский, ж/д переезд по ул. Сукманской | 3·10-4 | 32,0 | 9,6·10-3 |
| - | взрыв облака ТВС | п. Уральский, перекресток ул. Сукманской и ул. Московской | 3·10-4 | 128 | 3,8·10-2 |
| - | пожар пролива | 13 км автодороги «Нытва-Уральский», д. Сукманы | 3·10-4 | 0,75 | 2,3·10-4 |
| - | пожар пролива | п. Уральский, ж/д переезд по ул. Сукманской | 3·10-4 | 1,25 | 3,8·10-4 |
| - | пожар пролива | п. Уральский, перекресток ул. Сукманской и ул. Московской | 3·10-4 | 5,0 | 1,5·10-3 |

В соответствии с Приложением «Г»  СП 11-112-2001«Порядок разработки и  состав раздела «ИТМ ГОЧС» градостроительной документации», в «зону жесткого контроля»  попадают сложные участки автодороги Нытва-Уральский, участки пересечения газопроводов с автомобильными и железными дорогами, которые требуют оценки существующих и принятия дополнительных мер по уменьшению риска.

На самой границе зон «неприемлемого риска» и «жесткого контроля» расположены уровни риска аварий на химически опасном предприятии  ООО «Пермский фанерный комбинат». Т.к. предприятие расположено в черте поселка, где очень высока плотность проживания населения, то очень опасным является хранение больших объемов хлора непосредственно на территории самого предприятия. Проектом рекомендуется вынос основного склада АХОВ за пределы предприятия и поселка на удаление более 5 км, с подветренной стороны.

В «зону неприемлемого риска» попадают проездные улицы поселка Уральский, где наиболее часто осуществляется перевозка опасных грузов. Для предотвращения ЧС связанных с ДТП при перевозках подобных грузов, следует не допускать прохождения большегрузных прицепов и автомобильных цистерн через жилые кварталы п. Уральский, а также через несанкционированные переезды железной дороги.

К объектам «приемлемого риска» можно отнести прочие участки внутрипоселковой дорожной сети, по которым нет больших потоков транспортного движения, котельные и электроподстанци поселения, инженерные сети и существующие ГТС, не подлежащие декларированию безопасности.

Техногенная составляющая остается наиболее значимой среди источников чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории. По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, Уральское городское поселение относится к зоне природно-техногенной системы со средним риском возникновения ЧС.

5. Первоочередные градостроительные мероприятия

Таблица. 5.1. Первоочередные мероприятия по жилищному строительству

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработать программу расселения ветхого жилья до 2019 г. | 2011 – 2012 |
| Разработать программу проведения капитальных ремонтов жилых домов. | 2011 – 2012 |
| Разработать программу организации индивидуального жилищного строительства. | 2011 – 2012 |
| Разработать проекты границ населенных пунктов городского поселения и установить их в натуре. | 2011 – 2019 |

Таблица. 5.2. Первоочередные мероприятия по развитию инфраструктуры водоснабжения

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Установка приборов водопотребления для всех потребителей Уральского городского поселения | 2011 – 2012 |
| Реконструкция сети водоснабжения Уральского городского поселения с использованием труб из пластика и других полимеров | 2011 – 2019 |

Таблица. 5.3. Первоочередные мероприятия по развитию инфраструктуры водоотведения

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Реконструкция системы водоотведения с использованием труб из пластика и других полимеров | 2011 – 2019 |

Таблица. 5.4. Первоочередные мероприятия по инженерной подготовке территории

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработать проект строительства ливневой канализации в п. Уральский | 2011 – 2019 |
| Инвентаризация ГТС, расположенных на территории городского поселения. | 2011 – 2019 |
| Разработка проекта защиты территории Уральского городского поселения от подтопления | 2011 – 2019 |

Таблица. 5.5. Первоочередные мероприятия по охране окружающей среды

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Перевод автотранспортных средств органов местного самоуправления на малотоксичные виды топлива, оснащение средствами дожигания отходящих выхлопных газов | 2011 – 2019 |
| Подготовка проектов СЗЗ, перевод капитальной жилой застройки, падающей в границы СЗЗ в разряд нежилых помещений, разрешенных для размещения в СЗЗ | 2011 – 2019 |
| Разработка и внедрение комплексной Схемы сбора отходов производства и потребления. | 2011 – 2019 |
| Инвентаризировать и ликвидировать несанкционированные свалки ТБО. | 2011 – 2019 |

Таблица. 5.6. Первоочередные мероприятия по благоустройству территории

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработка проекта озеленения и цветочного оформления общественных зон п. Уральский | 2011 – 2019 |

Таблица. 5.7. Первоочередные мероприятия по ГО и ЧС

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт берегоукреплений Воткинского водохранилища | 2011 – 2019 |
| Оборудование пирсов для забора воды пожарными автомобилями в п. Уральский | 2011 – 2019 |

Основные показатели проекта

Таблица 1. Ключевые мероприятия реализации генерального плана

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| Улучшить качество жилого фонда, стимулировать развитие инженерной инфраструктуры города | Выделение территории для нового жилищного строительства. Реконструкция дорожной сети, асфальтирование дорог. Реконструкция биологических очистных сооружений. |
| Формирование благоприятной окружающей среды | Подготовка проектов СЗЗ, благоустройство и озеленение СЗЗ. Строительство ливневой канализации с системой очистных сооружений. Инвентаризация, ликвидация и рекультивация несанкционированных свалки ТБО. Внедрение комплексной схемы сбора ТБО. |
| Стимулировать формирование конкурентоспособной экономики | Создание многоцелевого рыночного пространства на территории поселения. Стимулирование вхождения малого бизнеса в отрасль ЖКХ. |

Таблица 2. Население Уральского городского поселения

| Показатель | Единица измерения | Расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел | 8206 |
| Ежегодная убыль населения | % | -0,57 |
| Население трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 55 |
| Население младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | % (от общей численности населения) | 21 |
| Население старше трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 24 |

Таблица 3. Социальная инфраструктура

| Наименование учреждения | Вместимость | Уровень обеспеченности (% от СНиП) | Существующие/ сохраняемые | Новое строительство на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 545 (мест) | 100 | 680 | - |
| Общеобразовательные школы | 1309 (мест) | 100 | 1360 | - |
| Стационары | 53 (коек) | - | 39 | - |
| Поликлиники | 138 (посещений в смену) | - | 185 | - |

Таблица 4. Жилье и коммунальная инфраструктура

| Показатель | Единица измерения | Первая очередь (2019) | Расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | тыс. м2 | 212 | 255 |
| Средняя обеспеченность жильем | м2 на 1 чел. | 25 | 30 |
| Новое жилищное строительство | тыс. м2 | 64 | 128 |
| Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | 6,4 | 6,4 |
| Обеспеченность жилищного фонда водопроводом | % (от общего жилищного фонда) | 100 | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда газоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | 100 | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда централизованным теплоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | 100 | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда водоочисткой | % (от общего жилищного фонда) | 100 | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда горячей водой | % (от общего жилищного фонда) | 100 | 100 |
| В том числе от индивидуальных газовых котлов | % (от общего жилищного фонда) | 100 | 100 |

Таблица 5. Расчет нагрузок коммунально-бытовых потребителей на инженерную инфраструктуру

| Наименование | Первая очередь (2019) | Расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- |
| Водопотребление, включая непредвиденный расход воды (м3/сут) | 2524 | 2402 |
| Водоотведение, включая непредвиденные стоки (м3/сут) | 2410 | 2293 |
| Мощность электропотребления (МВт/год) | 4,6 | 4,4 |
| Расходы газоснабжения (млн. нм. в год) | 2,1 | 2 |

Список литературы

- Водный кодекс Российской Федерации  от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 №417-ФЗ)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12. 2004  N 190-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ)

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10. 2001  N 136-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ)

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006  N 200-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ)

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. N 96-ФЗ  (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» № 7- ФЗ с изм. на 05.02.2007

- Федеральный закон  «Об экологической экспертизе»  № 174-ФЗ,  1995г.

- Федеральный закон   «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, с изм на 18.12.2006

- «О введении в действие санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03» (Постановление от 10 апреля 2003 г. N 38 Главный государственный санитарный врач Российской федерации министерство здравоохранения Российской федерации).

- "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (Настоящий Федеральный закон, принятый  в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»)

- "Об областных целевых программах" (Закон Пермской области от 05.02.2003 N 620-120).

- «Об охране окружающей среды Пермской области» (Законодательное собрание Пермской области 502-94, с изм. на 05.06.2006)

- «О санитарной паспортизации объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации» (Постановленние № 8 от 16.05.2005.   Главный государственный санитарный врач по Пермской области).

- «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области» (Закон об областной целевой программе № 675-133, от 20.03.2003, в ред. Законов Пермской области № 2149-473 с изм. от 08.04.2005)

- "Охрана окружающей среды Пермской области" О концепции целевой комплексной программы на 2006-2010 годы (Постановление Законодательного Собрания Пермской Области N 2131 от 17 марта 2005 г.)

- «Положение о главном управлении природопользования Пермской области» (Утверждено указом губернатора области от 28.04.2005 № 72).

- Порядок проектирования, согласования и утверждения санитарно-защитных зон предприятий, групп предприятий и промышленных узлов на территории пермской области (утверждён указом губернатора Ю,П, Трутнева от 02.03.2004 № 21)

- Пояснительная записка к проекту федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»

- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.   Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сообружения»

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»

- СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»

- Аношкина, Е.Л. Институты и инструменты регионосозидания. Пермь: Издательство Перм. гос. техн. ун-та, 2006 (сентябрь). 231 с. (14,5 п.л.)

- Аношкина, Е.Л. Регионосозидание: институционально-экономические основы: монография. М.: Академический проект, Гаудеамус, 2006 (сентябрь). 304 с. (15,96 п.л.)

- Аношкина, Е.Л. Методы и инструменты обоснования региональной экономической политики: монография / Е.Л. Аношкина. Перм. гос. техн. ун-т. г. Пермь, 2005. 276 с.

- Аношкина, Е.Л., Перский Ю. К. Индивидуальная и социальная полезность высшего образования. Пермь: Изд-во Перм. Ун-та, 2001. 98 с. (6 п.л./ 5 п.л.)

- Бобылёв, С.Н. Экологизация экономики и конечные результаты / С.Н. Бобылёв, А.Ш. Ходжаев // Вестник МГУ. Сер. Экономика. 2001. № 4. С. 96–108.

- Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: учебник для вузов / С.Н. Бобылёв, А.Ш. Ходжаев. М.: ИНФРА-М, 2004. 500 с.

- Бронштейн, А.М. Экологизация экономики: методы регионального управления / А.М. Бронштейн [и др.]. М.: Наука, 1990. 117 с.

- Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов / А.Г. Гранберг. 3-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 495 с.

- Данилов-Данильян, В.И. Устойчивое развитие – будущее Российской Федерации / В.И. Данилов-Данильян // Россия на пути к устойчивому развитию. М, 1996. С. 17–25.

- Дегтярева, И.В. Асимметрия социально-экономического развития регионов и механизмы ее выравнивания: монография // И.В. Дегтярева, М.Ю. Неучева // Уфа: РИО БАГСУ, 2005. 134 с.

- Законодательное собрание Пермской области (Постановление от 17 марта 2005 г. N 2131) О концепции целевой комплексной программы "Охрана окружающей среды Пермской области на 2006-2010 годы ".

- Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / под ред. проф. д.э.н. Ю.К.Перского, доц., к.э.н. Н.Я.Калюжновой. М.: ТЕИС, 2003. 472 с.

- Концепция развития территории, прилегающей к возводимому участку объездной автодороги г. Перми / Группа Стратегического Консалтинга, Санкт- Петербург 2005 г.

- Концепция Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Проект Минрегионразвития.

- Кулькова, В.Ю. Концептуальные основы регионального развития в современных условиях / В.Ю. Кулькова, Ю.С. Валеева // Межрегиональная группа учёных – институт проблем новой экономики. Ежеквартальный научно-методический журнал. 2004. № 1. С. 20–26.

- Ларина, Н.И. Региональная политика в странах рыночной экономики: учебн. пособие / Н.И. Ларина, А.А. Кисельников. М.: Экономика, 1998. 172 с.

- Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.Н. Лексин, А.Н.Швецов. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 368 с.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 1 / В. Лексин, Е. Андреева, А. Ситников, А. Швецов // РЭЖ. 1993. № 9. С. 50–63.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 5. Экономика и федерализм / В.Лексин, Б.Мильнер, А.Швецов // РЭЖ. 1994. № 11. С. 30–36.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 4. Государственное регулирование и селективная поддержка регионального развития / В.Лексин, А.Швецов // Российский экономический журнал. 1994. № 3. С. 42–49.

- Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Филипп Котлер [и др.]. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 376 с.

- Муниципальные образования Пермского края. Социально- экономические показатели. Статистический ежегодник. / РОССТАТ. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. Пермь 2007 г.

- Нестеров, П.М. Региональная экономика: учебник для вузов / П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 447 с.

- Нестеров, П.М. Менеджмент региональной системы: учебник для вузов / П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 356с.

- Николаев, М.В. Кластерная концепция эффективной интеграции регионов в глобальную экономику / М.В. Николаев // Проблемы современной экономики. 2005. № 1–2. С 132–136.

- Новосёлов, А.С. Теория региональных рынков: учебник / А.С. Новосёлов. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 448 с.

- Портер, М. Международная конкуренция / М. Портер. М.: Междунар. отношения, 1993. 896 с.

- Портер, М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Е. Портер; пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.

- Портер, М. Конкуренция / Майкл Е. Портер; пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 496 с.

- Маслов, Д.Г. К проблеме выбора показателя устойчивости эколого-экономической системы региона / Д.Г.Маслов // Известия высших учебных заведений Поволжский регион. Общественные науки. 2005. № 4. С. 120–127.

- Матвеева Г.К. Фауна и население птиц урбанизированных территорий Пермского Прикамья. Автореферат, дис.канд.биол.наук, М., 2005.

- Мониторинг объектов окружающей среды и результаты медико-экологической реабилитации населения за 2005 год: Ежегодный сборник материалов //  Под  общ. редакцией чл.-кор. РАМН, доктора мед. наук, проф. Н.В. Зайцевой, Управление по охране окружающей среды Пермской области. — Пермь, 2006 г., 152 с.

- Мониторинг объектов окружающей среды и результаты медико-экологической реабилитации населения за 2004 год: Ежегодный сборник материалов //  Под  общ. редакцией чл.-кор. РАМН, доктора мед. наук, проф. Н.В. Зайцевой, Управление по охране окружающей среды Пермской области. — Пермь, 2005 г., 106 с.

- Муниципальные образования Пермского края. Социально-экономические показатели: Статистический ежегодник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. - Пермь, 2007.

- Новосёлов, А.С. Теория региональных рынков: учебник / А.С. Новосёлов. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 448 с.

- Островский, Н.В. Критерии устойчивого развития: региональные аспекты / Н.В.Островский // Приложение к журналу «Межрегиональная группа учёных – институт проблем новой экономики»: сборник научных статей межрегиональной конференции-семинара «Неоэкономика и стратегии развития российских регионов». Киров: ВСЭИ, 2004. С. 7–15.

- Пермский край. Схема территориального планирования. Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» С-Петербург, www.enko.spb.ru

- Сборник «Состояние и охрана окружающей среды Пермской области в 2004 году» // Пермь, 2005 г., с.137-140.

- Состояние федерации в Российской Федерации: доклад Казакова А.И. от 24.09.2003 г. http: //www.fondedin.ru/

- Шепель А.И. Животные Прикамья. Учебное пособие в 2-х томах – Пермь: ПГУ Формат 70х90 1/16, 1 том – 184 стр., 2 том – 168 с.

- Штульберг, Б.М. Региональная политика России: Теоретические основы, задачи и методы реализации / Б.М. Штульберг, В.Г. Введенский. М.: Гелиос АРВ, 2000. 206 с.