Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ "Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р.Нытва в г.Нытва Нытвенского района" Пояснительная записка Проект планировки территории Том 1 005-2019-ППТ 2019

Государственное бюджетное учреждение Пермского края

«Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки

Пермского края»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

"Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р.Нытва в г.Нытва Нытвенского района"

Пояснительная записка

Проект планировки территории

Том 1

005-2019-ППТ

Руководитель проекта                                                  Сединина Л.Б.

"__"__________ 2019 г.

Исполнитель                                                                          Минеева Т.А.

"__"__________ 2019 г.

М.П.

2019

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| Раздел | Обозначение | Наименование | Стр. |
|  | 005-2019-ППТ | Проект планировки территории. Пояснительная записка. Том 1. Основная часть. |  |
| 1 |  | Введение | 4 |
| 2 |  | Характеристика объекта, района его капитального ремонта | 5 |
| 3 |  | Описание проектируемого объекта капитального ремонта | 4 |
| 4 |  | Сведения о территории размещения проектируемого линейного объекта капитального ремонта | 7 |
| 5 |  | Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта капитального ремонта | 10 |
|  |  | Чертеж проекта планировки территории. 1:2000 | 11 |
|  | 005-2019-ПМТ | Проект межевания территории. Пояснительная записка. Том 2.Основная часть. |  |
| 1 |  | Основание для проектирования | 4 |
| 2 |  | Цель выполнения работ | 4 |
| 3 |  | Общие положения | 5 |
| 4 |  | Анализ современного использования территории | 5 |
| 5 |  | Ограничения использования территории | 9 |
| 6 |  | Описание проектных решений | 17 |
| 7 |  | Выводы | 18 |
|  |  | Приложения |  |
|  |  | Экспликация земельных участков фактического землепользования |  |
|  |  | Каталог координат красных линий |  |
|  |  | Каталог координат границ образуемых и изменяемых земельных участков |  |
|  |  | Чертеж межевания территории. 1:2000 | 25 |

1. ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории по линейному объекту "Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р.Нытва в г.Нытва Нытвенского района", расположенному по адресу Пермский край, Нытвенский район, г.Нытва разработан на основании договора №17 от 04.10.2019 г.

Проектируемая территория находится в центральной части г.Нытва Нытвенского района Пермского края.

Площадь территории в границах проектирования составляет – 25 га.

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости 59:26:0000000:6704, 59:26:0000000:8045.

Для разработки документации были использованы следующие исходные данные:

- Правила землепользования и застройки Нытвенского городского поселения;

- Карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования территории Нытвенского городского поселения;

- Генеральный план Нытвенского городского поселения Нытвенского муниципального района Пермского края;

- Топографическая съемка территории, масштаб 1:1000;

- Кадастровый план территории на кадастровый квартал №59:26:04290101, №59:26:0611068, №59:26:0610931, №59:26:0611001, №59:26:0611002, №59:26:0611008, №59:26:0611069, №59:26:0610102.

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 20.10.2019 № 99/2019/290302180.

2.  Характеристика объекта, района его капитального ремонта

В административном отношении рассматриваемый участок капитального ремонта ГТС водохранилища на р.Нытва расположен в г.Нытва Нытвенского района Пермского края.

Площадь водоёма составляет 9,1 км², объём — 32,2 млн м³. Пруд протянулся с северо-запада на юго-восток на 9 км при средней ширине 1,5 км. Абсолютный уровень уреза воды в верхнем бьефе составляет 102 м; в нижнем бьефе — 90,9 м. Средняя глубина — 3,1 м; максимальная глубина — 12 м. Площадь водосбора составляет 802 км². Характеристика водосбора: Водосбор пруда расположен на Оханской возвышенности. Рельеф холмистый, средние высоты составляют 200-245 м. Максимальные уровни воды наблюдаются в конце апреля, а минимальные — зимой.

Хозяйственное использование: Назначение пруда – производственное водоснабжение ОАО «Нытва», хозяйственно-питьевое водоснабжение г.Нытва, рекреация. В нижнем бьефе расположено ОАО «Нытва», а также объекты жилья и экономики г. Нытва.

Краткое описание: Плотина земляная, выполнена из глинистых материалов. Длина плотины 800 м, ширина по гребню в различных сечениях колеблется от 27 до 30 м, высота – 10 м. По гребню плотины проходит асфальтированная автомобильная дорога. Площадь данного объекта составляет 134170 кв.м.

3.  Описание проектируемого объекта капитального ремонта

Кадастровый номер объекта 59:26:0000000:7435. Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости 59:26:0000000:6704, 59:26:0000000:8045.

Для данного объекта проектом не предусмотрено дополнительное занятие земель. Работы по капитальному ремонту предполагается проводить в пределах существующих границ размещения объекта.

Схема границ зоны планируемого размещения объекта представлена на рисунке 1. Координаты поворотных точек границы зон размещения объекта в МСК-59 представлены в томе Проект межевания территории.

Рис. 1 Схема границ зоны планируемого размещения объекта

2. Сведения о территории размещения проектируемого линейного объекта капитального ремонта

2.1. Климатические и геолого-гидрологические условия района капитального ремонта

Климат Нытвенского городского поселения умеренно-континентальный. Зима обычно снежная, продолжительная. Средняя температура января -15 - 16 °С. Абсолютный минимум температуры достигает - 50 °С. Период со средней суточной температурой воздуха +8оС и ниже считается отопительным. Он длится в среднем 225 дней – с конца сентября до первых чисел мая. В отдельные годы продолжительность отопительного периода может быть больше или меньше средних значений на 2-3 недели, лето умеренно-теплое, самый теплый месяц - июль. Средняя температура июля +18 + 19 °С. Абсолютный максимум летней температуры достигает + 40 °С.

В июле часто стоит затяжная холодная погода с дождями, а температура днем не превышает 15°С, ночные заморозки вполне возможны даже летом. Длительность вегетационного периода (с температурой выше +5о колеблется от 145 до 165 дней, на территории поселения имеются благоприятные предпосылки для овощеводства, выращивания ранней яровой пшеницы, кормовых, технических культур и сеяных трав.

Среднегодовая норма осадков составляет 475-550 мм. Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое полугодие (с мая по сентябрь их выпадает от 66 до 77%).

Ежегодно зимой наблюдаются гололёдно-изморозевые явления, образующиеся в результате оттепелей, выпадения мокрого снега и дождя. Гололёдно-изморозевые явления наносят серьёзный урон экономике городского поселения, под их воздействием происходит скручивание, провисание, вибрация и обрыв проводов на воздушных линиях связи и электропередач, могут ломаться ветви, а иногда и стволы деревьев. Намерзание льда на дорогах (гололедица) затрудняет движение наземного транспорта.

Снежный покров устанавливается в начале ноября и держится в среднем 170-190 дней в году. Толщина снега к марту месяцу достигает 70-80 см на севере района и 60-70 см на юге. Снежный покров хорошо защищает почву от промерзания, начиная с глубины 1,2 м, зимние температуры почвы имеют положительные значения.

Для городского поселения характерны высокие значения относительной влажности воздуха на протяжении всего года. В зимний, летний и осенний периоды значения относительной влажности воздуха практически на всей территории превышают 72 %, возможно формирование промышленных туманов.

2.2. Инженерно-геологические условия

Рельеф Нытвенского поселения равнинный с сильной расчлененностью, наличие значительных площадей пахотных угодий с уклонами в 1-7˚ создает постоянную опасность развития эрозии почв. На территории поселения развита речная и овражная сеть, преобладают дерново-подзолистые почвы. Почвы малоокультуренные, имеют низкое плодородие, тяжелые по механическому составу, в условиях глубокого промерзания на склонах почвы имеют слабое сопротивление смыву весенними потоками.

На поверхности под слоем четвертичных суглинков и глин распространены позднепермские отложения белебеевской свиты казанского яруса и шешминской свиты уфимского яруса общей мощностью 415 м. Они представлены глинами, алевролитами, песчаниками, с прослоем мергелей и известняков. Вниз по разрезу залегают отложения соликамской свиты уфимского яруса, представленные известняками, доломитами, глинами и мергелями с включениями ангидрита мощностью 30 м. Далее следуют раннепермские отложения (кунгурский, артинский, ассельский и сакмарский ярусы) – ангидриты, гипсы, доломиты и известняки суммарной мощностью 300 м. Каменноугольная система представлена всеми тремя отделами. Верхний отдел сложен карбонатной толщей (известняки и доломиты) мощностью 50 м. Средний отдел (московский ярус) – известняки, доломиты, в основании глины, алевролиты, конгломераты; (башкирский ярус) – известняки с прослоями конгломератобрекчий. Суммарная мощность отдела 330 м. Нижний отдел (серпуховский, визейский и турнейский ярусы) слагают доломиты, известняки, песчаники, алевролиты мощностью 260 м. Девонская система представлена верхним и средним отделами, залегает с размывом на вендских отложениях. Верхний отдел (фаменский и франский ярусы) сложен известняками, доломитами, аргиллитами, алевролитами и песчаниками мощностью 420 м. Средний отдел (живетский и эйфельский) слагают песчаники, алевролиты, известняки, доломиты и аргиллиты мощностью 120 м. Вендские отложения представлены алевролитами и песчаниками с прослоями аргиллитов, туфов и туффитов, в основании песчаниками и конгломератами мощностью 520 м. Рифейские отложения – песчаники, в основании конгломераты гравийно-галечные мощностью 200 м, залегают с размывом на нижележащих породах. Архейский и протерозойский комплекс пород представлен габбро-диабазами и гнейсами, вскрытая мощность 216 м. Вся поверхность Нытвенского городского поселения покрыта глинами, суглинками, песками и галечниками четвертичного возраста.

Эрозионные процессы проявляются в основном в размывании склонов водоразделов и долин рек, а также верховьев речек и оврагов. Главные особенности территориального распределения эрозии почв определяются характером антропогенного воздействия на почвенный и растительный покров при хозяйственном использовании земель. Темпы смыва почвы на неосвоенных землях на несколько порядков ниже, чем на обрабатываемых, где в зависимости от агротехники возделывания сельскохозяйственных культур и типа севооборота эти различия в темпах смыва также могут различаться (при прочих равных условиях) во много раз. Почвы малоокультуренные, имеют низкое плодородие, тяжелые по механическому составу, в условиях глубокого промерзания на склонах, почвы имеют слабое сопротивление смыву весенним потокам.

5. Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта капитального ремонта

Проектом планировки территории предусматривается «Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р.Нытва в г.Нытва Нытвенского района"

Вид строительства - капитальный ремонт;

Площадь планируемого размещения объекта - 134170 кв.м.

3.1. Зона планируемого размещения границ работ по проведению капитального ремонта

В административном отношении земельный участок для проведения работ по капитальному ремонту ГТС водохранилища на р.Нытва в г.Нытва Нытвенского района" находится в Нытвенском муниципальном районе Пермского края на землях населенных пунктов. Разрешенное использование - для размещения гидротехнических сооружений.

Проектом предусматриваются работы на существующей плотине и канале. Правообладателем является -  Муниципальное образование Нытвенский муниципальный район Пермского края. Плотина  расположена на земельных участках с кадастровыми номерами № 59:26:0000000:6704, 59:26:0000000:8045.

Для объекта "Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р.Нытва в г.Нытва Нытвенского района" проектом не предусмотрено дополнительное занятие земель. Работы по капитальному ремонту предполагается проводить в пределах существующего земельного участка.

В соответствии с пп. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ под красными линиями понимаются линии, обозначающие существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятые линейными объектами и (или) предназначенные для размещения линейных объектов. Красные линии приняты совпадающими с границами полосы отвода капитального ремонта ГТС водохранилища на р.Нытва в г.Нытва Нытвенского района".