Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ "Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р.Нытва в г.Нытва Нытвенского района" Пояснительная записка Проект межевания территории Том 2 005-2019-ППТ 2019

Государственное бюджетное учреждение Пермского края

«Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки

Пермского края»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

"Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р.Нытва в г.Нытва Нытвенского района"

Пояснительная записка

Проект межевания территории

Том 2

005-2019-ПМТ

2019

Руководитель проекта                                                  Сединина Л.Б.

"__"__________ 2019 г.

Исполнитель                                                                          Минеева Т.А.

"__"__________ 2019 г.

М.П.

2019

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| Раздел | Обозначение | Наименование | Стр. |
|  | 005-2019-ППТ | Проект планировки территории. Пояснительная записка. Том 1. Основная часть. |  |
| 1 |  | Введение | 4 |
| 2 |  | Характеристика объекта, района его капитального ремонта | 5 |
| 3 |  | Описание проектируемого объекта капитального ремонта | 4 |
| 4 |  | Сведения о территории размещения проектируемого линейного объекта капитального ремонта | 7 |
| 5 |  | Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта капитального ремонта | 10 |
|  |  | Чертеж проекта планировки территории. 1:2000 | 11 |
|  | 005-2019-ПМТ | Проект межевания территории. Пояснительная записка. Том 2.Основная часть. |  |
| 1 |  | Основание для проектирования | 4 |
| 2 |  | Цель выполнения работ | 4 |
| 3 |  | Общие положения | 5 |
| 4 |  | Анализ современного использования территории | 5 |
| 5 |  | Ограничения использования территории | 9 |
| 6 |  | Описание проектных решений | 17 |
| 7 |  | Выводы | 18 |
|  |  | Приложения |  |
|  |  | Экспликация земельных участков фактического землепользования |  |
|  |  | Каталог координат красных линий |  |
|  |  | Каталог координат границ образуемых и изменяемых земельных участков |  |
|  |  | Чертеж межевания территории. 1:2000 | 25 |

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Проект планировки территории по линейному объекту "Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р.Нытва в г.Нытва Нытвенского района", расположенному по адресу Пермский край, Нытвенский район, г.Нытва разработан на основании договора №17 от 04.10.2019 г.Проектируемая территория находится в центральной части г.Нытва Нытвенского района Пермского края.

Площадь территории в границах проектирования составляет – 25 га.

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости 59:26:0000000:6704, 59:26:0000000:8045.

Для разработки документации были использованы следующие исходные данные:

- Правила землепользования и застройки Нытвенского городского поселения;

- Карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования территории Нытвенского городского поселения;

- Генеральный план Нытвенского городского поселения Нытвенского муниципального района Пермского края;

- Топографическая съемка территории, масштаб 1:1000;

- Кадастровый план территории на кадастровый квартал №59:26:04290101, №59:26:0611068, №59:26:0610931, №59:26:0611001, №59:26:0611002, №59:26:0611008, №59:26:0611069, №59:26:0610102.

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 20.10.2019 № 99/2019/290302180.

- ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по формированию земельных участков проектируемых объектов. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Исходные материалы, используемые в проекте межевания

1. Проект планировки территории.

2. Информация об установленных сервитутах и иных обременениях.

3. Документы территориального планирования.

4. Техническое задание.

3.2 Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат - МСК 59. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

- АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

«Центр» города находится в районе пересечения улиц К.Маркса и К.Либкнехта (левобережная часть), здесь расположены основные административные, офисные здания, учреждения торговой и развлекательной сферы.  Городская застройка представлена, в основном, усадебным жилым фондом, а также 2-х, 3-х и 5 этажными каменными многоквартирными домами.

Связь между основными жилыми массивами, левобережной и правобережной частью города осуществляется по дамбе в створе улиц К.Либкнехта и Р.Люксембург. Основными магистральными улицами города являются ул. К.Маркса, ул. К.Либкнехта, ул. Оборина.

В соответствии с утвержденным Генеральным планом Нытвенского городского поселения на проектируемой территории расположены: территории общего пользования.

Краткая физико-географическая характеристика проектируемой территории

Природно-климатические условия

Климат Нытвенского городского поселения умеренно-континентальный. Зима обычно снежная, продолжительная. Средняя температура января -15 - 16 °С. Абсолютный минимум температуры достигает - 50 °С. Период со средней суточной температурой воздуха +8оС и ниже считается отопительным. Он длится в среднем 225 дней – с конца сентября до первых чисел мая. В отдельные годы продолжительность отопительного периода может быть больше или меньше средних значений на 2-3 недели, лето умеренно-теплое, самый теплый месяц - июль. Средняя температура июля +18 + 19 °С. Абсолютный максимум летней температуры достигает + 40 °С.

В июле часто стоит затяжная холодная погода с дождями, а температура днем не превышает 15°С, ночные заморозки вполне возможны даже летом. Длительность вегетационного периода (с температурой выше +5о колеблется от 145 до 165 дней, на территории поселения имеются благоприятные предпосылки для овощеводства, выращивания ранней яровой пшеницы, кормовых, технических культур и сеяных трав.

Среднегодовая норма осадков составляет 475-550 мм. Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое полугодие (с мая по сентябрь их выпадает от 66 до 77%).

Ежегодно зимой наблюдаются гололёдно-изморозевые явления, образующиеся в результате оттепелей, выпадения мокрого снега и дождя. Гололёдно-изморозевые явления наносят серьёзный урон экономике городского поселения, под их воздействием происходит скручивание, провисание, вибрация и обрыв проводов на воздушных линиях связи и электропередач, могут ломаться ветви, а иногда и стволы деревьев. Намерзание льда на дорогах (гололедица) затрудняет движение наземного транспорта.

Снежный покров устанавливается в начале ноября и держится в среднем 170-190 дней в году. Толщина снега к марту месяцу достигает 70-80 см на севере района и 60-70 см на юге. Снежный покров хорошо защищает почву от промерзания, начиная с глубины 1,2 м, зимние температуры почвы имеют положительные значения.

Для городского поселения характерны высокие значения относительной влажности воздуха на протяжении всего года. В зимний, летний и осенний периоды значения относительной влажности воздуха практически на всей территории превышают 72 %, возможно формирование промышленных туманов.

Инженерно-геологические условия

Рельеф Нытвенского поселения равнинный с сильной расчлененностью, наличие значительных площадей пахотных угодий с уклонами в 1-7˚ создает постоянную опасность развития эрозии почв. На территории поселения развита речная и овражная сеть, преобладают дерново-подзолистые почвы. Почвы малоокультуренные, имеют низкое плодородие, тяжелые по механическому составу, в условиях глубокого промерзания на склонах почвы имеют слабое сопротивление смыву весенними потоками.

На поверхности под слоем четвертичных суглинков и глин распространены позднепермские отложения белебеевской свиты казанского яруса и шешминской свиты уфимского яруса общей мощностью 415 м. Они представлены глинами, алевролитами, песчаниками, с прослоем мергелей и известняков. Вниз по разрезу залегают отложения соликамской свиты уфимского яруса, представленные известняками, доломитами, глинами и мергелями с включениями ангидрита мощностью 30 м. Далее следуют раннепермские отложения (кунгурский, артинский, ассельский и сакмарский ярусы) – ангидриты, гипсы, доломиты и известняки суммарной мощностью 300 м. Каменноугольная система представлена всеми тремя отделами. Верхний отдел сложен карбонатной толщей (известняки и доломиты) мощностью 50 м. Средний отдел (московский ярус) – известняки, доломиты, в основании глины, алевролиты, конгломераты; (башкирский ярус) – известняки с прослоями конгломератобрекчий. Суммарная мощность отдела 330 м. Нижний отдел (серпуховский, визейский и турнейский ярусы) слагают доломиты, известняки, песчаники, алевролиты мощностью 260 м. Девонская система представлена верхним и средним отделами, залегает с размывом на вендских отложениях. Верхний отдел (фаменский и франский ярусы) сложен известняками, доломитами, аргиллитами, алевролитами и песчаниками мощностью 420 м. Средний отдел (живетский и эйфельский) слагают песчаники, алевролиты, известняки, доломиты и аргиллиты мощностью 120 м. Вендские отложения представлены алевролитами и песчаниками с прослоями аргиллитов, туфов и туффитов, в основании песчаниками и конгломератами мощностью 520 м. Рифейские отложения – песчаники, в основании конгломераты гравийно-галечные мощностью 200 м, залегают с размывом на нижележащих породах. Архейский и протерозойский комплекс пород представлен габбро-диабазами и гнейсами, вскрытая мощность 216 м. Вся поверхность Нытвенского городского поселения покрыта глинами, суглинками, песками и галечниками четвертичного возраста.

Эрозионные процессы проявляются в основном в размывании склонов водоразделов и долин рек, а также верховьев речек и оврагов. Главные особенности территориального распределения эрозии почв определяются характером антропогенного воздействия на почвенный и растительный покров при хозяйственном использовании земель. Темпы смыва почвы на неосвоенных землях на несколько порядков ниже, чем на обрабатываемых, где в зависимости от агротехники возделывания сельскохозяйственных культур и типа севооборота эти различия в темпах смыва также могут различаться (при прочих равных условиях) во много раз. Почвы малоокультуренные, имеют низкое плодородие, тяжелые по механическому составу, в условиях глубокого промерзания на склонах, почвы имеют слабое сопротивление смыву весенним потокам.

- ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

К зонам с особыми условиями использования территорий отнесены:

- Охранные зоны;

- Водоохранная зона;

- Прибрежная защитная полоса;

- Защитная зона объекта культурного наследия;

- иные зоны.

# В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными и охранными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Охранные зоны.

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей

Размеры охранных зон электрических сетей устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередачи, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- 2 метра для ВЛ до 1 кВ;

- 10 метров для ВЛ до 20 кВ;

- 15 метров для ВЛ 35 кВ;

- 20 метров для ВЛ 110 кВ;

- 25 метров для ВЛ 150, 220 кВ;

- 30 метров для ВЛ 330, 500, 400 кВ;

- 40 метров для ВЛ 750 кВ.

В охранной зоне ЛЭП ( ВЛ) запрещается:

- Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.

- Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.

- Размещать автозаправочные станции.

- Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.

- Устраивать свалки снега, мусора и грунта.

- Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

- Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

- Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Размеры охранных зон линий и сооружений связи устанавливаются согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

В охранных зонах линий связи запрещается:

- Осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- Производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- Устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- Устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- Производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- Производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Охранная зона газораспределительной сети

Охранная зона газораспределительной сети устанавливается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Правила охраны газораспределительных сетей»

Для предупреждения повреждений или нарушения условий нормальной эксплуатации газораспределительной сети (ГРС) на земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, налагаются ограничения (обременения).

В соответствии с этими обременениями на участках запрещено:

- Строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения.

- Сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями.

- Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений.

- Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства ГРС.

- Устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, щелочей и других химически активных  веществ.

- Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к ГРС для поведения обслуживания и устранения повреждений.

- Разводить огонь и размещать источники огня.

- Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0.3 метра.

- Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев,  включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики.

- Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям ГРС посторонние предметы, лестницы. Влезать на них.

- Самовольно подключаться к ГРС.

Другие виды работ (лесохозяйственные, сельскохозяйственные), не попадающие под перечень ограничений, приведённый выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0.3 метра, проводятся собственниками, владельцами, пользователями земельных участков в охранной зоне ГРС только при условии письменного уведомления эксплуатационной организации.

Уведомление подаётся не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса

Водоохранные зоны рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.  Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или нулевого уклона, 40 м  для уклона до 30 градусов и 50 м для уклона 30 градусов и более.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Все ограничения, указанные для водоохранной зоны распространяются на прибрежную защитную полосу. На территории прибрежной защитной полосы дополнительно запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Иные зоны

Береговая полоса. Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев длиной не более чем 10км составляет 5 метров.

Зоны затопления, подтопления.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления также запрещаются:

      - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

      - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

      - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Таблица 1. Основания для установления сервитутов и обременений

| № п/п | Наименование документа | Название зоны с особыми условиями использования территории | Размер, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водный кодекс РФ | Водоохранная зона рек | 100 |
|  |  | Прибрежная защитная полоса | 50 |
| 2 | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | Охранная зона | для ЛЭП до 1 кВ 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий); для ЛЭП 1 – 20 кВ 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов); |
| 3 | Постановление правительства Российской Федерации от 9.06.1995 №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации» | Охранная зона кабеля связи | 2 |
| 4 | Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Правила охраны газораспределительных сетей» | Охранная зона газораспределительной сети | 3 (от газопровода со стороны провода) 2 (с противоположной стороны) |

6. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Проект межевания разрабатывается с целью установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления красных линий для застроенных территорий.

Основой для архитектурно-планировочного решения настоящего проекта межевания является Генеральный план и Правила землепользования и застройки Нытвенского городского поселения.

Проектом предусматриваются работы по капитальному ремонту ГТС водохранилища на р.Нытва в г.Нытва Нытвенского района.

Красные линии установлены с учетом существующей застройки, сформированных земельных участков, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений».

Каталог координат поворотных точек красных линий приведен в приложении 2.

В границах территории межевания находятся 1 ранее сформированный земельный участок, в отношении которого имеются сведения в Едином государственном реестре недвижимости.

Экспликация земельных участков фактического землепользования приведена в Приложении 1.

Проектом межевания предлагается:

Участок :ЗУ1 уточнить местоположение границ земельного участка с кадастровым номером 59:26:0000000:8045;

7. ВЫВОДЫ:

Проект межевания территории разработан в границах территории кадастровых кварталов №59:26:04290101 и №59:26:0611068 в соответствии с договором №17 от 04.10.2019 г.

Границы и площади земельных участков установлены с учетом фактического землепользования, в соответствии с красными линиями, границами смежных земельных участков и исходя из границ ранее сформированных участков.

Проект межевания территории по линейному объекту "Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р.Нытва в г.Нытва Нытвенского района"- подготовлен в соответствии с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Правилами землепользования и застройки Нытвенского городского поселения,  Генеральным планом поселения,  и  другими документами территориального  планирования.

Данным Проектом межевания территории по линейному объекту "Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р.Нытва в г.Нытва Нытвенского района" определено местоположения границ земельных участков, в т.ч. земельных участков отнесенных к территориям общего пользования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Экспликация земельных участков фактического землепользования

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка | Землепользователь | Вид права на земельный уча сток | Вид разрешенного использования | Площадь по документам м2 | Площадь по КПТ м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 59:26:0000000:8045 | Пермский край, Нытвенский район, г.Нытва | Муниципальное образование Нытвенский муниципальный район Пермского края | Собственность | Для размещения гидротехнических сооружений | 71 865 кв. м | 71 865 кв. м |
| 2 | 59:26:0000000:6704 | Пермский край, Нытвенский район, г.Нытва | Муниципальное образование Нытвенский муниципальный район Пермского края | Собственность | Для размещения скверов, парков, городских садов | 28036 кв. м | 28036 кв. м |

Приложение 2. Каталог координат красных линий

| № точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2177423.90 | 510008.61 |
| 2 | 2177417.48 | 509997.53 |
| 3 | 2177423.70 | 509994.48 |
| 4 | 2177325.14 | 509827.47 |
| 5 | 2177318.67 | 509814.94 |
| 6 | 2177328.99 | 509816.78 |
| 7 | 2177223.96 | 509703.56 |
| 8 | 2177231.29 | 509696.82 |
| 9 | 2177298.88 | 509780.95 |
| 10 | 2177331.42 | 509815.46 |
| 11 | 2177346.79 | 509805.86 |
| 12 | 2177378.41 | 509860.34 |
| 13 | 2177389.08 | 509876.30 |
| 14 | 2177403.19 | 509900.12 |
| 15 | 2177420.89 | 509919.80 |
| 16 | 2177448.91 | 509950.57 |
| 17 | 2177450.51 | 509952.51 |
| 18 | 2177456.52 | 509959.91 |
| 19 | 2177461.96 | 509965.86 |
| 20 | 2177475.21 | 509956.84 |
| 21 | 2177479.02 | 509954.38 |
| 22 | 2177483.15 | 509959.46 |
| 23 | 2177502.66 | 509944.34 |
| 24 | 2177525.51 | 509936.57 |
| 25 | 2177581.28 | 509915.16 |
| 26 | 2177611.41 | 509895.24 |
| 27 | 2177626.49 | 509885.27 |
| 28 | 2177662.43 | 509854.16 |
| 29 | 2177864.49 | 509679.27 |
| 30 | 2177873.39 | 509672.07 |
| 31 | 2177880.80 | 509665.39 |
| 32 | 2177897.90 | 509650.81 |
| 33 | 2177901.60 | 509647.73 |
| 34 | 2178204.85 | 509381.96 |
| 35 | 2178344.32 | 509267.84 |
| 36 | 2178364.31 | 509255.64 |
| 37 | 2178381.38 | 509249.79 |
| 38 | 2178605.59 | 509166.27 |
| 39 | 2178605.68 | 509166.24 |
| 40 | 2178852.14 | 509074.43 |
| 41 | 2178865.25 | 509067.55 |
| 42 | 2178896.87 | 509044.08 |
| 43 | 2178907.44 | 509034.38 |
| 44 | 2178917.94 | 509023.04 |
| 45 | 2178932.45 | 509000.59 |
| 46 | 2178943.32 | 508971.98 |
| 47 | 2178945.96 | 508956.30 |
| 48 | 2178935.70 | 508897.58 |
| 49 | 2178927.52 | 508876.66 |
| 50 | 2178938.81 | 508867.15 |
| 51 | 2178950.26 | 508918.36 |
| 52 | 2178956.40 | 508945.06 |
| 53 | 2178955.98 | 508958.04 |
| 54 | 2178953.89 | 508973.62 |
| 55 | 2178945.90 | 508997.48 |
| 56 | 2178931.12 | 509025.94 |
| 57 | 2178904.00 | 509055.14 |
| 58 | 2178876.17 | 509075.66 |
| 59 | 2178854.51 | 509086.86 |
| 60 | 2178759.53 | 509122.82 |
| 61 | 2178605.71 | 509180.35 |
| 62 | 2178605.59 | 509180.40 |
| 63 | 2178547.84 | 509202.00 |
| 64 | 2178439.50 | 509242.42 |
| 65 | 2178358.41 | 509274.70 |
| 66 | 2178330.86 | 509295.22 |
| 67 | 2178305.44 | 509317.02 |
| 68 | 2178206.36 | 509403.12 |
| 69 | 2178054.58 | 509532.84 |
| 70 | 2177898.67 | 509666.86 |
| 71 | 2177769.23 | 509778.53 |
| 72 | 2177672.48 | 509862.48 |
| 73 | 2177636.13 | 509892.11 |
| 74 | 2177613.78 | 509909.11 |
| 75 | 2177589.56 | 509924.30 |
| 76 | 2177543.22 | 509940.68 |
| 77 | 2177516.56 | 509952.23 |
| 78 | 2177503.51 | 509958.79 |
| 79 | 2177490.61 | 509973.78 |
| 80 | 2177493.13 | 509982.71 |
| 81 | 2177428.12 | 510006.35 |
| 82 | 2177633.38 | 510391.18 |
| 83 | 2177632.64 | 510382.61 |
| 84 | 2177634.43 | 510375.42 |
| 85 | 2177634.70 | 510366.14 |
| 86 | 2177632.51 | 510358.43 |
| 87 | 2177619.87 | 510336.67 |
| 88 | 2177622.54 | 510333.60 |
| 89 | 2177570.32 | 510251.07 |
| 90 | 2177568.26 | 510246.79 |
| 91 | 2177554.07 | 510221.97 |
| 92 | 2177452.05 | 510042.91 |
| 93 | 2177451.25 | 510041.90 |
| 94 | 2177445.56 | 510028.03 |
| 95 | 2177445.35 | 510028.15 |
| 96 | 2177443.23 | 510029.36 |
| 97 | 2177437.31 | 510033.08 |
| 98 | 2177431.12 | 510021.78 |
| 99 | 2177435.35 | 510019.74 |
| 100 | 2177498.64 | 509997.39 |
| 101 | 2177504.75 | 510012.78 |
| 102 | 2177513.70 | 510012.61 |
| 103 | 2177533.46 | 510012.78 |
| 104 | 2177561.97 | 510001.20 |
| 105 | 2177572.17 | 509997.06 |
| 106 | 2177616.40 | 509965.97 |
| 107 | 2177637.38 | 509946.62 |
| 108 | 2177685.40 | 509892.28 |
| 109 | 2177781.89 | 509808.34 |
| 110 | 2177939.10 | 509673.77 |
| 111 | 2178104.87 | 509531.14 |
| 112 | 2178248.06 | 509407.90 |
| 113 | 2178359.88 | 509312.35 |
| 114 | 2178377.86 | 509301.22 |
| 115 | 2178393.80 | 509293.82 |
| 116 | 2178544.54 | 509238.14 |
| 117 | 2178605.59 | 509215.24 |
| 118 | 2178605.67 | 509215.21 |
| 119 | 2178757.02 | 509158.44 |
| 120 | 2178960.62 | 509083.62 |
| 121 | 2178993.52 | 509070.84 |
| 122 | 2178996.52 | 509083.48 |
| 123 | 2178605.71 | 509229.44 |
| 124 | 2178605.59 | 509229.48 |
| 125 | 2178433.58 | 509293.72 |
| 126 | 2178370.25 | 509319.34 |
| 127 | 2178345.21 | 509339.92 |
| 128 | 2178129.52 | 509525.22 |
| 129 | 2177963.73 | 509667.24 |
| 130 | 2177900.95 | 509720.52 |
| 131 | 2177763.85 | 509838.34 |
| 132 | 2177694.01 | 509898.08 |
| 133 | 2177640.87 | 509956.35 |
| 134 | 2177579.71 | 510001.50 |
| 135 | 2177550.89 | 510012.09 |
| 136 | 2177563.49 | 510032.23 |
| 137 | 2177506.59 | 510069.81 |
| 138 | 2177537.33 | 510121.94 |
| 139 | 2177532.69 | 510124.51 |
| 140 | 2177563.37 | 510182.53 |
| 141 | 2177576.78 | 510203.79 |
| 142 | 2177586.10 | 510218.05 |
| 143 | 2177636.62 | 510307.14 |
| 144 | 2177663.04 | 510353.61 |
| 145 | 2177665.13 | 510352.41 |
| 146 | 2177670.95 | 510363.27 |
| 147 | 2177665.66 | 510366.69 |
| 148 | 2177677.14 | 510385.38 |
| 149 | 2177642.98 | 510403.40 |