Центр регионального развития, инноваций

и управления (ООО)
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева 50А, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГРИГОРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 1

| Руководитель проекта | И.Е. Лещев |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | К. Л. Резанов |

Пермь 2009

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План современного использования территории | 1:25 000 | 5 |
|  | Схема ограничений. Схема комплексной оценки территории | 1:25 000 | 5 |
|  | Генплан (Основной чертеж). Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи | 1:25 000 | 5 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 | 5 |
|  | Пояснительная записка (обосновывающие материалы) | - | 5 |
|  | Положения о территориальном планировании | - | 5 |
|  | Электронные носители информации | - | 5 |

Оглавление

Введение	4

1. Анализ современного состояния территории	6

1.1. Обзор Григорьевского сельского поселения	6

1.2. Пространственная организация	8

1.2.1. Положение сельского поселения в системе Пермского края	8

1.2.2. Современная территориально-планировочная организация сельского поселения	10

1.3. Текущее состояние жилья и инфраструктуры	11

1.4. Ресурсный потенциал	19

1.4.1. Характеристика геологических и природных условий	19

1.4.2. Экологическая ситуация	23

1.5. Социально-экономический потенциал	24

1.5.1. Демографические характеристики	24

1.5.2. Социальная сфера	26

1.5.3. Экономический потенциал	30

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	31

Введение

Научно-исследовательские работы «Разработка генерального плана Григорьевского сельского поселения» проведена по заказу МУ «Управление капитального строительства» администрации Нытвенского муниципального района Пермского края.

Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Согласно части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса обосновывающие материалы генерального плана включают в себя:

- Анализ состояния Григорьевского сельского поселения, проблем и направлений его комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы (карты-схемы) выполнены в соответствии с частями 6, 9, 10, 11 статьи 23 Градостроительного кодекса.

Генеральный план разработан на основе:

анализа материалов, представленных органами местного самоуправления Нытвенского муниципального района и муниципального образования «Григорьевское сельское поселение»;

комплексного анализа территории, социально-экономических характеристик Григорьевского сельского поселения;

анализа мирового и российского опыта в сфере социально-экономического развития территорий и регионов;

утвержденных Программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Пермского края, Нытвенского муниципального района.

Основная цель разработки генерального плана – создание стратегии устойчивого пространственного и социально-экономического развития Григорьевского сельского поселения в современных условиях. Григорьевское сельское поселение должно стать территорией комфортной для жизни и ведения бизнеса, привлекательной для инвесторов и туристов.

Генеральный план Григорьевского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2019 год.

II этап (расчетные срок) – 2029 год.

III этап (долгосрочная перспектива) – за пределами 2029 года.

Проектные предложения разработки генерального плана выработаны с учетом следующих норм и правил: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительная планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

1. Анализ современного состояния территории

1.1. Обзор Григорьевского сельского поселения

Григорьевское сельское поселение - муниципальное образование в составе Нытвенского муниципального района Пермского края, в границах которого осуществляется местное самоуправление в целях решения вопросов местного значения. Григорьевское сельское поселение граничит с Чайковским сельским поселением, Шерьинским сельским поселением, Постаноговским сельским поселением Нытвенского района, а также с Карагайским районом.

Численность населения Григорьевского сельского поселения составляет 4533 человек, количество населенных пунктов в составе поселения – 37.

Таблица 1.1.1. Населенные пункты Григорьевского сельского поселения

| Населенный пункт | Численность населения |
| --- | --- |
| Григорьевское сельское поселение | 4533 |
| с. Григорьевское | 1869 |
| ст. Григорьевская | 925 |
| с. Мокино | 809 |
| с. Покровское | 292 |
| д. Фиминята | 105 |
| д. Галки | 91 |
| д. Гуслята | 72 |
| д. Таланы | 55 |
| разъезд Сюзьва | 54 |
| д. Якунино | 36 |
| д. Кошели | 29 |
| д. Мысы | 24 |
| д. Мокрые | 20 |
| д. Пушкари | 19 |
| д. Вожаково | 18 |
| д. Поснята | 18 |
| д. Еранино | 16 |
| д. Андринята | 13 |
| д. Новокошкино | 10 |
| д. Бураки | 9 |
| д. Реуны | 7 |
| д. Спирята | 7 |
| д. Первунята | 6 |
| д. Архипово | 4 |
| д. Дрезды | 4 |
| д. Лягушино | 4 |
| д. Нововожаково | 4 |
| д. Сахары | 4 |
| д. Волеги | 2 |
| д. Ляпуны | 2 |
| д. Рожки | 2 |
| д. Члены | 2 |
| д. Шатуны | 2 |
| д. Юшково | 2 |
| д. Печенки | 1 |
| д. Старцево | 1 |
| д. Шувалово | 1 |

По территории поселения проходит транссибирская железнодорожная магистраль.

Территория сельского поселения является хозяйственно освоенной, здесь расположены селитебные территории, зоны рекреации, промышленная зона. В поселении обеспечены услуги стационарной телефонной связи и доступа в Интернет, большая часть территории сельского поселения также покрывается сотовой связью стандарта GSM.

1.2. Пространственная организация

1.2.1. Положение сельского поселения в системе Пермского края

Григорьевское сельское поселение имеет тесные связи с крупными населенными пунктами Пермского края, городом Нытва, городом Краснокамск, городом Пермь.

Город Нытва – административный и экономический центр Нытвенского района, население более 20 тыс. человек. Бизнес-возможности. Нытва является привлекательным рынком сбыта для предприятий большинства отраслей экономики Григорьевского поселения. Социальные возможности. Молодые люди из сельского поселения получают образование в Нытве, в частности, в Нытвенском металлургическом техникуме, находят в Нытве работу и возможности самореализации. Рекреационные возможности. Жители Григорьевского сельского поселения могут воспользоваться торговой и развлекательной инфраструктурой города Нытва. Миграционные связи. Для связей Нытвы и Григорьевского сельского поселения характерна как безвозвратная, так и маятниковая миграция, жители поселения уезжают на работу или учебу Нытву. Транспортные связи. Транспортное сообщение между сельским поселением и городом Нытва осуществляется с помощью автомобильного транспорта.

Город Пермь – административный и экономический центр Пермского края, население около 1 млн. человек. Бизнес-возможности. Пермь является привлекательным рынком сбыта для предприятий большинства отраслей экономики поселения. Социальные возможности. Доступность образовательной, рекреационной и социальной инфраструктуры привлекают в Пермь жителей из всех населенных пунктов края, в том числе, из Григорьевского сельского поселения. Молодые люди из сельского поселения получают образование в Перми, в частности, в крупных вузах, Пермском государственном техническом университете, Пермском государственном университете, Пермской медицинской академии, многие находят в Перми работу и возможности самореализации. Рекреационные возможности. Жители Григорьевского сельского поселения могут воспользоваться торговой и развлекательной инфраструктурой города Пермь. По мере развития рекреационной и развлекательной инфраструктуры Нытвы и Краснокамска значение Перми может измениться. Миграционные связи. Для связей Перми и Григорьевского сельского поселения характерна безвозвратная миграция в обоих направлениях. Жители поселения уезжают на работу или учебу в Пермь, существует небольшой миграционный поток и в обратном направлении. Транспортные связи. Транспортное сообщение между сельским поселением и городом Пермь осуществляется с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта.

Город Краснокамск – административный центр Краснокамского муниципального района, население более 50 тыс. человек. Бизнес-возможности. Краснокамск имеет достаточно большое население, поэтому является перспективным рынком сбыта для предприятий сельского поселения. Транспортные связи. Транспортное сообщение между городом и поселением осуществляется с помощью автомобильного транспорта.

1.2.2. Современная территориально-планировочная организация сельского поселения

Григорьевское сельское поселение расположено в северной части Нытвенского муниципального района. Поселение граничит с Чайковским сельским поселением, Шерьинским сельским поселением, Постаноговским сельским поселением Нытвенского района, а также с Карагайским районом.

Основная планировочная ось поселения складывается вдоль транссибирской магистрали, второстепенная планировочная ось – вдоль автомобильной дороги Заполье (Постаноговское сельское поселение) – Числы (Шерьинское сельское поселение). Большинство населенных пунктов расположены вдоль основной и второстепенной планировочных осей.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения. По территории поселения протекает несколько рек, в том числе, река Сюзьва, река Урва, река Евсиха и другие.

Рекреационная зона представлена территориями коллективных садов, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха.

На территории поселения расположены месторождения полезных ископаемых. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

1.3. Текущее состояние жилья и инфраструктуры

Таблица 1.3.1. Обеспеченность поселения инженерной инфраструктурой

| Населенный пункт | Численность населения | Наличие коммунальной инфраструктуры | Характеристика жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Григорьевское | 1869 | централизованное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное теплоснабжение, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | среднеэтажный жилой фонд, малоэтажный жилой фонд |
| ст. Григорьевская | 925 | централизованное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное теплоснабжение, централизованное электроснабжение | среднеэтажный жилой фонд, малоэтажный жилой фонд |
| с. Мокино | 809 | централизованное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное теплоснабжение, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | среднеэтажный жилой фонд, малоэтажный жилой фонд |
| с. Покровское | 292 | централизованное водоснабжение, централизованное теплоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Фиминята | 105 | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| р-д. Сюзьва | 54 | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| Другие населенные пункты | 479 | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |

Общая площадь жилищного фонда Григорьевского сельского поселения составляет 31 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность – 6,8 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Жилищный фонд сельского поселения представлен индивидуальной застройкой, деревянной, сборно-щитовой, каменной и кирпичной. Этажность жилья не превышает 5 этажей.

Распределение жилищного фонда по формам собственности: 20% - частная собственность, 80% - муниципальная собственность.

Общая площадь ветхого жилищного фонда составляет около 5 тыс. м2.

Жилищный фонд Григорьевского сельского поселения в значительной степени не обеспечен коммунальной инфраструктурой.

Таблица 1.3.2. Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой

| Вид инженерной инфраструктуры | Обеспеченность жилищного фонда (%) |
| --- | --- |
| Водопровод | 80 |
| Канализация | 20 |
| Отопление | 10 |
| Горячая вода | 0 |
| Газоснабжение | 10 |
| Электроснабжение | 100 |

В с. Григорьевское, ст. Григорьевская, с. Мокино, с. Покровское, д. Фиминята, р-д. Сюзьва имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источники водозабора – подземные, артезианские скважины.

Водоснабжение жилой застройки других населенных пунктов осуществляется от колодцев, родников, индивидуальных артезианских скважин.

Таблица 1.3.3. Централизованное водоснабжение Григорьевского сельского поселения

| Населенный пункт | Источники водоснабжения (производительность) | Расход воды населением | Расход воды муниципальными предприятия и учреждениями | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Григорьевское | 5 артезианских скважин (500 м3/сут) | 90 м3/сут | 30 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| ст. Григорьевская | 3 артезианские скважины (200 м3/сут) | 44 м3/сут | 19 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| с. Мокино | 2 артезианские скважины (200 м3/сут) | 40 м3/сут | 10 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| с. Покровское | артезианская скважина (100 м3/сут) | 14 м3/сут | - | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| д. Фиминята | артезианская скважина (100 м3/сут) | 7 м3/сут | - | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| р-д. Сюзьва | артезианская скважина (100 м3/сут) | 4 м3/сут | - | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |

Сети водоснабжения характеризуются высокими показателями износа.

Таблица 1.3.4. Сети водоснабжения Григорьевского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей водоснабжения | Диаметр труб магистральной сети водоснабжения | % износа сетей водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Григорьевское | 6,9 | 250 мм | 80 |
| ст. Григорьевская | 2,6 | 250 мм | 80 |
| с. Мокино | 5,3 | 100 мм | 80 |
| с. Покровское | 2,2 | 100 мм | 80 |
| д. Фиминята | 0,4 | 100 мм | 80 |
| р-д. Сюзьва | 1,5 | 100 мм | 80 |

Централизованная система водоотведения существует в с. Григорьевское, ст. Григорьевская, с. Мокино. Стоки сбрасываются в р. Сюзьва, р. Березовка без очистки.

Таблица 1.3.5. Сети водоотведения Григорьевского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей водоснабжения | Диаметр труб магистральной сети водоснабжения | % износа сетей водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Григорьевское | 3 | 250 мм | 80 |
| ст. Григорьевская | 2 | 250 мм | 80 |
| с. Мокино | 2 | 250 мм | 80 |

Источниками теплоснабжения сельского поселения являются котельные в с. Мокино, с. Покровское, с. Григорьевское, на ст. Григорьевская. Централизованное теплоснабжение обеспечивается для зданий учреждений социальной сферы, а также частично для жилищного фонда.

Таблица 1.3.6. Источники теплоснабжения

| Населенный пункт | Источники теплоснабжения | Установленная мощность | Присоединенная нагрузка | Износ теплотехнического оборудования | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Григорьевское | 3 котельные | 2 Гкал/час | 1 Гкал/час | 80% | газ, мазут |
| ст. Григорьевская | 3 котельные | 1 Гкал/час | 0,5 Гкал/час | 80% | уголь, электричество |
| с. Мокино | 1 котельная | 0,4 Гкал/час | 0,2 Гкал/час | 80% | уголь |
| с. Покровское | 1 котельная | 0,4 Гкал/час | 0,2 Гкал/час | 80% | электричество |

Таблица 1.3.7. Сети теплоснабжения

| Населенный пункт | Протяженность сетей теплоснабжения | Диаметр труб магистральной сети теплоснабжения | % износа сетей теплоснабжения | Протяженность ветхих тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Григорьевское | 2,2 км | 100 мм | 80 | 2,2 км |
| ст. Григорьевская | 1,4 км | 100 мм | 80 | 1,4 км |
| с. Мокино | 1,5 км | 100 мм | 80 | 1,5 км |
| с. Покровское | 1,5 км | 100 мм | 80 | 1,5 км |

Отопление большей части жилой застройки печное, от индивидуальных газовых котлов.

В настоящее время газопровод в Григорьевском сельском поселении подведен только в с. Григорьевское, с. Мокино, где обеспечивает более 100 квартир жилого фонда. Также для газификации квартир и жилых домов используется привозной сжиженный газ, которым обеспечено около 700 квартир. Межпоселковый газопровод подведен от ГРС «Григорьевская», сжиженный газ доставляется с газонаполнительной станции из г. Нытва.

Основной задачей по обеспечению поселения природным газом, является прокладка газопровода в другие населенные пункты поселения и оборудование распределительной сети.

Электроснабжение Григорьевского сельского поселения осуществляется по трем вводам от электроподстанции ПС Покровская и ПС Мокино и частично от ПС Батуево по воздушным линиям ВЛ-10кВ. Протяжённость обслуживаемых в поселении линий электропередачи составляет более 80 км.

Транспортное обслуживание населения осуществляется нытвенским автотранспортным предприятием, а также железнодорожным транспортом.

Внешние и внутренние транспортные связи Григорьевского сельского поселения обеспечиваются автобусным маршрутом «Нытва – Григорьевск – Лузино – Постаноги».

Оборудованные автобусные остановочные пункты находятся в с. Мокино, с. Григорьевское. Необорудованные остановочные пункты – вблизи д. Лягушино, д. Рожки, в д. Якимята, д. Фиминята.

В Григорьевском сельском поселении имеются следующие муниципальные автодороги.

Таблица 1.3.8. Муниципальные автодороги Григорьевского сельского поселения

| Наименование автодороги | Общая протяженность (в границах поселения) | Протяженность с асфальтобетонным покрытием | Протяженность с облегченным покрытием | Техническая категория | Наличие автобусного сообщения | Ширина проезжей части (м) | Ширина обочины (м) | Состояние (оценка по шкале 1 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нытва – Заполье | 11,3 км | 11,3 км | - | V | есть | 8 | 2 | 3 |
| Григорьевское - Григорьевская | 1,16 км | 1,16 км | - | V | нет | 8 | 2 | 4 |
| Григорьевское - Таланы | 1 км | - | 1 км | V | нет | 8 | 2 | 3 |
| Григорьевское - Вожаково | 3 км | - | 3 км | V | нет | 8 | 2 | 3 |
| отворот на Сюзьву | 1,2 км |  | 1,2 км | V | нет | 8 | 2 | 3 |
| отворот на Гуслята | 3,7 км | - | 3,7 км | V | нет | 8 | 2 | 3 |
| отворот на Реуны | 4,16 км | - | 4,16 км | V | нет | 8 | 2 | 4 |
| Лягушино – Талица | 1,33 км | - | 1,33 км | V | нет | 8 | 2 | 3 |
| отворот на Архипово | 0,8 км | - | 0,8 км | V | нет | 8 | 2 | 3 |

Дорожная сеть Григорьевского сельского поселения обеспечивает сообщение всех населенных пунктов поселения, рекреационных и промышленных зон, как внутреннее, так и внешнее. Сложившаяся дорожная сеть является достаточной и не требует расширения на расчетный срок.

Вблизи автомобильной дороги с. Григорьевское – ст. Григорьевская расположена АЗС, в с. Григорьевское имеется один пункт технического обслуживания автомобилей. Автомойки, а также транспортные предприятия на территории Григорьевского сельского поселения отсутствуют.

По территории поселения проходит железнодорожная магистраль, имеющая трансконтинентальное значение и входящая в систему евроазиатских международных транспортных коридоров, «Транссиб», по ней идет пропуск грузовых транзитных потоков, а также большинства дальних пассажирских поездов.

Таблица 1.3.9. Железнодорожные станции Григорьевского сельского поселения

| Наименование станции | Тип станции | Коммерческие операции |
| --- | --- | --- |
| Григорьевская | Станция | Продажа пассажирских билетов, прием и выдача мелких отправок |
| Сюзьва | Остановочный пункт | - |

На территории ст. Григорьевская расположен пассажирский железнодорожный вокзал.

Григорьевское сельское поселение обслуживается пригородным маршрутом Пермь 2 – Верещагино (ежедневные отправление, дополнительные отправления в летнее время).

Таблица 1.3.10. Показатели транспортной отрасли сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | Значение | Прогноз на первую очередь (2019) | Прогноз на расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров (автобусные перевозки) | тыс. чел. | 92 | 91 | 87 |
| Пассажирооборот | тыс. чел./км. | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
| Количество собственных автомобилей | тыс. | 0,8 | 1 | 1,3 |

1.4. Ресурсный потенциал

1.4.1. Характеристика геологических и природных условий

Климат Григорьевского сельского поселения умеренно-континентальный, зима обычно снежная, продолжительная. Средняя температура января -15 °С. Период со средней суточной температурой воздуха +8оС и ниже считается отопительным, он длится в среднем 225 дней – с конца сентября до первых чисел мая. В отдельные годы продолжительность отопительного периода может быть больше или меньше средних значений на 2-3 недели. Лето умеренно-теплое, самый теплый месяц - июль. Средняя температура июля +18,5 °С, абсолютный максимум летней температуры достигает +38 °С.

В июле часто стоит затяжная холодная погода с дождями, ночные заморозки вполне возможны даже летом. Длительность вегетационного периода (с температурой выше +5оС) колеблется от 145 до 165 дней. Продолжительность вегетационного периода может быть расценена как умеренная, имеются благоприятные предпосылки для разносторонне развитого овощеводства (кроме особо теплолюбивых культур), ранней яровой пшеницы, кормовых, технических культур и сеяных трав.

Среднегодовая норма осадков 550-600 мм. Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое полугодие (с мая по сентябрь их выпадает от 66 до 77%).

Ежегодно зимой наблюдаются гололёдно-изморозевые явления, которые образуются в результате оттепелей, выпадения мокрого снега и дождя. Гололёдно-изморозевые явления наносят серьёзный урон экономике поселения, под их воздействием происходит скручивание, провисание, вибрация и обрыв проводов на воздушных линиях связи и электропередач, могут ломаться ветви, а иногда и стволы деревьев. Намерзание льда на дорогах (гололедица) затрудняет движение наземного транспорта.

Снежный покров устанавливается в конце октября - начале ноября и держится в среднем 170-190 дней в году. Толщина снега к марту месяцу достигает 70-80 см на севере района и 60-70 см на юге. Снежный покров хорошо защищает почву от промерзания, начиная с глубины 1,2 м, зимние температуры почвы имеют только положительные значения.

Для поселения характерны высокие значения относительной влажности воздуха на протяжении всего года. В зимний, летний и осенний периоды значения относительной влажности воздуха практически на всей территории превышают 72 %. С учетом величины выбросов диоксида серы  и  окислов азота,  вероятность образования промышленных туманов возможна на всей территории поселения.

Непостоянство погодных условий по времени (частые возвраты холодов весной, заморозки в первой половине лета, град, недостаточное количество осадков в начале вегетационного периода, летние ливни) сильно осложняют ведение сельского хозяйства.

Территория поселения находится на восточной окраине Русской платформы. Рельеф поселения района равнинный с сильной расчлененностью, развита овражная сеть. Преобладающие почвы дерново-средне- и слабоподзолистые глинистые и суглинистые.

На поверхности под слоем четвертичных суглинков и глин распространены позднепермские отложения белебеевской свиты казанского яруса и шешминской свиты уфимского яруса общей мощностью 415 м. Они представлены глинами, алевролитами, песчаниками, с прослоем мергелей и известняков.  Вниз по разрезу залегают отложения соликамской свиты уфимского яруса, представленные известняками, доломитами, глинами и мергелями с включениями ангидрита мощностью 30 м. Далее следуют раннепермские отложения (кунгурский, артинский, ассельский и сакмарский ярусы) – ангидриты, гипсы, доломиты и известняки суммарной мощностью 300 м.

Каменноугольная система представлена всеми тремя отделами. Верхний отдел сложен карбонатной толщей (известняки и доломиты) мощностью 50 м. Средний отдел (московский ярус) – известняки, доломиты, в основании глины, алевролиты, конгломераты; (башкирский ярус) – известняки с прослоями конгломератобрекчий. Суммарная мощность отдела 330 м. Нижний отдел (серпуховский, визейский и турнейский ярусы) слагают доломиты, известняки, песчаники, алевролиты мощностью 260 м.

Девонская система представлена верхним и средним отделами, залегает с размывом на вендских отложениях. Верхний отдел (фаменский и франский ярусы) сложен известняками, доломитами, аргиллитами, алевролитами и песчаниками мощностью 420 м. Средний отдел (живетский и эйфельский) слагают песчаники, алевролиты, известняки, доломиты и аргиллиты мощностью 120 м.

Вендские отложения представлены алевролитами и песчаниками с прослоями аргиллитов, туфов и туффитов, в основании песчаниками и конгломератами мощностью 520 м. Рифейские отложения – песчаники, в основании конгломераты гравийно-галечные мощностью 200 м, залегают с размывом на нижележащих породах. Архейский и протерозойский комплекс пород представлен габбро-диабазами и гнейсами, вскрытая мощность 216 м.

Вся поверхность района покрыта глинами, суглинками, песками и галечниками четвертичного возраста.

Гидросеть поселения представлена реками Сюзьва, Урва, Евсиха и другими.

Территория Григорьевского сельского поселения расположена в зоне южной тайги, где ель и пихта перемежаются с липой, березой, осиной, лиственными кустарниками.

Лесная растительность района представлена в основном вторичными лесами, в которых преобладают хвойные породы - ель, сосна, распространены мелколиственные - береза, осина. В этих лесах, образующих подзону южной тайги, разнообразнее кустарниковый ярус, моховой покров вытесняется травянистой растительностью. Они в большинстве случаев возникают в местах вырубки и после пожаров сосновых и темнохвойных лесов. Через некоторое время наблюдается постепенное оттеснение березы, осины на их месте восстанавливается хвойный древостой.

На территории распространены злаково-разнотравные луга, основу которых составляют злаки (полевица белая, мятлик луговой, овсяница красная, вейник тростниковый) и многочисленные представители разнотравья (лютик ползучий, чина луговая, клевер ползучий и луговой). Луга используются как пастбища и сенокосы.

Животный мир представлен обитателями лесов, среди которых встречаются волк, лось, заяц-беляк, белка, лисица, куница. Прижились интродуценты с юго-востока: кабан и колонок. В поселении продолжается реаклиматизация бобра, начатая ещё в пятидесятых годах, акклиматизация енотовидной собаки и ондатры. В лесах распространены глухари, тетерева, рябчики, клесты, несколько видов синиц, из перелетных птиц встречаются скворцы, дрозды, грачи, ласточки и другие. Наибольшее промысловое значение из птиц имеют глухарь, тетерев и рябчик, утки.

На территории Григорьевского сельского поселения расположены Григорьевское месторождение кирпичных глин, Григорьевский участок Краснокамского месторождения йода и брома (общие запасы 21,5 тыс. м3), Григорьевский участок Краснокамского месторождения минеральных вод, Талицкое месторождение керамзитовых глин (запасы 6303 тыс. м3), Мокинское месторождение пресных вод.

1.4.2. Экологическая ситуация

Экологическая ситуация на территории поселения подвержена воздействию местных промышленных предприятий, сферы ЖКХ, а также транспортной инфраструктуры.

На территории поселения также находится несколько несанкционированных свалок ТБО, захламляющих территории населенных пунктов и территории лесных фондов. В населенных пунктах организован вывоз бытового мусора по графику.

В массе выбросов местной отрасли ЖКХ преобладают твердые вещества (зола углей, сажа, неорганическая и древесная пыль), окись углерода, сернистый ангидрид, окиси азота. Автомобильный и самоходный транспорт загрязняют атмосферу диоксидом азота, стойкими органическими соединениями, оксидом углерода.

Подземные воды используются в поселении для питьевых и технических целей. Основными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод являются выгреба жилой застройки, а также стоки с мест складирования сельскохозяйственной техники.

1.5. Социально-экономический потенциал

1.5.1. Демографические характеристики

Численность населения Григорьевского сельского поселения составляет 4533 человек.

В возрастной структуре преобладает население трудоспособного возраста.

Структура населения

Если существующие демографические тренды, характерные для России (умеренный рост рождаемости, низкая продолжительность жизни) сохранятся, на расчетный срок прогнозируется уменьшение численности населения до 4345 человек.

Тренд изменения численности населения

1.5.2. Социальная сфера

Таблица 1.5.1. Обеспеченность поселения социальной инфраструктурой

| Населенный пункт | Численность населения | Наличие социальной инфраструктуры (существующая / проектируемая) |
| --- | --- | --- |
| с. Григорьевское | 1869 | Средняя общеобразовательная школа Детский сад Амбулатория Аптечный пункт Библиотека Дом культуры Отделение связи Предприятия торговли |
| ст. Григорьевская | 925 | Средняя общеобразовательная школа Детский сад Фельдшерско-акушерский пункт Библиотека Дом культуры Отделение связи Предприятия торговли |
| с. Мокино | 809 | Средняя общеобразовательная школа Детский сад Фельдшерско-акушерский пункт Библиотека Дом культуры Отделение связи Предприятия торговли |
| с. Покровское | 292 | Детский сад Фельдшерско-акушерский пункт Библиотека Сельский клуб Предприятия торговли |
| Другие населенные пункты | 638 | - |

Образование

Среднее образование обеспечивается МОУ в с. Мокино, с. Григорьевское, на ст. Григорьевская.

Дошкольное образование в сельском поселении обеспечивается в с. Мокино, с. Григорьевское, с. Покровское, на ст. Григорьевская.

Таблица 1.5.2. Средние школы сельского поселения

| Средняя школа | Расчетное количество учащихся | Показатель загрузки |
| --- | --- | --- |
| Мокинская средняя общеобразовательная школа (с. Мокино) | 90 | 86% |
| Григорьевская средняя общеобразовательная школа (с. Григорьевское) | 520 | 59% |
| Григорьевская средняя общеобразовательная школа (ст. Григорьевская) | 155 | 68% |

Таблица 1.5.3. Детские сады сельского поселения

| Детский сад | Расчетное количество детей | Показатель загрузки |
| --- | --- | --- |
| Мокинский детский сад (с. Мокино) | 55 | 73% |
| Григорьевский детский сад (с. Григорьевское) | 80 | 124% |
| Покровский детский сад (с. Покровское) | 15 | 100% |
| Григорьевский детский сад (ст. Григорьевская) | 29 | 100% |

Здравоохранение

Таблица 1.5.4. Учреждения отрасли здравоохранения

| Учреждение | Место расположения | Износ здания |
| --- | --- | --- |
| Мокинский ФАП | с. Мокино | 80% |
| Покровский ФАП | с. Покровское | 80% |
| Григорьевский ФАП | ст. Григорьевская | 80% |
| Григорьевская участковая больница | с. Григорьевское | 80% |

Учреждения сферы здравоохранения представлены в Григорьевском сельском поселении фельдшерско-акушерскими пунктами в с. Мокино, с. Покровское, на ст. Григорьевская, а также МУЗ «Григорьевская участковая больница» в с. Григорьевское.

Культура и искусство

Таблица 1.5.5. Учреждения культуры и искусства Григорьевского сельского поселения

| Учреждение | Место расположения | Износ здания |
| --- | --- | --- |
| СДК | с. Григорьевское | 80% |
| Библиотека | с. Григорьевское | 80% |
| СДК | ст. Григорьевская | 80% |
| Библиотека | ст. Григорьевская | 80% |
| СДК | с. Мокино | 80% |
| Библиотека | с. Мокино | 80% |
| СДК | с. Покровское | 80% |
| Библиотека | с. Покровское | 80% |

Учреждения культуры и искусства расположены в с. Мокино, с. Григорьевское, с. Покровское, на ст. Григорьевская.

Физическая культура и спорт

Наиболее популярными видами спорта на территории Григорьевского сельского поселения являются баскетбол, волейбол, легкая атлетика, футбол, лыжные гонки, настольный теннис.

На территории поселения имеются следующие муниципальные спортивные сооружения:

- спортивный зал и открытая спортивная площадка на базе общеобразовательной школы в с. Григорьевское,

- спортивный зал и открытая спортивная площадка на базе общеобразовательной школы в ст. Григорьевская,

- спортивный зал и открытая спортивная площадка на базе общеобразовательной школы в с. Мокино,

- открытая волейбольная, хоккейная площадка в д. Н.Гаревая

Приоритетными задачами в области развития массового спорта являются:

- организация спортивных секций (как взрослых, так и детских) на базе существующих общеобразовательных учреждений;

- капитальный ремонт существующей сети спортивных плоскостных сооружений.

Общественная безопасность

Уровень преступности в Григорьевском сельском поселении выше, чем в среднем по России.

Таблица 1.5.6. Уровень преступности в Григорьевском сельском поселении

| Показатель | 2007 г. (Григорьевское сельское поселение) ед. на тыс. человек | 2007 г. (Российская Федерация) ед. на тыс. человек |
| --- | --- | --- |
| Количество преступлений | 35,7 | 27 |
| Количество тяжких и особо тяжких преступлений | 14 | 7,5 |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | 0,2 | 5 |
| Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного / наркотического опьянения | 1,7 | 2,07 |
| Выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления | 1,1 | 1 |
| Выявлено безработных, совершивших преступления | 5,5 | 0,6 |

1.5.3. Экономический потенциал

Гриогрьевское сельское поселение относится к староосвоенным территориям индустриально-аграрного типа, с относительно высокой плотностью заселения и хозяйственного использования земель. Сложившаяся специализация поселения – сельское хозяйство, пищевая промышленность, рекреация. Отрасли специализации поселения нуждаются в модернизации, также перед поселением стоит задача развития новых отраслей специализации, стимулирования местного предпринимательского потенциала.

В пищевой промышленности Григорьевского сельского поселения преобладает производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. В сельскохозяйственной отрасли крупнейшим предприятием является ООО «Мокинское» (разведение свиней), а также телячья ферма «Григорьевская».

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Сельское поселение должно преодолеть три вызова, чтобы обеспечить устойчивое развитие.

Инфраструктурный вызов. На сегодняшний день большая часть населения не обеспечена коммунальной инфраструктурой, ситуацию необходимо изменить. В улучшении также нуждаются социальная и транспортная инфраструктура.

Экономический вызов. В настоящее время в сельском поселении не создано достаточного количества рабочих мест. Органы местного самоуправления сельского поселения должны способствовать развитию экономики поселения на основе конкурентоспособных кластеров.

Экологический вызов. Органы местного самоуправления поселения и муниципального района должны способствовать уменьшению негативной антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Инерционный сценарий будет иметь место, если сохранятся негативные тенденции, связанные с недостаточными объемами инвестиций в социальную сферу, инженерную инфраструктуру, основной капитал предприятий.

Экономический рост при инерционном сценарии не прогнозируется, занятость населения на территории населения обеспечивается за счет предприятий социальной сферы, а также личного подсобного хозяйства. Около 70% трудоспособного населения работают за пределами сельского поселения, главным образом, в г. Нытва. Уровень доходов населения, покупательская способность остаются низкими. Основные источники финансирования развития предприятий связаны либо с внутренними инвестициями, либо с бюджетным финансированием.

Численность населения уменьшается опережающими темпами, на расчетный срок возможно снижение численности населения до 3000 - 3500 человек. Население свыше 10 человек сохраняют 10 - 11 населенных пунктов.

Новое жилищное строительство практически не ведется, жилищный фонд ветшает, появляются заброшенные дома и целые населенные пункты.

Сеть учреждений социальной сферы уменьшается за счет закрытия учреждений здравоохранения, невозможности работы учреждений культуры ввиду аварийного состояния зданий. Система образования на территории поселения не позволяет подготовить выпускников для продолжения обучения в Вузах. Условия для занятия физической культурой и спортом отсутствуют.

Экологическая обстановка ухудшается за счет загрязнения территории вблизи населенных пунктов, вдоль автомобильных дорог общего пользования твердыми бытовыми отходами, подземных и поверхностных вод жидкими бытовыми отходами из выгребов.

Инженерная инфраструктура ветшает, стабильное централизованное водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение не обеспечиваются. Другие виды инженерной инфраструктуры отсутствуют.

Дорожное хозяйство деградирует, сеть дорог с усовершенствованным покрытием не соответствует ГОСТ Р 50597-93, таким образом, безопасность дорожного движения на территории поселения не обеспечивается.

Целевой сценарий предполагает постепенный выход Григорьевского сельского поселения из инфраструктурного кризиса. Хотя нерентабельные предприятия, отдельные предприятия социальной сферы, а также избыточные мощности инженерной инфраструктуры могут сокращаться, в целом будет наблюдаться экономический рост, улучшение качества жилищного фонда, качества социальной сферы, обеспеченности коммунальными благами.

Целевой сценарий исходит из увеличения бюджетного и частного финансирования в приоритетных направлениях. За счет расширения спектра предприятий малого и среднего бизнеса увеличивается доходная часть бюджетов органов местного самоуправления (на уровне муниципального района и сельского поселения).

Численность населения увеличивается за счет роста рождаемости, увеличения средней продолжительности жизни, а также положительного сальдо миграции.

В связи с увеличением покупательной способности населения, наличием перспектив трудоустройства на территории поселения ведется активное жилищное строительство, уровень жилищной обеспеченности приближается к 30 – 40 м2 на 1 человека.

Сеть учреждений социальной сферы, возможно, уменьшится за счет оптимизации, однако доступность и качество услуг социальной сферы улучшится. На территории сельского поселения сохраняется в прежнем объеме сеть учреждений культуры, вместимость детских садов увеличивается, улучшаются условия для занятия физкультурой и спортом, появляются возможности получения дополнительного образования.

Экологическая обстановка улучшается за счет внедрения новых технологий в отрасли ЖКХ, комплексной Схемы сбора отходов.

Инженерная инфраструктура развивается за счет преимущественно индивидуальных решений в водоочистке, энергоснабжении. Хозяйственно-питьевое водоснабжение и централизованное электроснабжение обеспечиваются для всех жителей поселения.

Благодаря своевременному текущему ремонту дорог за пределами населенных пунктов, реконструкции и благоустройству дорог в черте крупнейших населенных пунктов, на территории поселения обеспечивается безопасное дорожное движение.

Таблица 2.1. Цели и задачи развития сельского поселения

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| Улучшить качество жилищного фонда, инженерной инфраструктуры поселения | Выделение новых территорий под жилищное строительство, разработка проектов планировки. Ликвидация ветхого жилищного фонда. Обеспечение устойчивых транспортных связей поселения за счет своевременного текущего ремонта дорожной сети. Реконструкция существующих сетей и источников электроснабжения. Обеспечение централизованного водоснабжения в крупнейших населенных пунктах сельского поселения. Реконструкция сети уличного освещения. |
| Стимулировать формирование конкурентоспособной экономики | Формирование рекреационной зоны. Формирование зоны предпринимательства и сервиса. |
| Улучшить качественной социальной инфраструктуры, создать условия для развития человеческого потенциала | Организация работы учреждений дополнительного образования. Увеличение вместимости сети дошкольных образовательных учреждений. Развитие сети общеобразовательных школ. Развитие сети учреждений искусства и культуры. Улучшение возможностей получения услуг отрасли здравоохранения. Улучшение возможностей занятия физкультурой и спортом на территории поселения. |
| Минимизация антропогенного воздействия на окружающую среду | Строительство сети ливневой канализации в крупнейших населенных пунктах. Совершенствование системы сбора и утилизации хозяйственно-бытовых отходов. |